Konkrétní zadání

21-016 - H Kovář ruční

Zadání pro účastníky ověřování

Dle přiložené výkresové dokumentace a při dodržení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kovárně zhotovte ručním kováním:

- 1ks kovaného kovářského kladiva (130 * 45 mm, otvor 20 mm) s nosem, tepelným zpracováním pracovních částí podle přiložené technologické dokumentace

- 1ks tesařské spony 300x75 s kalenými hroty podle přiložené technologické dokumentace

Před započetím vlastní výroby:

- vyplňte správně písemný test dodržování BOZP při práci v kovárně

- proveďte přípravu a kontrolu pracoviště a ochranných pracovních pomůcek

- uveďte neželezné kovy a slitiny, které se zpracovávají ručním kováním

- určete teploty ohřevu neželezných kovů a slitin na kovací teplotu

- popište provedení tepelného zpracování neželezných kovů a slitin

- proveďte seřízení a výměnu pracovních nástrojů bucharu

- proveďte denní ošetření bucharu

- uveďte do provozu buchar

- uveďte do provozu odporovou ohřívací pec

- proveďte denní ošetření výhně

- uveďte do provozu kovací výheň

Vlastní výroba:

a) 1ks kovaného kovářského kladiva (130 * 45 mm, otvor 20 mm) s nosem, tepelným zpracováním pracovních částí podle přiložené technologické dokumentace proveďte následující činnosti s komentářem:

- na základě technického výkresu stanovte technologický postup výroby

- za použití strojnických tabulek stanovte materiál vhodný pro výrobu

- nakreslete pro daný výrobek náčrt postupu kování

- z materiálových listů stanovte kovací teploty a doby ohřevu polotovaru

- určete a vyhotovte seznam potřebných strojů, zařízení, nástrojů, nářadí a pomůcek pro výrobu

- stanovte způsob kontroly přesnosti výrobku s uvedením měřidla a odchylky měření

- uložte vsázku do výhně

- proveďte volné vykování kladiva na bucharu nebo ručně dle zadání a za použití běžných kovářských postupů a nářadí

- proveďte údržbu sekáče před jeho použitím při výrobě kladiva (naostření, zakalení a popuštění břitu)

- proveďte kalení plosky a nosu kladiva s následným popuštěním vnitřním teplem

b) 1ks tesařské spony 300x75 s kalenými hroty, podle přiložené technologické dokumentace proveďte následující činnosti s komentářem (časový limit 115 minut):

- vyhotovte nákres pro výrobu kované tesařské spony s kalenými hroty dle zadaných hrubých rozměrů

- za použití strojnických tabulek stanovte materiál vhodný pro výrobu

- stanovte a zakreslete do tabulky technologický postup výroby

- nakreslete pro daný výrobek náčrt postupu kování

- z materiálových listů stanovte kovací teploty a doby ohřevu polotovaru

- určete a vyhotovte seznam potřebných strojů, zařízení, nástrojů, nářadí a pomůcek pro výrobu

- stanovte způsob kontroly přesnosti výrobku s uvedením měřidla a odchylky měření

- proveďte volné ruční vykování tesařské spony dle zadání a za použití běžných kovářských postupů a nářadí

- uveďte do provozu a seřiďte plynem vytápěnou ohřívací pec

- proveďte denní ošetření pece vytápěné plynem

- uložte vsázku do plynové pece

- proveďte kalení hrotů spony s následným popuštěním v peci

VÝKRESY KOVANÝCH VÝROBKŮ

- Kované kovářské kladivo

- Tesařská spona

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Výkresy a technická dokumentace k výrobkům (kladivo, spona)

Strojnické (či dílenské) tabulky

Materiál pro výrobu:

1ks hranol 40x40 v délce 140, ocel 11 600 (kladivo)

1ks tyč kruhového průřezu 12 mm, délka 450, ocel 11 600 (spona)

1 ks tyč kruhového průřezu 16 mm, délka 450, ocel třídy 12 nebo 17 – zpracováno na polotovar

Suroviny:

kovářské kamenné uhlí 15 kg

kalicí lázeň olej 10W40 (může být použitý)

vodní lázeň

Nástroje, měřidla:

kladivo kovářské 2kg, kovadlina min. 100kg, sekáč, probíjecí trn, kalibrovací trn, pilník kovářský sekáč násadový, sedlík hladící, ocelový kartáč, karbo-flex kotouče 2ks 125mm

rýsovací jehla, důlčík

měřidla (ocelové měřítko 500 mm, posuvné měřidlo, úhelník, úhloměr)

Stroje a vybavení:

výheň kovářská, plynová výheň, odporová pec, buchar (pneumatický či pružinový), ruční elektrická úhlová bruska 125, nádoba na kalicí kapalinu 5l, probíjecí deska 500x500x75, dílenská kotoučová bruska

Osobní ochranné pracovní pomůcky:

kovářská zástěra, pracovní obuv s ocelovou špicí, ochranné brýle nebo štít, pracovní rukavice kožené, tlumicí vložky do uší

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Vyplnění písemného testu dodržování BOZP při práci v kovárně | 10 |
| Činnosti před vlastním započetím výroby | 105 |
| Výroba 1 ks kovaného kovářského kladiva s nosem a tepelným zpracováním pracovních částí | 130 |
| Výroba 1 ks kované tesařské spony s kalenými hroty | 115 |
| Doba trvání celé zkoušky: 4-6 hod. | 360 minut |