21-016 - H Kovář ruční - test

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kovárně

- OOPP jsou ochranné prostředky, které:

  - musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené NV. č. 21/2003 Sb., vzpp.

  - musí chránit zaměstnance před riziky

  - nesmí ohrožovat jejich zdraví

- Mezi OOPP nepatří:

- běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,

- výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,

- sportovní výstroj a vybavení,

- ochranné prostředky určené pro sebeobranu

- ochranné prostředky odpovídající podmínkám na pracovišti

- OOPP nutné pro práci kováře jsou:

  - ochranná přilba

  - ochranná obuv s tepelně izolační podešví

  - ochranná obuv s protiskluzovou podešví

  - ochranné brýle, obličejové štíty nebo stínítka

  - ochranné prostředky dýchacích orgánů

  - chrániče sluchu v případě, že hluk převyšuje úroveň stanovenou předpisem

  - ochranné oděvy

  - zástěry odolné proti proříznutí, probodnutí

  - kožené zástěry

  - rukavice

- Integrovaný záchranný systém je:

  - systém nařízení a předpisů k dosažení bezpečné práce

  - koordinovaný postup jeho složek při provádění záchranných a likvidačních prací

  - soubor bezpečnostních opatření k zajištění provozuschopnosti pracoviště

- Které jsou základní složky IZS (integrovaného záchranného systému)

  - policie ČR, hasiči, záchranná služba, bezpečnostní sbory, ředitelství podniku

  - záchranná služba nejbližší nemocnice, policie ČR, tísňová linka

  - hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany (zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany), poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, policie ČR

- K poskytnutí první pomoci v kovárně při úraze popálením potřebujeme:

  - telefon k oznámení úrazu

  - dostatek obinadel v příruční lékárničce

  - prostředky k uhašení ohně, čistou tkaninu k překrytí popálené části, zajistit transport do nemocnice

- Při úrazu popálením postupujeme v tomto pořadí:

  - uhasíme oheň, vyprostíme poraněného, zavoláme lékaře, lokalizujeme rozsah popáleniny a pak volíme polohu postiženého, zachováváme největší čistotu – případně překryjeme popáleninu čistou tkaninou, provedeme protišoková opatření, transportujeme zraněného do nemocnice za stálého dozoru

  - vyprostíme poraněného, uhasíme oheň, lokalizujeme rozsah popáleniny a pak volíme polohu postiženého, zachováváme největší čistotu – případně překryjeme popáleninu čistou tkaninou, zavoláme lékaře, transportujeme zraněného do nemocnice za stálého dozoru

  - uhasíme oheň, vyprostíme poraněného, zavoláme lékaře, transportujeme zraněného do nemocnice za stálého dozoru

- Pro přesné měření teplot ohřívaného materiálů se používají:

  - termoindikátory (ve formě kříd, nátěrů nebo tablet)

  - pyrometry

  - vizuálním odhadem podle barvy ohřívaného materiálu

- Jak se nazývá zařízení k ohřevu materiálu v kovárně?

  - kovářská pec

  - žároviště

  - výheň

- Která bezpečnostní pravidla jsou při pohybu pracovníků na pracovišti kovárny bezpodmínečně vyžadována?

  - nosit ochrannou přilbu

  - používat vyznačených cest k pohybu po kovárně

  - nosit ochranné rukavice

  - číst bezpečnostní předpisy vyvěšené na zdech

  - dodržovat pravidla při manipulaci s horkým materiálem

  - nepřibližovat se k výhni blíže než 1 m

  - používat ochranné brýle při manipulaci u výhně

  - používat respirátor proti prachu

  - pít dostatek tekutin

  - dbát protipožárních opatření

- Které zásady bezpečnosti práce při obsluze indukční a odporové elektrické pece sem nepatří?

  - dodržování provozních pokynů

  - při práci je nezbytné používat předepsané ochranné prostředky a pomůcky, odpovídající pracovní nářadí a dbát na dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů

  - kovárna musí mít zajištěno dobré větrání

  - nezasahovat do elektrické instalace pecí

  - výkon ventilátoru nesmí být menší než 300 m3 /hod

  - kontrola zdroje el. energie

  - uzavřít v přiměřené době přívod chladicí kapaliny

- Které zásady bezpečnosti práce při obsluze plynem vytápěné pece sem patří?

  - učinit zápis do provozního deníku

  - uzavřít použité tlakové láhve na technické plyny

  - důkladně zkontrolovat, zda nehrozí nebezpečí vzniku požáru

  - dodržování provozních pokynů pece

  - při práci je nezbytné používat předepsané ochranné prostředky a pomůcky, odpovídající pracovní nářadí a dbát na dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů

  - zjištěné závady je nutno bez prodlení oznámit pověřenému pracovníkovi

Správné odpovědi (červeně špatná odpověď)

- a

- a,b,c,d

- a,b,d,f,g,i,j

- b

- c

- c

- a

- b

- c

- a,b,c,e,g

- c,e,f

- a,c,d,e,f