# Konkrétní zadání

23-004-E Montér strojů a zařízení

Zadání pro účastníky ověřování

Montáž a demontáž strojního zařízení

Navrhněte a proveďte vhodnou metodu montáže, případně demontáže kompresoru s ohledem na požadovanou funkci. Připravte si potřebné technické podklady.

Písemně:

- test BOZP

Prakticky:

- sestavte jednotlivé součásti do funkčních celků zadaného strojního zařízení (kompresor)

  - zvolte vhodné pořadí úkonů

  - zvolte odpovídající přípravky, nástroje a měřidla

- proveďte kontrolu funkčnosti sestaveného celku

- proveďte montáž spojů rozebíratelného (svěrný spoj) i nerozebíratelného (nýtový spoj)

- proveďte demontáž a montáž částí obráběcího stroje (vrtačka), ustavování do geometrie, montáž hydraulických, pneumatických a pohybových systémů, oživování mechanismů (klikový mechanismus - kompresor)

- při dosahování žádoucí polohy součástí stroje a jejich fixaci využijte vhodné pomůcky (prismata, úhelníky, svěrky, klíny, vodováhy, číselníkové úchylkoměry apod.)

- zkontrolujte dosažení žádoucí polohy součásti strojů a zařízení (např. úhelníkem, vodováhou, číselníkovým úchylkoměrem apod.)

- ustavte určený stroj (kompresor) do žádoucí polohy a využijte při tom vhodné manipulační prostředky a pomůcky

- proveďte zkoušku funkčnosti určených strojů a zařízení (kompresor, vrtačka)

- dodržujte během všech činností předepsaná pravidla BOZP

Prakticky se zdůvodněním:

- na základě konkrétních údajů z výkresové dokumentace zvolte vhodný druh měřicí metody pro zadané parametry a svou volbu zdůvodněte (vyhledejte konkrétní údaje v ST - např. toleranční značku, značení drsnosti a úchylky tvaru a polohy včetně doplňkových údajů)

- na zadaném výrobku proveďte měření správnosti délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu

- na konkrétním příkladu vybraného výrobku (kompresor) vyhodnoťte dodržení úchylek tvaru a polohy předepsané výkresovou dokumentaci

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Podklady nástroje, nářadí a prostory

- technická dokumentace stroje a zařízení, pracovní postup montáže a demontáže, servisní příručky, výkresová dokumentace, odpovídající normy ČSN, Strojnické tabulky

- zadané strojní zařízení (kompresor)

- vhodná odborná učebna, dílna

- manipulační prostředky a pomůcky, přípravky, stroje a zařízení

- pracovní oděv, osobní ochranné pomůcky (brýle, čepice, pracovní rukavice)

- základní měřidla (posuvka, mikrometr, úhelníky, kalibry, ČÚ, vodováhy…)

- psací potřeby, nůžky

Materiál

- odpovídající náhradní díly, těsnící materiál (papír), servisní kapaliny (olej)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Test BOZP | 45´ |
| Návrh metody montáže, příprava technických podkladů | 45´ |
| Sestavení součástí do funkčních celků | 80´ |
| Montáž spojů | 30´ |
| Zkouška funkčnosti strojů a zařízení | 30´ |
| Manipulace, ustavování a fixace strojů | 70´ |
| Instalace a předání stroje uživateli | 30´ |
| Kontrola a měření stroje | 30´ |
| Vyhodnocení dodržení úchylek tvaru a polohy | 30´ |
| Doba trvání zkoušky: podle hodnotícího standardu 5,5 – 6,5 hodiny | 390 minut |