Test odborných znalostí -  nožíř (23-008-H)

- Test obsahuje 20 uzavřených otázek.

- Každá otázka má 3 odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

- Správnou odpověď zaznačte (zakřížkujte) do záznamové tabulky.

- Doba testu 30 minut.

1. Olej pro kalení se skladuje:

- v místě pro skladování hořlavin

- na volně dostupném místě

- v budově, ve které se s hořlavými látkami pracuje

2. Veškeré odpady se smí ukládat jak v dílnách, tak v prostoru odpadového hospodářství:

- libovolně

- v krabicích

- pouze do řádně označených nádob

3. Požár vzniklý vadou na elektrickém zařízení nelze hasit:

- pěnovým hasicím přístrojem

- práškovým hasicím přístrojem

- vodou

4. Mezi osobní ochranné pomůcky při broušení nožířských výrobků patří:

- ochranné brýle

- azbestové rukavice

- kožená zástěra a kamaše

5. Jakou maximální vzdálenost může mít opěrka od brusného kotouče na kotoučových bruskách?

- není stanoveno

- max.  3 mm

- max . 5 mm

6. Normy ČSN platí:

- na celém území ČR pouze pro státní podniky a akciové společnosti

- na celém území ČR pro všechny

- na celém území ČR pouze pro soukromé podnikatele se 3 a více zaměstnanci

7. Technická norma:

- nařizuje, kdo má součást vyrábět

- jsou to pravidla a předpisy, které uvádějí, jak má součást vypadat a jaké má mít vlastnosti

- udává, jak se má součást používat

8. Měřítko 2:1 znamená, že součást je ve skutečnosti:

- 2 krát větší než na výkrese

- poloviční než na výkrese

- stejně velká, jak na výkrese

9. Výkres sestavení zobrazuje:

- jednu strojní součást

- více strojní součástí, které spolu nejsou spojeny

- jednu montážní jednotku funkčního celku

10. Mezní úchylky:

- definují minimální a maximální dovolený rozměr součásti

- zapisují se pomocí písmen abecedy a číslicí

- definují maximální dovolenou nepřesnost výroby pomocí čísel zapsaných těsně za jmenovitým rozměrem

11. Uložení s vůlí znamená, že:

- hřídel je vždy menší než díra

- hřídel je vždy větší než díra

- hřídel je stejně velká jak díra

12. Požadovaná tvrdost součásti:

- není na výkrese uvedena

- je na výkrese uvedena v pravém horním rohu

- je na výkrese uvedena nad popisovým polem

13. Požadovaná jakost povrchu:

- je na výkrese uvedena v pravém horním rohu

- je na výkrese uvedena v levém horním rohu

- na výkrese není uvedena

14. Mechanické a technologické vlastnosti daného materiálu jsou uvedeny:

- ve strojnických tabulkách

- v montážním postupu

- na technickém výkrese

15. Při zalévání nože do rukojeti používáme:

- asfalt

- vodou ředitelné lepidlo

- speciální dvousložkové epoxidové lepidlo

16. Technologický postup neobsahuje:

- chronologické pořadí jednotlivých operací

- údaje o příslušných materiálových normách

- použité stroje, nástroje a pomůcky

17. Renovace je:

- výměna poškozené součástky

- obnova funkčních ploch stávající součástky

- výroba nové součástky

18. Tvrdost nožů se měří dle:

- Brinella

- Vickerse

- Rockwella

19. Pokud je tvrdost polotovaru malá:

- je nutno provést popouštění

- je nutno provést kalení a popouštění

- je nutno použít jiný polotovar

20. Pokud je tvrdost polotovaru velká:

- je nutno použít jiný polotovar

- je nutno provést kalení

- je nutno provést popouštění