Konkrétní zadání

# 23-015-H Nástrojař pro přípravky a měřidla

Zadání pro účastníky ověřování

Podle výkresové dokumentace Vrtací přípravek 23-015-H-V12 zhotovte určené díly pro excentrický vrtací přípravek.

- základová deska	    23-015-H-V12-01

- upínací kostka	    23-015-H-V12-02

- vrtací deska      	    23-015-H-V12-03

- vrtací pouzdro	    23-015-H-V12-04

- páka		    23-015-H-V12-06

- vrtaná součást	    23-015-H-V12-10

Splnit všechny požadavky kladené kvalifikačním standardem je možné, pokud tento přípravek bude částečně předem vyroben a budou se montovat jen dílčí části vyrobené účastníkem ověřování. Dále se předpokládá, vzhledem k časové náročnosti, že polotovary budou předem připraveny.

Výkres Vrtaná součást 23-015-H-V12-10 slouží pro ověření funkce přípravku.

Písemná zkouška

- Vyplňte test BOZP.

- Proveďte výpočet jednoduchého příkladu pro určení mezních úchylek.

- Proveďte potřebné pomocné výpočty z údajů uvedených na výkresech nebo v jiné dokumentaci přípravků, měřidel a pomůcek a jejich součástí.

- Proveďte výpočet rozměru základních měrek pro nastavení sinusového pravítka.

- Proveďte výpočet lícování součástí, určete druh uložení.

Praktická zkouška

- Převezměte přípravný materiál v souladu s výkresovou dokumentací.

- Určete nezbytné ochranné pracovní pomůcky ke splnění požadovaného úkolu, předveďte a popište použití ochranných pomůcek při ručním a strojním obrábění.

- Přečtěte výkresovou dokumentaci, zjistěte potřebné rozměry, dovolené úchylky, jakost povrchu, geometrický tvar.

- Získejte z výkresové dokumentace základní údaje pro volbu technologického postupu.

- Pro doplňující potřebné informace použijte strojnické tabulky.

- Zvolte správný technologický postup výroby, sestavení, opravy a renovaci přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí.

- Zvolte vhodné nástroje, nářadí a pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení a používejte je při práci.

- Připravte vhodná základní měřidla pro měření délkových rozměrů, úhlových rozměrů, drsnosti povrchu.

- Zvolte vhodné měřicí metody pro měření přesnosti geometrického tvaru a vzájemné polohy, přesnosti rozměru a drsnosti povrchu.

- Pomocí vybraných měřidel provádějte během výroby průběžné měření délkových rozměrů, měření přesnosti geometrického tvaru a vzájemné polohy, úhlových rozměrů a drsnosti povrchu.

- Změřte a zkontrolujte geometrický tvar, vzájemnou polohu ploch forem a jakost povrchu forem měřidly a měřicími přístroji, komparačními měřidly a s použitím optických měřicích přístrojů.

- Proveďte zkoušku přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí.

- Rozhodněte o způsobu opravy či renovace poškozeného či opotřebeného přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí.

- Orýsujte a zkontrolujte součásti s použitím měřidel, rýsovacího nářadí, pomůcek a přístrojů.

- Proveďte ruční broušení a leštění funkčních částí přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu, případně i s použitím ručního mechanizovaného nářadí.

- Ručně lapujte vnější rovinné, válcové a kuželové plochy přípravku, měřidla, výrobní pomůcky, s použitím lapovacích nástrojů a s dosažením předepsaného geometrického tvaru a jakosti povrchu.

- Sestavte jednotlivé části přípravku do předepsané polohy a zjistěte jejich funkčnost.

- Vyberte vhodné tepelné zpracování.

- Nastavte požadovanou teplotu a časovou dotaci a ohřejte součást na žíhací, kalicí či popouštěcí teplotu.

- Zvažte pro dané tepelné zpracování rychlost ochlazování.

- Proveďte kontrolu po tepelném zpracování.

- Proveďte slícování a montáž přípravku a zjistěte funkčnost jednotlivých součástí.

- Zajistěte polohu součástí přípravku svrtáním, sešroubováním a skolíkováním.

- Navrhněte případné změny a opravy přípravku.

- Odměřte a smíchejte vícesložkové hmoty v předepsaném poměru a potřebném množství.

- Připravte části přípravku k aplikaci tmelů, licích pryskyřic, lepidel.

- Aplikujte při výrobě a opravách přípravku tmely, licí pryskyřice, lepidla, nanášením a odléváním.

- Posuďte opotřebení či poškození přípravku a rozhodněte o způsobu renovace či opravy přípravku.

- Vyměňte, opravte, či renovujte opotřebené nebo poškozené části přípravku.

- Sestavte a seřiďte přípravek, měřidlo, výrobní pomůcku či jejich součásti, zkontrolujte funkčnost jednotlivých součástí.

- Volte vhodné, bezpečné upínaní obrobků a nástrojů na soustruhu, na frézkách, vrtačce, vyvrtávačce, při dodržování BOZP.

- Nastavte řezné podmínky při technologických operacích vykonávaných na soustruzích, vrtačkách, vyvrtávačkách a frézkách.

- Obrobte technologickými operacemi na soustruzích, vrtačkách, frézkách a vyvrtávačkách přípravky, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součásti.

- Proveďte kontrolu přípravků (drsnost povrchu, velikost rádiusů, ostrost přechodových hran) a odstraňte přítomnost třísek a nečistot vzniklých při obrábění.

- Ošetřete obráběcí stroje používané při výrobě a opravách přípravků a proveďte jejich běžnou údržbu.

- Správně uložte, udržujte, ostřete a podle potřeby upravte nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě a opravách přípravků, měřidel, výrobních pomůcek či jejich součástí.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Technická dokumentace vyráběných přípravků

- vrtací přípravek	    23-015-H-V12

- kusovník	                 23-015-H-V12

- základová deska	    23-015-H-V12-01

- upínací kostka	    23-015-H-V12-02

- vrtací deska      	    23-015-H-V12-03

- vrtací pouzdro	    23-015-H-V12-04

- páka		    23-015-H-V12-06

- vrtaná součást	    23-015-H-V12-10

- strojnické tabulky

Nářadí a nástroje

- rýsovací jehla

- kladivo

- důlčík

- sada pilníků

- sada jehlových pilníků

- středicí vrták A 2,5

- vrtáky

- záhlubník válcový

- záhlubník kuželový

- klíč šestihranný

- vyrážeč na koliky

- sadové závitníky

- výstružníky

- závitové očko

- soustružnické nože (ohnutý, stranový, upichovací, speciální na sražení vnitřních hran)

- strojní vratidlo

- ruční vratidlo

- razidla – čísla velikost 5 mm

- strojní svěrák 125

Stroje a zařízení

- stolní vrtačka do ø 10

- souřadnicová vrtačka nebo frézka s odměřováním

- soustruh univerzální

- frézka

- kalicí pec

- pracovní stůl se svěrákem

Pomůcky

- pomocná broušená lišta (2 kusy)

- ruční svěrky

Měřidla

- posuvné měřítko (150)

- sada základních rovnoběžných měrek

- kalibry válcové

- mikrometr 0 – 25

- vlasový úhelník

- dílenský obloukový úhloměr

Měřicí přístroje

- dílenský mikroskop

- přístroj k nastavení a seřízení nástrojů pro CNC obráběcí stroje

Polotovary

- základová deska		materiál	11373		PLO 65x12x160

- upínací kostka 	             materiál	11373		PLO 30x16x45

- vrtací deska      	             materiál	11353		PLO 40x12x45

- vrtací pouzdro		materiál	19221		ϕ 18x15

- páka			materiál	11600	             ϕ 8x100

- vrtaná součást		materiál	11373		ϕ 20x12

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná zkouška | 30 |
| Test | 15 |
| Výpočty | 15 |
| Praktická zkouška | 1010 |
| Základová deska | 200 |
| Upínací kostka | 180 |
| Vrtací deska | 150 |
| Vrtací pouzdro | 120 |
| Páka | 60 |
| Montáž a kontrola | 300 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 16 - 18 hod. | 1040 |