Jméno a příjmení kandidáta ověřování:	…………………………………………………..

Test odborných znalostí- soustružení kovových materiálů

- Ve kterém případě použijeme nulové čelo na noži:

  - při soustružení tvarových ploch

  - při hrubovacích operacích

  - při řezání

- Úhel ( je úhel:

  - hřbetu

  - čela

  - břitu

- Řezná rychlost při obrábění nástrojem z RO je:

  - 50 m/min

  - 500 m/min

  - do 30 m/min

- Soustružnický nůž s úhlem ( = 0° se používá z důvodu:

  - pevnosti břitu

  - zachování požadovaného profilu tvarové plochy

  - pro zvýšení řezné rychlosti

- Na čem závisí kvalita obrobené plochy:

  - na tvrdosti obráběného materiálu

  - na tvrdosti materiálu nástroje

  - na velikosti posuvu a opotřebení břitu

- Určete řeznou rychlost při 90 ot./min a průměru materáku120 mm

  - 34 m/min

  - 39 m/min

  - 32,5 m/min

- Určete otáčky pro materiál o průměru 17 mm a řezné rychlosti 34 m/min

  - 700 ot/min

  - 636 ot/min

  - 520 ot/min

- Úhel α je úhel:

  - čela

  - břitu

  - hřbetu

- Opěrky – lunety lze použít na:

  - na opření závitové upínky

  - při soustružení dlouhých hřídelů

  - jako přídavný držák nože

- Při soustružení na čisto lze dosáhnout drsnost povrchu Ra:

  - 50

  - 1,6

  - 0,4

- Čelní soustruhy používáme pro soustružení:

  - krátkých součásti velkých průměrů

  - v hromadné výrobě

  - soustružení zalomených hřídelů

- Samounášecí hroty používáme při soustružení:

  - při upnutí na lícní desce

  - při upnutí mezi hroty

  - místo lunety

- Pinola je součástí:

  - vřeteníku

  - suportu

  - koníku

- Je součásti univerzálního soustruhu:

  - řídící CNC jednotka

  - revolverová hlava

  - nožový suport

- Přísuv je pohyb kdy:

  - kdy je nůž přisouván k upnutému obrobku

  - kdy nůž vyjíždí ze záběru

  - při vratném pohybu nože

- Přebrušují se výměnné destičky z SK materiálu:

  - vrací se výrobci k recyklaci

  - běžně se přebrušují

  - po otupení se rozpadnou

- Srdce slouží při upínání obrobku:

  - k zamezení vibrací

  - mají za úkol zajistit otáčení obrobku

  - při použití srdce, nepotřebujeme pevný hrot

- Kde se využívá podsoustružení:

  - při soustružení vícechodých závitů

  - při soustružení válců při válcování kolejnic

  - při výrobě válcových fréz – jejich hřbetů

- Výstružník má počet břitů:

  - 2

  - 3-4

  - 6-12

- Úhel γ je:

  - úhel čela

  - úhel břitu

  - úhel hřbetu

- Kleštiny jsou:

  - speciální kleště

  - rychloupínací upínače především tyčového materiálu

  - součást suportu

- Upínací trny slouží při soustružení k upnutí za:

  - vnější povrch obrobku

  - vnitřní povrch obrobku

  - při soustružení se nepoužívají

- Nastavení velikosti otáček soustruženého materiálu závisí na:

  - zvolené řezné rychlosti a na průměru materiálu

  - velikosti soustružnického nože

  - průměru materiálu

- Který druh drsnosti odpovídá normě ČSN:

- 1,4

- 1,7

- 1,6

- Nástroj z SK s označením P 40 je vhodný na způsob obrábění:

- jen při hrubování litiny

- při hrubování oceli

- při hlazení oceli i litiny

- Soustružnický nůž s úhlem ( = 0° se používá z důvodu:

- pevnosti břitu

- zachování požadovaného profilu tvarové plochy

- pro zvýšení řezné rychlosti

- Vystružováním otvorů docílíme požadované:

- rozměrové přesnosti

- polohové přesnosti

- přesné hloubky

- Soustružení obrobku po celé délce se nejlépe provádí:

- při upnutí obrobku mezi hroty

- při upnutí obrobku v tříčelisťovém sklíčidle

- Při upnutí obrobku v měkkých čelistech

- Mezi práce při orýsování nepatří:

  - hrubé rozměření materiálu

  - očištění materiálu od nečistot a okují

  - zjištění tepelného zpracování součásti

- Úhel špičky vrtáku pro vrtání oceli je:

  - 118(

  - 90(

  - 80(

- Úhel ( je úhel:

  - hřbetu

  - čela

  - břitu

- Za závity pohybových šroubů nepovažujeme závity:

  - trubkové

  - lichoběžníkové rovnoramenné

  - lichoběžníkové nerovnoramenné

- Dlouhé kuželové plochy s malou kuželovitostí lze soustružit:

  - vyosením vřeteníku

  - nelze soustružit

  - ano, lze soustružit

- Hydraulické kopírovací zařízení IKS slouží:

  - ke kopírování výrobní dokumentace

  - k tvarovému soustružení podle šablony

  - neslouží pro práci na soustruhu

- Po uvolnění obrobku z univerzálního sklíčidla ponechal soustružník zástrčný klíč ve sklíčidle, je to správné:

  - ano

  - ne

  - pokud upíná ihned další obrobek, může klíč ponechat ve sklíčidle

- Mikrometrický šroub na mikrometru má stoupání 0,5 mm a otočný bubínek je rozdělen na 50 dílků. Pak mikrometr měří s přesností:

  - 0,1

  - 0,001

  - 0,01

- Soustružení obrobku po celé délce se nejlépe provádí:

  - při upnutí obrobku mezi hroty

  - při upnutí obrobku v tříčelisťovém sklíčidle

  - Při upnutí obrobku v měkkých čelistech

- Co je to karusel:

  - svislý soustruh

  - sloupová vrtačka

  - otočná radiální vrtačka

Podpis kandidáta ověřování:		…………………………………………………..

V………………………………………dne…………………………………………………………………..