# Konkrétní zadání

23-065-H Rýsovač

Zadání pro účastníky ověřování

Písemná zkouška

Odlitek ložiska

- Podle výkresu napište správný postup práce pro orýsování středu a výšky otvoru.

- Podle výkresu určete technologickou základnu.

Své odpovědí ústně odůvodněte.

Praktická zkouška

Přechod

- Ze zadané výkresové dokumentace Přechod (příloha č. 1) vyčtěte a sdělte rozměr plechu, tvar rozvinu, způsob orýsování a určete, z kolika dílů se Přechod sestaví.

- Vyberte potřebná měřidla, nástroje a pomůcky pro orýsování pozice 2. Ústně odůvodněte.

- Vyberte potřebný nátěr pro orýsování plechu pozice 2. Proveďte a ústně odůvodněte.

- Proveďte orýsovaní jednoho pravého kusu rozvinutého tvaru pozice 2.

Krabice průlezu

- Ze zadané výkresové dokumentace Krabice průlezu (příloha č. 2) vyčtěte a sdělte, z kolika pozic se výrobek skládá.

- Ze zadané výkresové dokumentace Krabice průlezu vyčtěte technologii montáže plechu 8 x 730 x 1042. Ústně odůvodněte.

- Vyberte potřebný nátěr pro orýsování plechu pozice 2. Proveďte a ústně odůvodněte.

- Vyberte potřebná měřidla, nástroje a pomůcky pro orýsování pozice 2. Ústně odůvodněte

- Proveďte orýsování tvarů u jednoho kusu pozice 2. Spodní část.

Páka

- Ze zadané výkresové dokumentace Páka (příloha č. 3) vyčtěte a sdělte, které plochy odlitku se orýsují.

- Proveďte výběr správného nátěru a proveďte přípravu pro orýsování slitinového odlitku. Ústně odůvodněte.

- Určete technologickou základnu a ustavení odlitku na rýsovací desce. Proveďte a ústně odůvodněte.

- Vyberte potřebná měřidla, nástroje a pomůcky pro orýsování a ústně odůvodněte.

- Proveďte orýsování osy páky otvoru o průměru 70 H8 a nálitku průměru 120 mm.

Buben kotle

- Ze zadané výkresové dokumentace Buben kotle (příloha č. 4) vyčtěte čísla výkresů, ve kterých jsou normalizované součásti a názvy těchto součástí. Ústně odůvodněte.

- Vyčtěte z výkresu sestavy, kde se nachází šroubový spoj, a uveďte číslo výkresu.

- Vyčtěte způsoby spojení jednotlivých dílů a druh a počet normalizovaných součástí. Ústně odůvodněte.

- Vyčtěte z tabulek na výkresu technologické a servisní hodnoty bubnu kotle. Ústně odůvodněte.

- Proveďte způsob ustavení bubnu kotle pro orýsování. Ústně odůvodněte.

- Proveďte správný výběr nátěru a proveďte přípravu pro orýsování bubnu kotle. Ústně odůvodněte.

- Vyberte potřebná měřidla, nářadí a pomůcky pro orýsování bubnu kotle. Ústně odůvodněte.

- Proveďte proměření a orýsování osy bubnu pro pozici 10 a 9.

Polotovary

- Určete druh nátěru a proveďte nátěr u zadaných polotovarů - slitinový odlitek páka, vahadlo, ložisko (odlitek z šedé litiny), komora šotu.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Měřidla, nástroje a pomůcky

rýsovací desky, rýsovací jehla rovná a zahnutá, úhelník plochý a příložný, jednoduchý stojánkový nádrh, stojanový nádrh, výkyvný stojánkový nádrh, stojánkový nádrh s výškovou stupnicí, výškoměry s přesností 0,1mm: 0,05mm: 0,02mm, kružítko pérové, kružítko tyčové se stupnicí, důlčík, rejsek, prizmatické podložky, ploché podložky různé tloušťky, šroubovité podložky, ocelová měřítka, ocelový svinovací metr, vodováha křížová, olovnice, pojízdná podložka pod nádrhy a nástavná podložka na pojízdnou podložku, přípravek pro ustavení bubnu kotle

Materiál

ocelový plech 4 mm podle rozpisky materiálu výkresu Přechod, Krabice průlezu, Páka a Buben kotle.

Pro zhotovení nátěru vápenný roztok, lihová barva, síran měďnatý, matný rychleschnoucí červený nebo černý lak.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná zkouška | 30 |
| Praktická zkouška | 270 |
| Úlohy k výkresové dokumentaci Přechod | 30 |
| Úlohy k výkresové dokumentaci Krabice průlezu | 30 |
| Úlohy k výkresové dokumentaci Páka | 70 |
| Úlohy k výkresové dokumentaci Buben kotle | 120 |
| Nátěr polotovarů | 20 |
| Doba trvání celé zkoušky: podle standardu 3 - 5 hod. | 300 |