Konkrétní zadání

23-068-M Technik kontrolor ve strojírenství

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (ústní a písemná)

- Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím profilprojektorů

- Analyzujte a vyhodnoťte výsledky měření na předložené součástce, která je vyrobena dle výkresu (příloha č. 1). Z naměřených hodnot zpracovaných v přehledné tabulce s příslušnými popisy vypočítejte výslednou hodnotu měřené veličiny. Klasifikujte, zda v porovnání s výkresem příloha č. 1 je vyrobená součástka dobrá nebo zmetková.

- Měření a kontrola výsledků tepelného zpracování pomocí přístrojů na měření tvrdosti

- Vyhodnoťte tvrdost naměřené součásti jako dobrou nebo zmetkovou.

- Provádění nedestruktivních zkoušek materiálů, svárů a součástí prozařováním, ultrazvukem, magnetickou metodou a kapilární metodou

- Zvolte defektoskopickou zkoušku dle výkresové dokumentace (viz příloha č. 5) a zakótovaných svárů (prozařováním RTG, ultrazvukem, magnetickou a kapilární metodou). Popište výhody a nevýhody jednotlivých metod ve vztahu ke zkoušeným svárům.

- Analyzujte a vyhodnoťte předložené výsledky materiálů, svárů a součástí, vyjádřete se k jakosti svárů.

- Vyhotovování záznamů a vystavování osvědčení o výsledcích kontrol strojírenských výrobků

- Vytvořte protokoly ze vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. Protokol musí obsahovat identifikační znaky, fyzikální podmínky, rozhodnutí o provedené kontrole, tabulky s naměřenými hodnotami atd. Vystavte osvědčení o výsledcích kontrol na základě vytvořených protokolů.

- Zpracujte návrh plánu na provádění preventivních kontrol zaměřených na zjištění příčin opakujících se nedostatků. Popište rozsah kontrol a použitou měřicí techniku.

Praktická zkouška

- Orientace ve výkresové dokumentaci výrobků, v normách jakosti a kvality ve strojírenství

- Na výkresové dokumentaci, viz příloha č. 1, ukažte a vysvětlete všechny důležité údaje: kóty, tolerance, značení rovinnosti, zaoblení hran, geometrické tvary, normy, měřítko, značení výkresu a veškeré doplňkové údaje na výkresu, dovolené množství oleje, ostřiny atd.

- Zapište údaje uvedené na výkresu s obměnou na výkresovou dokumentaci a vysvětlete důsledek změny v návaznosti na další postup výroby a dosažené změny součásti.

- Dle uvedeného materiálu na výkresu uveďte pomocí strojnických tabulek, příslušné normy nebo internetu mechanické vlastnosti materiálu (Rm, Re, tažnost, kontrakce, tvrdost) a chemické složení materiálu (procentuálně vyjádřeno).

- Vyhledejte a vysvětlete za pomoci strojnických tabulek nebo internetu uvedené normy na výkresu.

- Popište přiloženou technologickou dokumentaci (příloha č. 2).  Vyjádřete se hlavně k částem, které souvisejí s řízením jakosti.

- Kontrola kompletnosti a funkčnosti strojírenských výrobků dle dokumentace

- V příloze č. 3 je uveden funkční kontrolní plán. Podle tohoto plánu se vyjádřete ke všem uvedeným operacím a prakticky popište jejich význam. Klasifikujte možné vzniklé stavy, vysvětlete způsob vyhledání uvedených hodnot a jejich případné tolerování.

- V příloze č. 4 je uvedena dokumentační karta materiálu, dle tohoto plánu se vyjádřete ke všem uvedeným kolonkám a důkladně popište původ informace, a to zejména v případě, že je zde rozměrová návaznost na výrobní výkres.

- Dle popisu jednotlivých operací kontrolního plánu rozdělte výrobek do kolonky „plán reakce“ na zmetkovité a dobré. Popište rozdělení zmetkovitých na opravitelné a neopravitelné kusy. V plánu reakce musí být přehledně zapsáno, o jaký kus se jedná. Zápis může být pomocí zkratek a legenda bude vytvořena v levém dolním rohu kontrolního plánu.

- Posuzování materiálových vad kovových a nekovových materiálů

- Ve všech fázích výroby (viz kontrolní plán) analyzujte materiálové vady a klasifikujte možný dopad na kvalitu výroby.

- Na základě výkresu, technologického postupu a následně při předložení polotovaru (případně kusu) procházejícího mezioperační lisovací výrobou vytvořte analýzu možných vad a jejich následků (systém FMEA). Klasifikujte do několika druhů dle uvedených požadavků na kontrolu tj.: projev možné závady, možný důsledek závady, označte hodnotu závažnosti 1-10, možná příčina vady, stávající řízení procesu (prevence), stávající řízení procesu (odhalování), doporučená opatření.

- Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

- Po podrobném nastudování výkresu, technologického postupu, plánu kontroly určete potřebnou měřicí techniku pro dostatečné proměření polotovaru a výrobku.

- Po podrobném nastudování výkresu (příloha č. 1) výrobku určete potřebnou měřicí metodu pro kontrolu tvaru geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch výrobku.

- Pomocí zvolených měřidel proměřte veškeré rozměry popsané na výkresu výrobku a na polotovaru. Náměry porovnejte s tolerovanými i netolerovanými rozměry na výkresu výrobku a rozdělte na dobré a zmetkové.

- Pomocí zvolené měřicí techniky proměřte geometrické tvary a vzájemnou polohu prvků. Náměry porovnejte s tolerovanými i netolerovanými rozměry na výkresu výrobku a rozdělte na dobré a zmetkové.

- Pomocí měřicí techniky pro měření drsnosti povrchu nebo za použití komparačních měřidel (zejména etalonů drsnosti) proměřte a následně zkontrolujte uvedené hodnoty na výkresu s naměřenými hodnotami. Hodnoty vyčtěte z přílohy č. 5.

- Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím profilprojektorů, mikroskopů

- Po podrobném nastudování výkresu určete potřebnou měřicí techniku pro dostatečné proměření délkových rozměrů, geometrických tvarů a vzájemné polohy prvků výrobku.

- Popište jednotlivé části projektoru, mikroskopu a 3D souřadnicového stroje. Vysvětlete princip jejich činnosti, způsob nastavení a měření.

- Proveďte jednotlivé náměry na předložené součástce, která je vyrobena dle výkresu v příloze č. 1. Měření proveďte buď pomocí projektoru, mikroskopu nebo 3D souřadnicového stroje na částech součásti, které jsou kótované na výkresu (příloha č. 1).

- Měření a kontrola výsledků tepelného zpracování pomocí přístrojů na měření tvrdosti

- Popište části stabilního tvrdoměru Rockwell. Vysvětlete princip zkoušky. Popište průběh zkoušky a vtláčené tělísko.

- Proměřte na strojní součásti (viz obr. 1) tvrdost HRC pomocí stabilního tvrdoměru Rockwell.

Obr. 1: Čep pro měření tvrdosti

- Porovnejte naměřenou hodnotu tvrdosti s hodnotou tvrdosti uvedené na výkresu (viz obr. 1).

- Provádění nedestruktivních zkoušek materiálů, svárů a součástí prozařováním, ultrazvukem, magnetickou metodou a kapilární metodou

- Pro provedené nedestruktivní kontroly vyberte z následujících metod: kapilární nebo magnetická zkouška.

- Popište princip a průběh jednotlivých uvedených defektoskopických metod. Proveďte jednotlivé defektoskopické zkoušky na výrobku vyrobeném dle výkresové dokumentace.

- Vyhotovování záznamů a vystavování osvědčení o výsledcích kontrol strojírenských výrobků

- Vyhotovte záznamy o měření délkových rozměrů vycházející z výkresu (viz příloha č. 1) do předloženého protokolu (příloha č. 6).

- Napište návrhy na opatření pro odstranění zmetkových výrobků dle vypracovaného záznamu a uvedených zmetkových hodnot v protokolu.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- prostory, ve kterých se bude vykonávat zkouška, s přísunem potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- dílenský mikroskop

- profilprojektor

- tvrdoměr stabilní Rocwell

- přenosné ultrazvukové zařízení

- přenosný magnetizér

- měřič drsnosti, etalon drsnosti

- sada pro provádění kapilárních zkoušek

- měřidla (posuvná měřidla, mikrometrická měřidla, mikrometr pro měření průměru a polohy úhloměry, měřidla pro nepřímá měření, 3D souřadnicový stroj)

- dokumentace vyráběných polotovarů a výrobků, požadavky na jejich vlastnosti dle zadání pro zkoušku

- dílenské tabulky a strojírenské tabulky dle zadání pro zkoušku

- materiál, nástroje, nářadí, provozní a pomocné hmoty dle zadání pro provedení výroby součásti vykreslené na výkresu

- ochranné pomůcky nutné pro prováděné operace dle zadání pro zkoušku

- je-li dán požadavek na fyzicky vyrobenou součástku, která je nutná pro skutečné měření (dle požadované výkresové dokumentace), je nutné zajistit potřebný polotovar, mezioperační výrobky a výrobky dle požadovaného měření

- fotoaparát min. 5 Mpx.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 110 |
| Praktická zkouška | 610 |
| Orientace ve výkresové dokumentaci výrobků, v normách jakosti, kvality ve strojírenství | 140 |
| Kontrola kompletnosti a funkčnosti strojírenských výrobků dle dokumentace | 140 |
| Posuzování materiálových vad kovových a nekovových materiálů | 80 |
| Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu | 80 |
| Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím profilprojektorů, mikroskopů | 60 |
| Měření a kontrola výsledků tepelného zpracování pomocí přístrojů na měření tvrdosti | 40 |
| Provádění nedestruktivních zkoušek materiálů, svárů a součástí prozařováním, ultrazvukem, magnetickou metodou a kapilární metodou | 40 |
| Vyhotovování záznamů a vystavování osvědčení o výsledcích kontrol strojírenských výrobků | 30 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 12 hod. | 720 |

Přílohy

Soubor příloh k teoretickým i praktickým úlohám.