|  | Kontrolní postup pro operace: MONTÁŽ VÝROBKŮ | Vyhotovil/ datum | Schválil/ datum | Počet stran/strana 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo: 03-01 | Účel: | zjistit, zda kvalita vyráběných dílců odpovídá stanoveným podmínkám |
|  | Cíl: | zabránit vstupu neshodných výrobků na expediční sklad |
| Předmět kontroly: Hotové výrobky | Ćíslo materiálu: | Rozměr: | Jakost: |
| Kontrolované vlastnosti | Četnost kontroly | Rozsah zkoušky | Kritéria přijatelnosti | Zkuš. Metoda Zkuš. Prostředí | Nápr. Opatření při zjištění neshody |
| Povrchová úprava dílů | Každý výrobek | Kontrola celého dílce | Celistvá vrstva, bez skvrn a puchýřů | Vizuální kontrola |  |
| Vyzkoušení funkce výrobku | Každý výrobek | Celá dávka | Funkční mechanismus | Funkční zkouška Zkušební vložka, klika, zkušební přípravek, klíč |  |
| Kontrola vzhledu, lícování plechů a celková kontrola povrchové úpravy, kontrola kolmosti čela k plechu | Každý výrobek | Celá dávka | Celistvá povrchová vrstva, bez skvrn a puchýřů, H a S plech musí na sebe dosedat, kolmost čela k plechu 90° + - 1° | Vizuální kontrola ( v případě pochybnosti o kolmosti čela k plechu prověřit pomocí úhloměr + Kontrolní přípravek – 2P-10 010-01 ) |  |
| Vyražení značky pracovníka | Každý výrobek | Celá dávka | Vyražená značka pracovníka | Vizuální kontrola |  |
| Změna č.PTZ | Platí od | Provedl | Datum: | Index: | Rozdělovník | Platnost od: | Ev. Číslo: |
|  |  |  |  |  | Originál - NJ Kopie č.1 – ref. ÚŘJ Kopie č.2 - VT Kopie č.3 - VD | 6.5.2009 | KP ÚŘJ 03-01 |