# Konkrétní zadání

26-004-H Elektromechanik pro TZ

Zadání pro účastníky ověřování

Test

Jak spolu souvisí odpor vodiče, jeho délka a průřez?

- odpor vodiče závisí nepřímo úměrně na jeho délce a přímo úměrně na jeho průřezu

- odpor vodiče závisí přímo úměrně na jeho délce i průřezu

- odpor vodiče závisí přímo úměrně na jeho délce a nepřímo úměrně na jeho průřezu

Nejvyšší stupeň krytí podle IP kódu je:

- 68

- 86

- 88

Je-li výrobek označen stupněm krytí IPX5, je chráněn proti:

- vniknutí cizích těles o průměru nad 1 mm

- prachu

- tryskající vodě

Magneto-elektrická soustava měří ze svého principu:

- střídavý i stejnosměrný proud

- jen střídavý proud

- jen stejnosměrný proud

Klasický elektroměr je z hlediska měřící soustavy systémem:

- elektromagnetickým

- indukčním

- rezonančním

Měření odporu Ohmovou metodou patří mezi metody:

- přímé

- nepřímé

- výpočetní

Co nelze považovat za obsluhu elektrického zařízení?

- zapínání stroje

- čištění stroje, při němž se odstraňují kryty

- regulování stroje

Práce podle pokynů:

- provádějí pracovníci s odpovídající kvalifikací

- můžou provádět na elektrickém zařízení i pracovníci bez elektrotechnického vzdělání

- je prováděna za stálého dohledu starší osoby

Práce na elektrických zařízeních bez napětí se považuje:

- zapnuté zařízení, ale napětí zde není z důvodu poruchy na distribuční síti

- zařízení, kde praskla pojistka, další bezpečnostní opatření se již nemusejí provádět

- zařízení, které je odpojeno od napětí

Co patří do prostředků základní ochrany před úrazem elektrickým proudem?

- ochranné pospojování

- základní izolace

- automatické odpojení od zdroje

Proudový chránič chrání:

- při přetížení

- při přetížení a zkratu

- při unikajícím proudu do “země“

Elektrické zařízení třídy 1:

- je pouze do 50V

- ochranný vodič nepotřebuje

- má základní izolaci a ochranný vodič

Typická vzdálenost pro třídu LPS I a II mezi svody je:

- 20m

- 15m

- 10m

Největší impulz přepětí nám zachytí:

- I. stupeň

- II. stupeň

- III. stupeň

Za bezpečná dotyková napětí proti zemi v prostorách normálních i nebezpečných se považují napětí:

- 12V stř. a 12V ss.

- 50V stř. a 120V ss.

- 60V stř. a 120V ss.

Proti čemu chrání proudový jistič?

- proti přetížení a zkratu

- proti zkratu

- proti přetížení

Reaktance kondenzátoru XC s rostoucím kmitočtem:

- nemění se

- stoupá

- klesá

Jakou funkci plní v sítích vodič s označením PEN?

- jde o společný střední a nulový vodič

- jde o společný střední a ochranný vodič

- jde o ochranný vodič

Stoupne-li napětí na rezistoru 2x, pak se na něm výkon:

- zvětší také 2x

- zvětší 4x

- nezmění se

Proudový rozsah stejnosměrného A-metru zvětšíme:

- bočníkem

- předřadníkem

- proudovým transformátorem

Písemná a ústní zkouška

- Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

Řešení jednoduchého elektrického obvodu

- Pro výše uvedený elektrický obvod vypočtěte:

- hodnotu celkového odporu

- celkový proud obvodem Ic

- proud rezistorem R4

- proud rezistorem R3

- výkonový úbytek na rezistoru R5

- Vysvětlete princip řešení tohoto obvodu, praktické použití Ohmova a Kichhoffových zákonů.

- Vysvětlete způsoby výpočtu celkového odporu sériově a paralelně řazených rezistorů.

- Definujte pojem „výkon“ a „elektrická práce“ a určete jejich výpočet.

Stejnosměrný a střídavý proud

- Do výše uvedeného obrázku vyznačte tyto základní veličiny střídavého proudu:

- veličiny na osách x a y

- maximální hodnotu (amplitudu) proudu nebo napětí

- okamžitou hodnotu proudu nebo napětí

- periodu

- fázi

- Vysvětlete následující pojmy a vztahy:

- „efektivní hodnota“ proudu nebo napětí a uveďte její definici

- „fázový posuv“ proudu a napětí

- co je to kmitočet

- vzájemný vztah periody a kmitočtu

Rezistor, cívka a kondenzátor v obvodu střídavého proudu

R	= 400 Ω

L	= 60 mH

C	= 4 μF

f	= 600 Hz

- Pro výše uvedené zapojení vypočtěte následující obvodové veličiny:

- reaktanci cívky

- reaktanci kondenzátoru

- celkovou impedanci obvodu

- Vysvětlete chování rezistoru, kondenzátoru a cívky:

- v obvodu stejnosměrného proudu

- v obvodu střídavého proudu

- Nakreslete výše uvedený obvod s jednotlivými prvky zapojenými paralelně a popište postup výpočtu celkové impedance tohoto paralelního obvodu.

Výkon střídavého proudu

- Do výkonového trojúhelníku vyznačte tyto veličiny, jak se značí a jaké mají jednotky:

- činný výkon

- jalový výkon

- zdánlivý výkon

- účiník

- Vysvětlete, proč v obvodech střídavého proudu musíme počítat se třemi druhy výkonu, co je příčinou jejich vzniku a jaký mají vliv na elektrickou síť (pro vysvětlení použijte schéma s rezistorem, cívkou a kondenzátorem).

Druhy a charakteristika elektrických sítí

- K jednotlivým druhům sítí na výše uvedených schématech napište jejich názvy.

- Vysvětlete, co znamenají a charakterizujte je z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím.

- Vysvětlete rozdíl mezi sítěmi typu TN-C a TN-S.

- Popište podstatu ochrany před nebezpečným dotykovým napětím u sítí typu SELF, PELF a FELF. Uveďte, kde se s těmito sítěmi setkáte.

Stupně ochrany krytím

- Vysvětlete účel a funkci ochrany před dotykem živých částí krytem elektrických předmětů. Popište význam číslic IP kódu a vyjmenujte stupně krytí před vniknutím cizích pevných těles a vody do elektrických předmětů.

- Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

- Vysvětlete tyto pojmy:

- obsluha a práce na elektrickém zařízení

- práce podle pokynů pod dohledem, pod dozorem

- práce na elektrických zařízeních bez napětí

- postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření

- práce na elektrických zařízeních pod napětím

- práce v blízkosti částí pod napětím, příklady opatření

- kvalifikace osob pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- Vysvětlete tyto pojmy:

- Uveďte jednotlivé prostředky základní ochrany, ochrany při poruše a kompletní opatření před úrazem elektrickým proudem s vysvětlením účelu, funkce a uplatnění,

- uveďte mezní hodnoty dovolených dotykových napětí v prostorech bezpečných, nebezpečných a zvlášť nebezpečných,

- nakreslete schéma zapojení proudového chrániče a vysvětlete jeho funkci, uveďte příklady použití v elektrických instalacích,

- vyjmenujte třídy ochrany elektrických předmětů,

- popište základní charakteristiky elektrických zařízení podle tříd ochran.

- Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení

- Uveďte základní zásady pro dimenzování vedení, zejména s ohledem na:

- jmenovitou proudovou zatížitelnost

- teplotu okolí

- uložení a seskupení vodičů

- charakteristiku zátěže (odporová, indukční nebo kapacitní)

- dovolený úbytek napětí

Vše uveďte tak, aby odpovědi byly v souladu s požadavky ČSN.

Působení ochran proti nadproudům

____	elektromagnetická spoušť pro vybavení 			zkratem

____	aretační mechanismus

____	zhášecí komora

____	bimetalový člen pro vybavení přetížením

____	přívodní šroubová svorka

____	regulační prvek nastavení citlivosti (u běžných 		domovních jističů nebývá přítomen)

____	ovládací páčka

____	kontakty

- Názvům jednotlivých částí jističe přiřaďte čísla z výše uvedeného obrázku jističe.

- Vysvětlete účel a princip jističe při jištění vedení proti přetížení a zkratu.

- Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi přetížením a zkratem.

- Nakreslete a vysvětlete princip tavné pojistky.

Vše uveďte tak, aby odpovědi byly v souladu s požadavky ČSN.

Základní zásady pro kladení kabelů

- Zaměřte se zejména na tyto body:

- způsob spojování vodičů

- provedení prostupů zdmi a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru a ochrany před vnějšími vlivy

- ukládání kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech

- kladení pohyblivých přívodů

Hlavní zásady pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- Uveďte hlavní zásady pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (stačí uvést hlavní zásady pro montáž a zapojení domovních a průmyslových zásuvek a vidlic).

Druhy a provedení pohyblivých přívodů

- Popište tři druhy pohyblivých přívodů a jejich provedení.

- Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

- Vysvětlete a popište tyto pojmy:

- vnitřní a vnější ochrana před bleskem a přepětím s uvedením příkladů škod

- vznik a působení elektromagnetického impulzu vyvolaného bleskem s uvedením příkladu náchylných zařízení a způsob ochrany

- Orientace v technické dokumentaci a normách

Technická a elektrotechnická dokumentace

- Na výše uvedených obrázcích jsou různé typy technické a elektrotechnické dokumentace, uveďte, o jaký druh dokumentace jde, k čemu slouží a co obsahují. Zaměřte se hlavně na popis samotného druhu dokumentace a k čemu se používá (co jednotlivé druhy dokumentace konkrétně popisují, není pro tuto část zkoušky podstatné).

Schématické značky

- Určete, které prvky, přístroje či spotřebiče výše uvedené značky představují.

Značení vodičů a svorek

- Popište, jakým způsobem se v třífázové střídavé soustavě TN-C a TN-S značí na výkresech vodiče a svorky.

- Nakreslete, popište a vysvětlete:

- značení jednotlivých vodičů soustavy

- značení jednotlivých svorek sítě a spotřebičů

- vyjmenujte barvy, které se používají pro označení jednotlivých vodičů (izolovaných i neizolovaných)

- uveďte značky, které se používají pro jednotlivé vodiče

- Popište, jakým způsobem se ve stejnosměrné soustavě značí na výkresech vodiče a svorky.

- Nakreslete, popište a vysvětlete:

- značení jednotlivých vodičů soustavy

- značení jednotlivých svorek a spotřebičů

- vyjmenujte barvy, které se používají pro označení jednotlivých vodičů (izolovaných i neizolovaných)

- uveďte značky, které se používají pro jednotlivé vodiče

Vyhledání vhodné součástky v katalogu

Máte spínací obvod s triakem, který spíná radiátor elektrického přímotopu o výkonu

1,5 kW. Topení je napájeno ze sítě 230V/50Hz.

- Vyhledejte v katalogu vhodný typ, který bude pro uvedenou aplikaci vyhovovat.

- První pomoc při úrazu elektrickým proudem, účinky elektrického proudu na člověka

- Vysvětlete v příkladech:

- přímé a nepřímé účinky elektrického proudu na lidský organismus

- vliv velikosti, frekvence a doby proudu na organismus

- Popište první pomoc při úrazu elektrickým výbojem (následky výboje na organismus, priority při ošetření).

- Popište první pomoc při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu).

- Uveďte meze bezpečných krátkodobě působících dotykových napětí v prostorách normálních, nebezpečných a zvlášť nebezpečných.

Praktická zkouška

- Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů

Měření odporů nepřímou Ohmovou metodou

- Změřte nepřímou Ohmovou metodou čtyři rezistory o jmenovitých hodnotách 8R2, 5k6, M33 a 4M7.

- Při měření a následném zpracování výsledků měření postupujte podle těchto pokynů:

- popište stručně, v čem spočívá princip nepřímé Ohmovy metody a jaké další metody měření odporu rezistoru znáte

- podle jmenovité hodnoty rezistoru zvolte vhodnou variantu zapojení a vysvětlete, proč je právě tato varianta nejvhodnější

- určete, jakou chybou je ta která varianta zatížena a jak ji lze eliminovat (např. výpočtem)

- připravte si tabulku, kam budete zapisovat naměřené a posléze i vypočtené hodnoty

- zvolte si odpovídající měřicí přístroje a pomůcky a ověřte jejich funkčnost

- sestavte jednu variantu měřicího obvodu, kde změříte všechny čtyři rezistory

- popište, jakým způsobem budete při měření postupovat, aby bylo dosaženo co největší přesnosti

- změřte postupně všechny čtyři rezistory a naměřené hodnoty zapište do připravené tabulky

- nyní z naměřených hodnot vypočtěte skutečnou velikost odporu rezistorů, chybu měření a nakonec korigujte vypočtenou hodnotu odporu o tuto chybu

- z celého měření vypracujte jednoduchou závěrečnou zprávu (protokol), který by měl obsahovat název měření, elektrické schéma zapojení vybrané varianty metody, seznam použitých měřicích přístrojů a pomůcek, vzorce pro výpočet skutečné hodnoty a chyby měření (včetně korekce chyby), příklad výpočtu a závěr

Vyhodnocení naměřených hodnot

- Vypočtěte, o kolik procent se liší skutečná hodnota odporu jednotlivých rezistorů od hodnoty jmenovité.

- Uveďte, jak velké chyby se dopustíte, když použijete nesprávnou variantu metody.

- Určete, v jakém rozsahu hodnot je vybraná varianta použitelná, aniž by byla zatížena významnou chybou.

- Demontáž a sestavení

Proveďte demontáž, profylaxi, opravu a opětovné sestavení tepelného elektrického

spotřebiče

Při práci se držte těchto pokynů:

- vysvětlete postup práce při demontáži, profylaxi opravě a následném sestavení a odzkoušení

- popište, jaká bezpečnostní opatření musíte učinit a dodržet, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem

- na schématu zapojení spotřebiče vysvětlete jeho funkci a možné druhy běžných závad, které se zde mohou vyskytnout

- uveďte, jakým způsobem byste postupovali při jejich opravě nebo výměně

- naplánujte si posloupnost úkonů, jak budete při práci postupovat

- určete pro každou pracovní činnost nezbytně potřebné nářadí, měřicí přístroje a materiál

- proveďte jednotlivé úkony, jak jste si je naplánovali, a průběžně svou činnost popisujte a vysvětlujte, co právě děláte

- zkontrolujte funkčnost a neporušenost jednotlivých mechanických a elektrických dílů (vizuálně nebo proměřením)

- po celkové demontáži proveďte prakticky profylaxi

- v daném schématu dokreslete změnu na zařízení, která se bude týkat náhrady, součástky nebo celku (např. výměna mechanického vypínače za elektronický, náhrada více pólovým vypínačem)

- prakticky tuto činnost proveďte dle možností

- po ukončení této práce opět spotřebič sestavte a změřte jeho izolační vlastnosti

- ověřte kompletně jeho funkčnost

- nakonec zaznamenejte vaši činnost do příslušné dokumentace (výkaz práce, výkres atd.)

- ukliďte pracoviště, zkontrolujte nepoškozenost nářadí a měřících přístrojů

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

psací a rýsovací potřeby, kalkulačka, katalog polovodičových součástek, ČSN, běžné elektrotechnické nářadí (šroubováky, kleště, nůž aj.), 2 x multimetr, zdroj stejnosměrného napětí od 0 do nejméně 24 V, rezistory o jmenovité hodnotě 8R2/2W, 5k6, M33 a 4M7 (0,6W), drobný tepelný spotřebič (např. vysoušeč vlasů, plotýnkový vařič apod.) včetně jeho schématu zapojení a návodu k použití

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Test | 20 |
| Písemná a ústní část | 140 |
| Měření rezistorů Ohmovou metodou – praktická část | 120 |
| Demontáž a montáž tepelného spotřebiče – praktická část | 150 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 6 - 8 hod. | 430 |