Konkrétní zadání

26-010-E Elektrická zařízení

Zadání pro účastníky ověřování

Po proškolení v BOZP a seznámení s dokumentací k zadání proveďte následující úkoly.

- Připravte si všechno náčiní, nářadí, pracovní oděv, pomůcky a měřicí přístroje potřebné k vykonání zkoušky.

- Popište na předtištěném listu schématické značky.

- Přeneste výkresovou dokumentaci montáží potřebných prvků na cvičný panel.

- Proveďte zapojení obvodu dle schématu.

- Proveďte proměření a kontrolu stavu samostatných prvků a součástek.

- Vypracujte do přiloženého listu záznam o měření a kontrole prvků a součástek.

- Vyrobte kovovou propojku s plastovou lištou pro vkládání vodičů mezi dvěma cvičnými panely.

- Proveďte na druhém cvičném panelu montáž a zapojení jednofázového elektroměrového rozvaděče dle podmínek příslušného rozvodného závodu.

- Propojte mechanicky (vyrobenou propojkou) a elektricky (vodiči) oba cvičné panely.

- Ověřte funkčnost celého zapojení a odstraňte vlastní nebo simulované závady.

- Vypište zásady údržby elektrického zařízení do záznamového listu.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

• Předpisy, provozní dokumentace, normy

- prezenční listina

- rozpis úloh

- písemné záznamy

- zadání úkolu

- školení BOZP

• Testy, plánky, tiskopisy

- ovládání KM tlačítky

- rozmístění prvků na elektroměrové desce

- zapojení jednofázového elektroměru

- test – schématické značky

- rozmístění prvků na montážní panel

- plánek ručního obrábění materiálů

• Pomůcky U (zajistí uchazeč)

- pracovní oděv a vhodná dílenská obuv

- sada základního elektroinstalačního nářadí

- universální měřicí přístroj (zkoušečka nn, multimetr)

• Pomůcky A (zajistí autorizovaná osoba)

- sada elektroinstalačního nářadí

- vybavení pracoviště pro rukodělné práce včetně základního str. obrábění

- pracoviště pro elektrická zařízení - měřič izolačních odporů, oddělovací a ostatní běžné transformátory

- měřicí přístroje, instalační prvky (pojistky, stykače, tlačítka atd.)

- montážní výkresy, schémata, katalogy

- české technické normy – elektrotechnické

• Spotřební materiál

- jednofázový elektroměr … 1 ks (lze použít opakovaně)

- jistič 16A/B… 1 ks (lze použít opakovaně)

- nulový můstek 25A … 2 ks

- vodič CY 1,5 mm – černý … 4 m

- vodič CY 1,5 mm – modrý … 3 m

- vodič CY 1,5 mm – zelenožlutý … 2 m

- jistič  6A/B … 1 ks (lze použít opakovaně)

- stykač 25A/230V + pomocné kontakty … 1 ks (lze použít opakovaně)

- jistící nadproudové relé (např. R100) … 1 ks (lze použít opakovaně)

- tlačítko spínací … 1 ks (lze použít opakovaně)

- tlačítko rozpínací …1 ks (lze použít opakovaně)

- kontrolka – (dvě barvy) … 2 ks (lze použít opakovaně)

- cvičný panel … 2 ks (lze použít opakovaně)

- připojovací svorkovnice … 1 ks

- pozinkovaný plech 2,5 mm … 20 /10 cm

- vkládací plastová lišta (KOPOS LHD 20 x 20) … 30 cm

- šrouby M3, M4, M5 / délka dle potřeby

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Zahájení, seznámení s pracovištěm a se zadáním, školení BOZP | 120 |
| Popis značek + zapojení obvodu na cvičném panelu | 180 |
| Proměření a kontrola stavu prvků a součástek + záznamy | 120 |
| Ruční výroba kovové propojky s plastovou lištou | 120 |
| Montáž 1. fázového elektroměru + mechanické a elektrické propojení | 150 |
| Ověření funkce, odstranění závad | 90 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu maximálně 14 hod. | 780 |