# Konkrétní zadání

26-012-H Montér tepelných čerpadel

Zadání pro účastníky ověřování

V časovém limitu 12 hodin proveďte montáž a zapojení elektrokotle tepelného čerpadla vzduch – voda a připojení tepelného čerpadla do systému. Odstraňte simulovanou poruchu na tepelném čerpadle a změřte elektrické a neelektrické veličiny v systému tepelného čerpadla.

Dodržujte zásady BOZP a ochrany před nebezpečným dotykem.

Písemná zkouška (s ústním zdůvodněním)

- Popište BOZP při montáži tepelných čerpadel

- vyhláška č. 50/1978 Sb.

- práce pod napětím

- chladicí okruh

- práce s chemickými látkami

- práce s tlakovými zařízeními

- Uveďte prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení tepelného čerpadla a vysvětlete jejich funkci.

- Uveďte přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.

- Vysvětlete princip proudového chrániče a uveďte příklady jeho použití.

- Popište účinky elektrického proudu na člověka.

- Demonstrujte vyproštění zasaženého z dosahu elektrického proudu, popište následný postup oživování a přivolání pomoci.

- Popište v technické dokumentaci typ tepelného čerpadla, jednotlivé části tepelného čerpadla a popište elektrotechnické a topenářské značky.

- Popište částí skutečného tepelného čerpadla zapojeného do systému topení dle výkresové dokumentace.

- Charakterizujte tepelné čerpadlo vzduch – voda.

- Vysvětlete funkci elektrokotle v systému tepelného čerpadla.

- Popište termodynamický pochod pracovního cyklu – komprese.

- Vysvětlete pojem topný faktor (COP), možnosti a význam jeho optimalizace.

- Stanovte technologický postup montáže elektrokotle.

Praktická zkouška (s ústním zdůvodněním)

- Zvolte vhodné nářadí, materiál a přístroje pro montáž elektrokotle.

- Smontujte elektrokotel.

- Osaďte elektrokotel a připojte jej na topnou soustavu.

- Proveďte ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.

- Připojte elektrokotel k řídící jednotce.

- Přezkoušejte těsnost otopného systému.

- Proveďte kontrolu těsnosti chladicího systému určenou přímou metodou.

- Napojte a odpojte plnící a měřící zařízení s minimálním únikem emisí.

- Určete vhodné skupenství pro přečerpání daného média, přečerpejte chladivo do lahví ve stavu kapalném i plynném.

- Napojte a odpojte přídavné recyklační zařízení k regeneraci chladiva s minimálním únikem emisí.

- Zbavte systém oleje kontaminovaného fluorovaným skleníkovým plynem.

- Určete obvyklá místa úniků média z daného systému.

- Zkontrolujte systém v souladu s platnými předpisy, které stanovují požadavky na těsnost stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.

- Proveďte kontrolu těsnosti okruhu určenou nepřímou metodou.

- Zapojte snímače a zkontrolujte jejich funkčnost.

- Připojte tepelné čerpadlo k elektrické síti.

- Proměřte a zkontrolujte funkčnost a parametry tepelného čerpadla.

- Diagnostikujte a odstraňte simulovanou poruchu na tepelném čerpadle.

- Proveďte profylaktickou nebo bezpečnostní kontrolu elektrotechnických a topných zařízení systému s tepelným čerpadlem.

- Zvolte vhodné měřicí metody a měřicí přístroje a změřte el. i neel. veličiny a parametry v systému tepelného čerpadla.

- Vyhodnoťte naměřené hodnoty.

- Dodržujte předepsané zásady a postupy měření.

- Zdokumentujte změny na zařízení systému s tepelným čerpadlem a vysvětlete provedené pracovní úkony zadaného úkolu.

- Vypracujte protokol o kontrole systému s tepelným čerpadlem.

- Vyplňte záznam o doplnění nebo recyklaci chladiva.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- České technické normy z oblasti elektrotechniky a tepelných čerpadel.

- Technická dokumentace - montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy součástek, elektrotechnické tabulky; související předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – výkresová dokumentace dle projektu TČ – stavební a montážní část, návod výrobce TČ, předpisy ČSN – ohledně BOZP při práci na elektrickém zařízení při svařování.

- Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) – pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, ochranné pomůcky při svařování – rukavice, ochranná přilba, zástěra.

- Nářadí a měřicí přístroje - sada elektro šroubováků od 2 mm do 10 mm, kombinačky, štípací kleště, odizolovací kleště, nůž elektrikářský, kleště očkové, kleště na dutinky, dutinky, sada stranových a očkových klíčů od 6 mm do 24 mm, gola sada, sika kleště, kladivo, sada pilníků 150 mm, metr svinovací, univerzální měřicí přístroj pro elektrické parametry, sada imbusových klíčů od 4 mm do 14 mm, svářecí souprava na měď, autogenní svařovací souprava s příslušenstvím.

- Prostory pro ověřování kritérií formou praktického předvedení – místnost s tepelným čerpadlem, akumulační nádobou a otopnou soustavou.

- Části a díly tepelného čerpadla, montážní materiál potřebný pro ověřování kritérií formou praktického předvedení – materiál, potřebný k připojení tepelného čerpadla na akumulační nádobu a otopnou soustavu (různé trubky Cu, fitinky).

- Další vybavení pro systém tepelného čerpadla - elektronický detektor úniku chladiv, lampa UV-LED, látka detekční, sada plnicí pro detekční látky, odstraňovač reflexní látky, test kyselosti oleje, sady hadic plnících (hadice plnící M.2 KM7/16", 3050 mm modrá, hadice plnící M.2 KM7/16", 3050 mm červená, hadice plnící M.2 KM7/16", 3050 mm žlutá) včetně uzavíracích ventilů, baterie manometrová, baterie digitální, manometry – nízkotlaký, vysokotlaký pro chladiva R22, R134a, R404a, R507, R407C a R410, manometr na měření vakua, teploměr laserový, teploměr digitální, hlukoměr, váha elektronická, odsávačka, vývěva, plnička média, digitální servisní přístroj pro uvedení zařízení do provozu, servis a údržbu tepelných čerpadel s možností profesionální dokumentace, pro systémy s tepelným čerpadlem, evidenční kniha energetického systému s tepelným čerpadlem.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná zkouška (s ústním zdůvodněním) | 180 |
| Čtení v technické dokumentaci tepelného čerpadla (elektrotechnické a topenářské značky) | 30 |
| Popis částí skutečného tepelného čerpadla zapojeného do systému topení dle výkresové dokumentace | 30 |
| Vysvětlení funkce tepelného čerpadla vzduch - voda | 30 |
| Vysvětlení funkce elektrokotle v systému tepelného čerpadla | 30 |
| Popis termodynamického pochodu pracovního cyklu - komprese | 30 |
| Stanovení technologického postup montáže | 30 |
| Praktická zkouška (s ústním zdůvodněním) | 540 |
| Volba vhodného nářadí, materiálu a přístrojů pro montáž | 30 |
| Zapojení elektrokotle dle technologického postupu | 450 |
| Odstranění simulované poruchy tepelného čerpadla | 30 |
| Měření veličin a parametrů v systému tepelného čerpadla | 30 |
| Doba trvání zkoušky podle standardu 10 – 14 hod. | 720 |