Konkrétní zadání

26-014-H Elektromontér fotovoltaických systémů

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška

- V časovém limitu  90 minut vyřešte písemně  úkoly :

1. Odpovězte uvedené otázky č. 1 až 60  na  stranách přílohy č. 1 .

2. Popište písemně v souvislostech funkci fotovoltaických systémů (FVS) podle

předložené výkresové dokumentace.

K záznamu řešení použijte formulář uvedený v příloze č. 2.

Praktická zkouška

- Instalace FV pole

Řešte níže uvedené úkoly. K písemným záznamům použijte formulář  v příloze 2.

- Proveďte instalaci fotovoltaického pole na pozemní konstrukci stojící vedle objektu. Změřte charakteristiky pole a zapište je do protokolu. Pole bude připojeno na měnič Fronius Galvo 3.1. Zkontrolujte, zda je pole pro tento měnič vhodné.

- Zkontrolujte zabezpečení FV pole zapište výsledek do protokolu a případně upravte toto zabezpečení.

- Na konstrukci bude nainstalován rozvaděč s požadovaným krytím a do něj navrhněte požadované ochranné a jistící prvky podle norem.

- Navrhněte uzemnění ocelové konstrukce pomocí zemnící tyče a popište jakým způsobem lze snížit zemní odpor.

- Proveďte vizuální kontrolu jednotlivých panelů po instalaci.

- Načrtněte schéma umístění panelů.

- Načrtněte schéma propojení  panelů a dalších podpůrných obvodů..

- Stanovte a vysvětlete pracovní postup:

- Uveďte požadované pomůcky, nástroje a přístroje. Požadavky zdůvodněte.

- Proveďte hodnocení rizik předpokládaných prací, stanovte potřebné ochranné pomůcky.

- Uveďte, jaká rizika by se vyskytla pokud by instalace byla prováděna na střeše budovy a jaká ochranná opatření by bylo nutno v tomto případě použít.

- Při práci došlo ke dvoupólovému dotyku  z FV panelů. Popište jaké účinky se projeví na člověku při slunečném dnu, k jakému poranění pravděpodobně může dojít a jak v tomto případě lze pomoci.

- Odpovězte otázky zkušební komise k uvedeným činnostem.

- Odpovězte otázky zkušební komise k úkolům teoretické zkoušky.

- Instalace měniče a rozvaděče DC a AC.

Řešte níže uvedené úkoly. K písemným záznamům použijte formulář  v příloze 2.

- Proveďte instalaci měniče Fronius Galvo 3.1. Nainstalujte DC rozvaděč před vstup do měniče. Vybavte rozvaděč všemi potřebnými komponentami pro zajištění správné funkce.

- Proveďte konfiguraci měniče a jeho připojení do počítačové sítě objektu.

- Máte li dostatek slunečního svitu naměřte všechny dostupné charakteristiky systému a zapište je do příslušných dokumentů.

- Měnič zajišťuje podporu napájení pro objekt oddělený od distribuční soustavy hybridním měničem STUDER. Nainstalujte výstupní AC rozvaděč za měničem a vybavte jej potřebnými komponentami.

- Výstup jistěte vhodným jističem umístěným do rozvaděče. Popište, jak by měla být v tomto případě provedena ochrana proti přepětí, vyberte vhodnou komponentu z nabídky a nainstalujte ji.

- V režimu ostrovního provozu měniče STUDER vyzkoušejte reakci měniče na zvyšování frekvence měniče a výsledky měření zdokumentujte.

- Měnič Fronius na změnu frekvence nereaguje – najděte závadu.

- Zapojení proveďte cvičně s připojením na el. síť pomocí pohyblivého přívodu. Popište, jak by vypadala pevná instalace. Vyhledejte alternativní komponenty systému včetně jejich technických parametrů.

- Načrtněte elektrické schéma vstupního a výstupního rozvaděče případně dalších podpůrných obvodů.

- Stanovte v bodech a vysvětlete pracovní postup.

- Uveďte požadované nářadí, nástroje a přístroje. Požadavky zdůvodněte.

- Proveďte hodnocení rizik předpokládaných prací, stanovte potřebné ochranné pomůcky.

- Naměřte a zapište hodnoty včetně hodnot na přepěťových ochranách.

- Zodpovězte otázky zkušební komise k uvedeným činnostem.

- Kontrola,  diagnostika a  oprava FV systému.

Řešte níže uvedené úkoly. K písemným záznamům použijte formuláře  v příloze 2.

- Proveďte kontrolu rozvaděče R3 jako výstupního rozvaděče z měniče Studer XTM.

- Uveďte zda je nutno ve výstupním rozvaděči použít přepěťovou ochranu.

- Pro simulaci spotřebičů je za rozvaděčem zásuvka na 230V. Ve výstupním rozvaděči doplňte  proudový chránič.

- Nakreslete schema zapojení proudového chrániče. Uveďte jaké jsou jeho výhody použití, případně, kde je podle stávající normy doporučeno jej použít.

- Simulovaná závada: Při instalaci došlo ke zkratu na akumulátoru pádem neizolovaného předmětu na kontakty baterie. Popište jak se lze proti tomuto stavu chránit a jak lze hasit případný požár hořlavých předmětů, který by mohl nastat.

- Zaměstnanec byl popálen vzniklým el. obloukem. Proveďte jeho ošetření.

- Načrtněte elektrické schéma vstupního a výstupního rozvaděče, případně dalších podpůrných obvodů.

- Stanovte  a vysvětlete pracovní postup.

- Uveďte požadované nářadí, nástroje a přístroje. Požadavky zdůvodněte.

- Proveďte hodnocení rizik předpokládaných prací, stanovte potřebné ochranné pomůcky.

- Naměřte a zapište hodnoty včetně hodnot na přepěťových ochranách.

- Zodpovězte otázky zkušební komise k uvedeným činnostem

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- Sada komponent pro osazení elektrických rozvaděčů např.: pojistkové odpojovače, jističe, vypínače, svodiče přepětí, instalační zásuvky, chrániče, atd

- Spojovací materiál

- Psací potřeby

- Formuláře pro teoretickou zkoušku  dle přílohy  č. 1

- Formuláře pro teoretickou zkoušku  dle přílohy  č. 2

- Formuláře pro  praktickou zkoušku dle přílohy  č. 3

Vybavení pracoviště

- Prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- Pracoviště vybavené pro teoretickou zkoušku

- Fotovoltaický polygon – nosná kostra, fotovoltaické  panely

- Podružný rozvaděč,

- Měnič DC/AC – Fronius Galvo 3.1.

- Měnič DC/AC – Studer XTM – 4000 - 48

- Nářadí pro elektroinstalační práce

- Nářadí pro montáže fotovoltaických  panelů

- Nářadí pro montáže konektorů fotovoltaických  systémů

- Nářadí pro instalace počítačových sítí

- Měřící přístroje pro měření běžných parametrů el. rozvodů

- Měřící přístroj Illko pro kontrolu přepěťových ochran.

- Notebook pro konfigurace a kontrolu činnosti FV měničů a dalších komponent

- České technické normy z oblasti elektrotechniky a fotovoltaických systémů

- Technická dokumentace k zařízením a přístrojům

- Montážní výkresy

- Schémata

- Technologické postupy

- Katalogy součástek

- Elektrotechnické tabulky

- Předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

- Prostředky osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška | 570 |
| Instalace FV pole | 250 |
| Instalace měniče a rozvaděče DC a AC | 190 |
| Kontrola, diagnostika a oprava FV systému | 130 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 10 - 14 hod. | 660 min |

Příloha č. 1.  K zadání teoretické zkoušky

Jméno: …………………………………………     Datum: …………………………..

Úkol:

Odpovězte  uvedené otázky č. 1 až 60 na následujících stranách přílohy č.1. U každé otázky je ze čtyř uvedených možných odpovědí  právě jedna správná. Zvolenou odpověď označte přímo do formuláře zakroužkováním příslušného písmene. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

Ukončeno dne: …………………

Zkoušející:   ………………………..

Příloha 2.  K zadání teoretické zkoušky

Jméno: …………………………………………    Datum: …………………………..

Úkol:

Popište písemně v souvislostech funkci fotovoltaických systémů (FVS) podle předložené výkresové dokumentace.

Řešení:

Ukončeno dne: …………………

Zkoušející:   ………………………..

Příloha č. 3.  K zadání praktické zkoušky

Jméno: …………………………………………    Datum: …………………………..

Úkol:

Řešení:

Ukončeno dne: …………………

Zkoušející:   ………………………..