# Konkrétní zadání

26-019-H Montér elektrických rozvaděčů

Zadání pro účastníky ověřování

Písemná zkouška (test)

- Vypracujte test k ověření znalostí z aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice, dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochraně před úrazem elektrickým proudem. Dimenzování, jištění elektrických vedení a poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

Ústní zkouška

- Ústní přezkoušení ze znalostí aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice, dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochraně před úrazem elektrickým proudem. Dimenzování, jištění elektrických vedení a poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem s vazbou na chybné odpovědi v testu.

- Vysvětlete správný postup práce s přiděleným nářadím.

- Vysvětlete, co znamená práce na elektrickém zařízení pod dozorem, pod dohledem a podle pokynů z hlediska zabezpečení BOZP.

Praktická zkouška (s ústním zdůvodněním)

- Proveďte zapojení základní ochrany před úrazem elektrickým proudem na zkušebním kovovém rozvaděči.

- Pojmenujte a vysvětlete princip a funkci použitého druhu ochrany.

- Zapojte do elektrického obvodu proudový chránič a ústně vysvětlete princip a podmínky správné funkčnosti.

- Podle technické dokumentace určete druh použitého elektrotechnického schématu a popište jednotlivé použité komponenty.

- Rozmístěte a upevněte jednotlivé komponenty v rozvaděči dle technické dokumentace a rozmístění ústně zdůvodněte.

- Proveďte zapojení elektroměrového rozvaděče a bytového podružného rozvaděče s blokováním akumulačních spotřebičů.

- Zdůvodněte, proč se používá HDO a vysvětlete princip funkce.

- Zapojte jednotlivé přístroje rozvaděče dle schématických značek na zapojovací dokumentaci.

- Určete montážní postup, zvolte potřebný materiál, vhodné nářadí, měřicí přístroje a výběr zdůvodněte.

- Zhotovte propojovací vodiče lisováním kabelových koncovek a lisováním kabelových ok na pohyblivé přívody.

- Zdůvodněte průřezy použitých vodičů z hlediska dimenzování s ohledem na proudovou zatížitelnost rozvaděče.

- Rozhodněte a zdůvodněte použití pevných nebo slaněných vodičů, popište druhy a provedení pohyblivých přívodů.

- Naplánujte pracovní postup zapojení rozvaděče do sítě se zdůrazněním podmínek BOZP.

- Popište a po schválení dozorem proveďte připojení k elektrické síti.

- Podle typu použitého rozvaděče navrhněte a zhotovte pomocné součásti rozvaděče z kovových nebo plastových materiálů.

- Proveďte technický náčrt a okótujte.

- Zdůvodněte, proč a kam jste jaký materiál použili.

- Sestavte zhotovené prvky, proveďte jejich montáž do celku a pak proveďte

jejich následnou demontáž.

- Proveďte montáž pomocných dílů do rozvodnic a zdůvodněte svůj postup.

- Proveďte oživení rozvaděče a zkoušku funkčnosti dílčích celků.

- Proveďte kompletní zkoušku funkčnosti celého rozvaděče.

- Najděte simulovanou poruchu na rozvaděči a proveďte její odstranění. Jednotlivé kroky ústně zdůvodněte.

- Proveďte potřebná měření k ověření bezpečnosti vyrobeného rozvaděče.

- Zvolte použité měřicí přístroje a před vlastním měřením vysvětlete postup a jednotlivé kroky měření.

- Proveďte měření přechodových odporů na svorce PEN a zapište hodnotu.

- Proveďte měření izolačních odporů pro sítě TN - C a sítě TN – C-S.

- Zapište naměřené hodnoty do přiložených tabulek, příslušnou tabulku zvolte dle příslušné sítě.

- Vyhodnoťte a správně interpretujte naměřené hodnoty.

| Měření izol. odporů | U-V | U-W | V-W | U-PE | V-PE | W-PE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naměřené hodnoty |  |  |  |  |  |  |

| Měření izol. odporů | U-V | U-W | V-W | U-PE | V-PE | W-PE | U-N | V-N | W-N | PE-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naměřené hodnoty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Nářadí

- nůž elektrikářský, kleště stranové, šroubováky křížové a ploché, odizolovací kleště, metr, ruční elektrická vrtačka, sada vrtáků, nůžky na plech, nýtovací kleště, sada stranových klíčů 8-22mm, imbus klíče 5-12mm, rýsovací jehla, úhelnice, pilka na kov, kladivo, důlčík, plochý pilník, sada závitníků a závitových oček M3-M12, posuvné měřítko

Měřicí přístroje

- měřič izolačních odporů

- měřič přechodových odporů

Speciální prostředky

- zkoušečka obvodů

- zkoušečka napětí

Technické podklady a normy

- montážní výkresy

- schémata

- katalogy součástek

- elektrotechnické tabulky

- ČSN  33 2000 4-41 ed.2, ČSN EN 61 439 – 3, ČSN 33 2000 5-52 ed.2.

Materiál

- elektroměrová rozvaděčová skříň rozměru 400 x 600 x 250

- skříň pro podružný rozvaděč rozvodnice  U-3/42-F

- elektroměr dvousazbový

- spínací relé dvoupovelové

- svorkovnice N a PE

- plastové kabelové průchodky

- jistící přístroje

- FA 3               25A/B/3      1ks   elektroměrový rozvaděč

- FA1                  6A/B/1      2ks

- FA                  10A/B/1      3ks

- FA                  13A/B/1      2ks

- FA3                20A/B/3      1ks    podružný rozvaděč

- FA                  16A/B/1      1ks

- proudový chránič  PLF7-40/4/B/0,03

- spínače  QM1       IS-40/3

- svodiče přepětí     SPC-S-280/1

- KM1    instalační relé

- KA1 impulsní relé Z-S230/S

- KA2  relé                Z-R230/S

- propojovací lišty (hřeben 16mm2)

- perforovaná lišta DIN

- Propojovací vodiče

- CY 1 zž

- CY 1 černý

- CY 1 sm

- CY 6 sm

- CY 6 zž

- CY 6 černý

- plombovací sada neměřené části rozvaděče

- pomocný konstrukční a spojovací materiál

- kabely

- CYKY 3C x 1,5

- CYKY  4J x 10

- CGSG  5C x 6

- řadové svorky RSA

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná zkouška (test) | 120 |
| Ústní zkouška (s vazbou na chybné odpovědi v testu) | 50 |
| Praktická zkouška (s ústním zdůvodněním) | 660 |
| Zapojování základní ochrany před úrazem elektrickým proudem | 60 |
| Rozmístění a upevnění jednotlivých komponent v rozvaděči | 60 |
| Zapojování elektroměrového a bytového podružného rozvaděče | 240 |
| Zapojování rozvaděče do elektrické sítě s důrazem na dodržení BOZP | 60 |
| Montáž pomocných dílů do rozvodnic | 90 |
| Oživení a zkouška funkčnosti rozvaděče, oprava poruchy | 60 |
| Měření vyrobeného rozvaděče | 90 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 8 - 16 hod. | 830 |

Příloha: Test k ověření znalostí

Technická dokumentace

Test k ověření znalostí

- Ke zdroji o napětí 12 V je připojen rezistor o odporu 60 Ω. Jaký proud prochází obvodem?

- 5 A				 b) 0,2 S			 c) 0,2 A

- Na jaké maximální napětí lze připojit rezistor o odporu 39 Ω, aby nebylo překročeno jeho dovolené zatížení 5 W?

- 195 V				b) 14 V			            c) 7,8 V

- Při nabíjení akumulátoru procházel obvodem proud 6 A při napětí 14 V po dobu 16 hodin. Jakou práci dodala nabíječka akumulátoru?

- 4,48 MJ			b) 84 Ah			c) 96 Ah

- Měděný vodič má průřez 0,9 mm2, délku 1000 m a rezistivitu 0,018.10-6 Ωm. Jaký je jeho odpor?

- 20 Ω				b) 50 kΩ			c) 500 Ω

- Konstanta elektroměru je 470 n/kWh. Kolikrát se otočí jeho kotouček, je-li k němu připojen spotřebič o výkonu 1000 W po dobu jedné hodiny?

- 1000 x			            b) 470 x			 c) 2,1 x

- Reaktance cívky je 40 Ω a odpor jejího vinutí je 30 Ω. Jakou má impedanci? (viz náhradní zapojení)

- 50Ω

- 70Ω

- 30Ω

- Ke kompenzaci účiníku zářivkového tělesa je použit kondenzátor. Jaké je na něm maximální napětí, je-li těleso připojeno k síti 23O V/50 Hz?

- 230 V				b) 280 V			c) 325 V

- Jednofázový elektromotor odebírá ze zdroje o napětí 230 V proud 6 A. Jeho činný příkon je 1200 W. Jaký má motor účiník?

- 100%				b) 0,13			            c) 0,87

- Kondenzátorem prochází střídavý proud 1,6 A při napětí 400 V. Zdánlivý výkon na kondenzátoru je 640 VA. Jak velký je jalový výkon?

- 640 var			b) 250 var			c) žádný

- Jakou impedanci má cívka stykače, prochází-li jí při napětí 120 V proud 0,4 A?

- 48 Ω				b) 300 Ω			c) 3,3 mΩ

- Při měření kapacity kondenzátoru Ohmovou metodou jím prochází proud 30 mA. Napětí na kondenzátoru je 40 V, kmitočet napětí je 50 Hz. Jakou má kapacitu?

- 23,9 nF			b) 4,2 μS			c) 2,39 μF

- Při paralelním řazení kondenzátorů je výsledná kapacita

- součtem převrácených hodnot kapacit jednotlivých kondenzátorů

- součtem kapacit jednotlivých kondenzátorů

- převrácenou hodnotou součtu převrácených hodnot kapacit jednotlivých kondenzátorů

- Tři rezistory o odporu R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω a R3 = 40 Ω jsou spojeny v sérii. Jaký je výsledný odpor?

- 70 Ω

- 5,7 Ω

- 114 Ω

- Urči celkový odpor. R1 = 100 Ω, R2 = 100 Ω a R3 = 200 Ω.

- 200 Ω

- 250 Ω

- 400 Ω

- Jakou vodivost má rezistor, kterým prochází proud 20 mA? Na jeho svorkách je napětí

20 V.

  - 1 mΩ				b) 1 mH			c) 1 mS

- Pro výslednou impedanci obvodu na obrázku platí vztah

- b)		                        c)

- Proudovým děličem protéká celkový proud I = 15 A. Rezistorem

R1 = 10 Ω teče proud I1 = 10 A. Jaký odpor má R2?

a) 10 Ω

b) 20 Ω

c) 30 Ω

- Při ochraně automatickým odpojením od zdroje u sítí TN musí být neživé části instalace spojeny

- neuzemněným pospojováním

- ochranným vodičem s uzemněným bodem sítě

- s fázovým vodičem

- Síť na obrázku je

- TT

- TN-S

- TN-C

- Síť na obrázku je

- TT

- TN-S

- TN-C

- Síť na obrázku je

- IT

- TT

- TN-S

- Síť na obrázku je

- IT

- TT

- TN-S

- Obvody SELV jsou

- obvody s omezením ustáleného proudu

- uzemněné

- neuzemněné

- Obvody PELV jsou

- obvody s omezením ustáleného proudu

- obvody, které mohou být uzemněné

- neuzemněné

- Obvody FELV jsou takové obvody,

- které nesplňují požadavky na obvody SELV nebo PELV, avšak užívají napětí maximálně AC 50 V nebo DC 120 V

- jejichž napětí překračuje hodnotu DC 250 V

- jejichž napětí překračuje hodnotu AC 200 V

- Barvy pro označování izolovaných fázových vodičů jsou

- černá, hnědá, modrá

- hnědá, modrá, zelená

- černá, hnědá, šedá

- Holé fázové vodiče třífázové soustavy se značí barvou

- oranžovou

- červenou

- černou

- Nulový vodič nebo vodič středního bodu se značí barvou

- zelenou

- modrou

- černou

- Ochranný vodič se značí

- zelenou barvou

- kombinací zelené a žluté barvy

- modrou barvou

- Písmena U, V, W se používají pro označení

- fázových vodičů vedení

- svorek elektrických předmětů pro připojení fázových vodičů

- středního vodiče a kladného a záporného pólu v síti DC

- Vodiče stejnosměrné soustavy se značí

- + kladný pól, − záporný pól a N střední vodič

- L+ kladný pól, L− záporný pól a M střední vodič

- + kladný pól, − záporný pól a 0 střední vodič

- IP kód značí

- ochranu elektrických zařízení krytem

- odolnost elektrického zařízení vůči mechanickému poškození

- třídu elektrického spotřebiče

- První číslice IP kódu znamená

- stupeň ochrany před vnikáním vody

- maximální hloubku ponoření spotřebiče pod hladinou vody

- stupeň ochrany před nebezpečným dotykem, vniknutím cizích těles a prachu

- Druhá číslice IP kódu znamená

- stupeň ochrany před vnikáním vody

- maximální hloubku ponoření spotřebiče pod hladinou vody

- stupeň ochrany před nebezpečným dotykem, vniknutím cizích těles a prachu

- Označení elektrického zařízení IP3x znamená, že

- zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5 mm a větších a před dotykem nástrojem

- zařízení může být trvale ponořeno 3 m pod hladinou vody

- zařízení je chráněno vůči intenzivně tryskající vodě ze všech směrů

- Označení elektrického zařízení IPx6 znamená, že

- zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5 mm a větších a před dotykem nástrojem

- zařízení může být trvale ponořeno 6 m pod hladinou vody

- zařízení je chráněno vůči intenzivně tryskající vodě ze všech směrů

- První, přídavné písmeno IP kódu

- může zdůrazňovat, že se jedná o zařízení vysokého napětí

- upřesňuje materiál izolace kabelu

- určuje, jaký je stupeň ochrany před nebezpečným dotykem

- Druhé, doplňkové písmeno IP kódu

- může zdůrazňovat, že se jedná o zařízení vysokého napětí

- upřesňuje materiál izolace kabelu

- určuje, jaký je stupeň ochrany před nebezpečným dotykem

- Obsluhou elektrického zařízení rozumíme

- úkony pro zajišťování pracoviště, jakož i měření přenosnými přístroji

- úkony spojené s provozem elektrického zařízení, např. spínání, výměnu závitových a přístrojových pojistek, žárovek apod.

- práce podle podrobnějších pokynů

- Prací na elektrickém zařízení rozumíme

- úkony spojené s provozem elektrického zařízení, např. spínání, výměnu závitových a přístrojových pojistek, žárovek apod.

- montáž, revizi a údržbu elektrického zařízení

- regulování a čtení trvale namontovaných přístrojů

- Pracovník bez elektrotechnického vzdělání může nabýt těchto kvalifikací

- seznámený, znalý

- seznámený, poučený

- znalý, poučený

- Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří

- splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro samostatnou činnost

- mají ukončené předepsané odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku ve stanoveném rozsahu

- mají ukončené předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a složili zkoušku před některým z orgánů dozoru

- Přezkoušení pracovníků s kvalifikací podle § 5 a § 6 se provádí nejpozději jednou za

- rok

- dva roky

- tři roky

- Při práci podle pokynů

- je za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů odpovědna osoba, která je pověřena dozorem

- je práce prováděna podle podrobnějších pokynů, za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídají osoby vykonávající pracovní činnost

- jsou dány nejnutnější pokyny, za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídají pracující

- Při práci pod dohledem

- je za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů odpovědna osoba, která je pověřena dozorem

- je práce prováděna podle podrobnějších pokynů, za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídají osoby vykonávající pracovní činnost

- jsou dány nejnutnější pokyny, za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídají

pracující

- Práce pod dozorem

- je prováděna podle podrobnějších pokynů, za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídají osoby vykonávající pracovní činnost

- se provádí za trvalé přítomnosti osoby, která je pověřena dozorem a která je odpovědná za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů

- provádí se podle nejnutnějších pokynů, za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídají pracující

- Pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení bez napětí je třeba zařízení

- odpojit od všech zdrojů napájení, zabezpečit proti opětovnému zapnutí, ověřit beznapěťový stav, uzemnit a zkratovat a provést ochranná opatření proti zařízením pod napětím v blízkosti

- odpojit od všech zdrojů napájení a získat souhlas alespoň poučené odpovědné osoby

- zabezpečit proti opětovnému zapnutí a ověřit beznapěťový stav

- Práci na elektrickém zařízení pod napětím

- může provádět osoba alespoň seznámená pod dozorem osoby znalé

- je třeba postupovat v souladu s národními normami a pracovními postupy

- nelze provádět bez odpojení zařízení od všech možných zdrojů napájení

- Práce v blízkosti zařízení pod napětím

- lze provádět bez označení pracoviště, pokud se při opatrné manipulaci se žebříkem a nástroji nedosáhne ochranného prostoru částí pod napětím

- může být vykonávána při respektování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- může být vykonávána při provedení takových opatření, aby nemohlo dojít k dotyku živých částí nebo dosažení ochranného prostoru částí pod napětím

- Značka na obrázku znamená, že

- u zařízení byla v průběhu výstavby (montáže) doplněna přídavná nebo zesílená izolace

- zařízení má dvojitou izolaci

- zařízení má ochranu neuzemněným místním pospojováním

- Značkou na obrázku se označuje zařízení třídy ochrany

- I

- II

- III

- Doplňující ochranné pospojování se považuje za

- ochranu při poruše

- základní ochranu

- doplňkovou ochranu

- Ochranné stínění je

- oddělení obvodů od nebezpečných částí prostřednictvím vsunutého vodivého stínění spojeného s prostředky pro připojení vnějšího ochranného vodiče

- spojení všech neživých částí a cizích vodivých částí současně přístupných dotyku

- oddělení ochranného vodiče (PE) od vodiče středního (N)

- Při ochranném opatření automatickým odpojením od zdroje ochranný přístroj automaticky přeruší napájení

- vodičů vedení (fázových vodičů) obvodu nebo zařízení v případě jedné poruchy o zanedbatelné impedanci mezi vodičem vedení a neživou částí nebo ochranným vodičem obvodu nebo zařízení v době požadované pro odpojení

- všech vodičů, pokud se na neživé části zařízení objeví napětí 65 V vůči zemi

- zařízení, pokud poruchový proud přesáhne 3,5 mA

- Pokud je ochrana při poruše zajištěna jednoduchým oddělením odděleného obvodu od ostatních obvodů a od země, jedná se o ochranné opatření

- neuzemněným pospojováním

- nevodivým okolím

- elektrickým oddělením

- Když se za běžných podmínek nelze současně dotknout dvou neživých částí nebo neživé části a kterékoliv cizí vodivé části, jedná se o ochranu

- neuzemněným pospojováním

- nevodivým okolím

- elektrickým oddělením

- Základní ochranu proti zasažení elektrickým proudem lze provést

  - základní izolací, přepážkami a kryty, zábranou, polohou, omezením napětí a omezením ustáleného proudu

  - přídavnou izolací, ochranným pospojováním, ochranným stíněním, samočinným odpojením od zdroje, jednoduchým oddělením obvodů a nevodivým okolím

  - zábranou, polohou, omezením ustáleného proudu, ochranným pospojováním, samočinným odpojením od zdroje a nevodivým okolím

- Ochrana při poruše musí být tvořena jedním nebo více prostředky, které na základní ochraně nezávisejí ani ji nedoplňují

  - základní izolací, přepážkami a kryty, zábranou, polohou, omezením napětí a omezením ustáleného proudu

  - přídavnou izolací, ochranným pospojováním, ochranným stíněním, samočinným odpojením od zdroje, jednoduchým oddělením obvodů a nevodivým okolím

  - zábranou, polohou, omezením ustáleného proudu, ochranným pospojováním, samočinným odpojením od zdroje a nevodivým okolím

- Proudový chránič

- jistí elektrický obvod před nadproudy při přetížení a zkratu

- je prvkem základní ochrany proti zasažení elektrickým proudem

- zlepšuje jiná opatření na ochranu proti úrazu elektrickým proudem při normálním provozu

- Proudový chránič pracuje na principu

- součtového transformátoru proudu

- napěťového děliče

- metody uzlových napětí

- Základní funkční prvky proudového chrániče jsou

  - součtový transformátor, vybavovací relé, spínací mechanismus a testovací tlačítko

  - napěťový dělič, vybavovací relé, spínací mechanismus a testovací tlačítko

  - součtový transformátor, napěťový dělič, stabilizátor proudu a vybavovací relé

- Průřez vedení musí splňovat požadavky na

  - estetičnost, odolnost vůči účinkům zkratového proudu, dovolené úbytky napětí, spolehlivou funkci ochrany před úrazem elektrickým proudem a odolnost vůči povětrnostním vlivům

  - dovolené oteplení, hospodárnost provozu, mechanickou pevnost, odolnost vůči účinkům zkratového proudu, dovolené úbytky napětí a spolehlivou funkci ochrany před úrazem elektrickým proudem

  - dovolené oteplení, mechanickou pevnost, odolnost vůči účinkům zkratového proudu, spolehlivou funkci ochrany před úrazem elektrickým proudem a odolnost vůči UV složce slunečního záření

- Při dimenzování vodičů musíme brát zřetel na

  - způsob uložení, teplotu okolí, způsob provozu, velikost jištění, úbytek napětí

  - způsob uložení, teplotu okolí, způsob provozu, úbytek napětí, délku a odpor vodičů

  - teplotu okolí, způsob provozu, velikost jištění, úbytek napětí

- Pojistka

  - jistí elektrický obvod před nadproudy a zkraty, při překročení mezní hodnoty elektrického proudu a času dojde k přetavení tavného drátku v pojistce a tím k přerušení obvodu

  - chrání před úrazem elektrickým proudem, při přepětí dojde k zahřátí bimetalového pásku a k odpojení elektrického zařízení od zdroje

  - udržuje proud v obvodu na bezpečné velikosti zahříváním odporového drátku při nadproudu, který tak zvyšuje svůj odpor

- Jistič

  - má dvě spouště. Tepelná spoušť pracuje na principu bimetalu, který se při nadproudu ohřívá a ohýbá. Tím dojde po určitém času k vybavení spouště a rozpojení obvodu. Elektromagnetická spoušť jističe vypíná téměř ihned při zkratu.

  - má tepelnou spoušť, která pracuje na principu bimetalu, podobně zářivkový startér. Při nadproudu se bimetal ohřívá a ohýbá až  dojde k rozpojení obvodu. Po vychladnutí bimetal automaticky přerušený obvod sepne.

  - má elektromagnetickou spoušť (obdoba stykače). Při nadproudu přitáhne cívka kotvu, a tak dojde k rozpojení chráněného obvodu. Po odstranění zkratu kotva odpadne a obvod se automaticky sepne.

- Jako svodič bleskového proudu se používá

  - varistor, který je vyroben lisováním a spékáním práškové směsi oxidů některých kovů. Jeho charakteristika se podobá charakteristice jiskřiště.

  - jiskřiště, které pracuje na principu elektrického výboje v plynném prostředí. Pokud napětí na jeho svorkách překročí hodnotu zapalovacího napětí, vznikne mezi póly jiskřiště obloukový výboj. Impedance mezi póly klesne a napětí na jiskřišti se skokově sníží.

  - polovodičový prvek transil, jehož impedanční charakteristika se podobá impedanční charakteristice Zenerovy diody

- Ventilová bleskojistka

  - při přepětí vytvoří trvalý zemní zkrat

  - má zapalovací a hlavní jiskřiště, při přepětí vzniká elektrický oblouk, jehož teplem se rozkládá izolační materiál trubice. Proud vzniklých plynů zháší oblouk.

  - je složena z několika sériově zařazených jiskřišť s odporovými bloky z varistorů

- Vedení se mají klást tak, aby

  - uložení bylo pokud možno co nejkratší, přímočaré (svisle i vodorovně) a přehledné s minimálním počtem křižování

  - byla co nejkratší. Pokud to nelze zajistit, je třeba dodržet, aby střední vodič byl kratší než vodiče fázové.

  - byl zajištěn co nejlepší odvod tepla při zahřívání vodiče procházejícím proudem

- Vedení, instalačních krabice, rozvodky a přístroje musí být uloženy tak, aby

  - k nim byl zajištěn přístup bez použití žebříku

  - byly skryté, ale přístupné

  - byla umožněna jejich prohlídka, údržba a revize

- Střední vodič musí být kladen

  - tak, aby byl stejně dlouhý nebo kratší než vodiče fázové

  - ve společném obložení s vodiči fázovými  nebo v jejich těsné blízkosti

  - odděleně od fázových vodičů

- Vedení musí být uloženo

  - s co největší pečlivostí, aby bylo chráněno před okolní vlhkostí

  - tak, aby byla zajištěna zejména bezpečnost osob a užitkových zvířat

  - s co nejnižšími materiálovými náklady

- Izolační materiály elektrických vedení

  - musí mít požadovaný izolační odpor, elektrickou pevnost, trvanlivost a musí odolávat působení vnějších vlivů (vodě a zatékání vody)

  - musí odolávat působení vnějších vlivů (voda, sluneční záření, nízká teplota) a mechanicky odolné v prostředí s nebezpečím výbuchu

  - musí být před instalací proměřeny, zda jejich parametry odpovídají údajům výrobce

- Elektrické spoje vedení se

  - provádějí zejména lisováním a šroubováním

  - nesmějí pájet z důvodu vyšší náchylnosti spojů ke vzniku koroze

  - provádějí zejména lisováním, šroubováním, pájením a svařováním

- Elektrické spoje vedení

  - musí být provedeny skrytě

  - musí být důkladně dotaženy (šroubové spoje hliníku), aby se nemusela provádět jejich pravidelná kontrola

  - musí být přístupné pro účely kontrol, údržby a měření

- Elektrické spoje vedení

  - nemusí být odlehčeny od tahu při průřezu alespoň 6 mm2 Cu a 10 mm2 Al

  - musí zajišťovat jejich trvalou mechanickou pevnost a důkladné elektrické propojení

  - nezávisí na druhu materiálů vodičů, jejich izolaci na průřezu vodičů, jejich počtu a tvaru jednotlivých drátů

- Způsob provedení instalace elektrického rozvodu

  - nesmí snižovat celkovou požární odolnost objektu

  - může snížit celkovou požární odolnost objektu jen v nezbytných případech

  - nemusí respektovat požární odolnost objektu při napětích do 1000 V

- Utěsnění otvorů, kterými prochází vedení, musí být provedeno tak, že

  - nesmí být snížena celková požární odolnost objektu

  - musí být mechanicky odolné, ale nemusí odolávat prosakování vody

  - musí odolávat zplodinám hoření, ale nemusí odolávat prosakování vody

- Při uložení vodičů do elektroinstalačních trubek

  - se do jedné trubky nesmějí umísťovat vodiče různých proudových soustav

  - se do jedné trubky mohou umísťovat vodiče různých proudových soustav, musí být ale řádně označeny, aby nemohlo dojít k jejich záměně

  - se nesmí trubky ukládat na povrchu

- Při uložení vodičů do elektroinstalačních trubek

  - musí být trubky zaústěny do instalačních krabic, krabicových rozvodek, skříní apod., ale nemusí být zachována těsnost a krytí soustavy

  - nemusí být trubky zaústěny do instalačních krabic, krabicových rozvodek, skříní apod., ale musí být zachována těsnost a krytí soustavy

  - musí být trubky upraveny tak, aby nedošlo k poškození vtahovaných vodičů a kabelů

- Kabelová vedení

  - lze klást na rovný podklad, kabelové lávky, rošty, konstrukce, pod omítku, do kabelových kanálů a kolektorů, tvárnic, trub, do země, do vody apod.

  - lze klást na rovný podklad, kabelové lávky, rošty, konstrukce, pod omítku, do kabelových kanálů a kolektorů, do země, ale ne do vody

  - nelze klást na konstrukce

- Uložení kabelů přímo na podklad (zdi, stěny, stropy, desky, nosná lana apod.) se provádí

  - připevněním vhodnými izolačními příchytkami, které je nutno pečlivě volit podle působení vnějších vlivů. Kovové příchytky se nesmí používat.

  - připevněním vhodnými kovovými nebo izolačními příchytkami, které je nutno pečlivě volit podle působení vnějších vlivů

  - pouze na nehořlavý podklad

- Při kladení kabelů do kabelových kanálů

  - se současně s kabely nesmí umísťovat žádná potrubí

  - se současně s kabely nesmí umísťovat žádná potrubí vyjma potrubí vzduchových

  - nemá být teplota v kabelových kanálech vyšší než 20°C, v případě vyšší teploty je nutno přiměřeně snížit proudové zatížení kabelů

- Kabely se ukládají

  - přímo na dno kabelového kanálu

  - pouze na zvláštní konstrukce na dno kabelového kanálu

  - do vody a vodních cest alespoň 50 cm pod normálním dnem

- Elektrické spotřebiče se připojují

  - pohyblivými přívody, poddajnými přívody nebo pevným uloženým vedením

  - pouze pohyblivými přívody a poddajnými přívody

  - pouze poddajnými přívody nebo pevným uloženým vedením

- V případě připojení spotřebiče na svorky nebo vypínače

  - mohou mít tyto vodiče pevná uchycení (zabraňující vytržení vedení)

  - mají mít tyto vodiče pevná uchycení (zabraňující vytržení vedení) a vodič ochranný má být vždy delší než krajní vodiče

  - mají mít tyto vodiče pevná uchycení (zabraňující vytržení vedení) a krajní vodiče mají být delší než vodič ochranný

- V zapojení podle obrázku se měří izolační odpor elektrického spotřebiče třídy

  - I

  - II a III

  - 0

- Izolační odpor elektrických spotřebičů třídy I se

  - měří mezi spojenými pracovními vodiči spotřebiče a přípojným místem ochranného vodiče PE k elektrické instalaci

  - neměří, protože tyto spotřebiče jsou provozovány při malém napětí

  - měří mezi spojenými pracovními vodiči spotřebiče a jeho krytem, který se do obvodu zapojí dostatečným přítlakem měřicího hrotu

- Izolační odpor elektrických spotřebičů třídy II se měří podle zapojení

  - b)				 c)

- Zdroj pro měření izolačního odporu musí dodávat stejnosměrné napětí v řádu

  - voltů

  - desítek voltů

  - stovek voltů

- Minimální povolená hodnota izolačního odporu pro základní izolaci je

  - 2 MΩ

  - 5 MΩ

  - 7 MΩ

- Minimální povolená hodnota izolačního odporu pro přídavnou izolaci je

  - 2 MΩ

  - 5 MΩ

  - 7 MΩ

- Minimální povolená hodnota izolačního odporu pro zesílenou izolaci je

  - 2 MΩ

  - 5 MΩ

  - 7 MΩ

- Pro měření odporu ochranného vodiče (přechodového odporu) elektrických spotřebičů se používá zdroj

  - stejnosměrného napětí

  - střídavého napětí

  - stejnosměrného nebo střídavého napětí

- Přechodový odpor ochranného vodiče se měří u elektrických spotřebičů třídy

  - I

  - II

  - III

- K nepřímému působení elektrického proudu na lidský organismus nepatří

  - tepelné působení elektrického oblouku

  - pád způsobený úlekem při průchodu elektrického proudu, neočekávané spuštění stroje (v důsledku poruchy)

  - chvění srdeční komory (fibrilace), přechodná zástava srdce

- Mezi přímé účinky elektrického proudu na lidský organismus patří

  - podráždění v nervech, stoupání krevního tlaku, tetanická křeč dýchacího svalstva

  - svalové křeče, dýchací potíže, vratné poruchy srdečního rytmu, přechodná zástava srdce, působení škodlivého ionizačního nebo světelného záření

  - tepelné působení elektrického oblouku, zvonění v uších, vznik jasných míst před očima, pocit tepla

- Úraz elektřinou rozlišujeme podle úrazového děje na úraz

  - elektrickým proudem a elektrickým napětím

  - elektrickým výbojem, bleskem a elektrickým proudem

  - elektrickým výbojem, bleskem a elektrickým napětím

- Postup činností při poskytování první pomoci při úrazu elektřinou je

  - volba způsobu a poskytnutí první pomoci, technická první pomoc, určení rozsahu poranění a stavu postiženého, přivolání zdravotnické pomoci, vyšetření příčin úrazu

  - určení rozsahu poranění a stavu postiženého, volba způsobu a poskytnutí první pomoci, technická první pomoc, přivolání zdravotnické pomoci, vyšetření příčin úrazu

  - technická první pomoc, určení rozsahu poranění a stavu postiženého, přivolání zdravotnické pomoci, volba způsobu a poskytnutí první pomoci, vyšetření příčin úrazu

- Praktické možnosti vyproštění postiženého při úrazu elektrickým proudem jsou

  - vypnutí zdroje nebo přerušení přívodu elektrického proudu, vyproštění postiženého a odsunutí zdroje úrazu z dosahu postiženého

  - přerušení přívodu elektrického proudu (i za přiměřeného rizika vlastního ohrožení) a vyproštění postiženého (např. za opasek)

  - odsunutí zdroje úrazu (např. vodiče) dobře elektricky vodivým předmětem (např. ocelovou tyčí) z dosahu postiženého

- Při ověřování životních funkcí zjišťujeme, zda postižený

  - dýchá a má hmatatelný tep (pracuje mu srdce)

  - není prochladlý a dýchá

  - nemá vnitřní zranění a má hmatatelný puls

- Poskytnutí první pomoci

  - závisí na rozhodnutí zachránce

  - je uzákoněna povinnost v rozsahu možností a schopností zachránce

  - musí provádět pouze osoba odborné zdravotnické pomoci

- Oživovací pokusy se smí ukončit

  - po obnovení životních funkcí nebo po uplynutí alespoň 5 minut od začátku oživování

  - po předání postiženého do péče záchranářů

  - po oznámení úrazu na tísňové telefonní číslo 155 nebo 112

- Při orientačním vyšetření zdravotního stavu postiženého se

  - soustřeďujeme jak na základní životní funkce, tak na ostatní poranění

  - nejprve soustřeďujeme na další poranění

  - nejprve soustřeďujeme na základní životní funkce, dalším (zpravidla méně nebezpečným) poraněním se věnujeme následně

- Přivolání lékařské pomoci provedeme

  - ihned, když jsme zjistili, že došlo k úrazu elektrickým proudem

  - tehdy, když jsou oživovací pokusy po uplynutí doby alespoň 5 minut neúspěšné

  - tehdy, když je oživování postiženého přítomno více osob. Jedna osoba provádí oživování, druhá provede přivolání odborné pomoci, další může dohlížet na bezpečnost, např. na dopravní komunikaci

# Comments

Na tuto otázku chybějí odpovědi.

# Text boxes

Technická dokumentace