Konkrétní zadání

26-020-H Montér slaboproudých zařízení

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (písemná a ústní)

Písemná zkouška předchází ústní zkoušce.

V ústní zkoušce uchazeč své odpovědi uvedené v písemné zkoušce zdůvodňuje. Pro ústní zkoušku doplňující otázky stanoví zkoušející na základě výsledků písemné zkoušky a v souladu s kritérii hodnocení uvedenými v hodnotícím standardu NSK.

Písemně vypracujte a ústně zdůvodněte

- Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice

- Doplňte chybějící elektrické veličiny, značky a jednotky v tabulce - viz příloha č. 1.

- Určete, jaké napětí naměříte voltmetrem v bodě 1, 2, 3 v obvodu dle schématu v příloze č. 1.

- Popište rozdělení a značení elektrických sítí.

- Popište barevné značení vodičů v AC soustavě.

- Popište stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, přídavná písmena IP kódu).

- Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem

- Vysvětlete rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení.

- Popište opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí.

- Vyjmenujte prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení.

- Sestavování, montáž, zapojování a oživování slaboproudých elektrických zařízení a jejich součástí

- Do tabulky doplňte elektrotechnickou značku, popis funkce a uplatnění uvedených elektronických součástek – viz příloha č. 2.

- Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem

- Popište účinky elektrického proudu na člověka (přímé i nepřímé).

- Popište poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

Praktická zkouška

- Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem

- Proveďte ochranu automatickým odpojením od zdroje, vysvětlete podstatu funkce ochrany a uveďte vhodnou doplňkovou ochranu v zapojení na obrázku -

viz příloha č. 3.  Postup a výsledek zdůvodněte.

- Vysvětlete princip proudového chrániče. Uveďte příklady jeho použití a prakticky jej zapojte dle schématu v příloze č. 4.  Postup a výsledek zdůvodněte.

- Používání technické dokumentace a norem při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

- Určete součástky a jejich zapojení ve schématu v příloze č. 5.

- Navrhněte tištěný spoj napájecího zdroje pro malé tranzistorové rádio podle přiložené dokumentace. Transformátor a pojistka je součástí tištěného spoje. Při návrhu označte všechny součástky výkresovými čísly, katody diod, kladné póly elektrolytických kondenzátorů a polaritu výstupních svorek zdroje. Postup a výsledek zdůvodněte.

- Zapojte domácí videotelefon dle schématu zapojení v příloze č. 6.  Propojte vnější jednotku s vnitřní, připojte ovládání zámku, zvonkové tlačítko a připojte na síťové napájecí napětí. Vyzkoušejte funkci domácího videotelefonu. Postup a výsledek zdůvodněte.

- Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot

- Pomocí měřicích přístrojů ověřte funkci monolitického stabilizátoru 7812.  Zvolte k tomu vhodné měřicí metody a přístroje. Výsledky měření porovnejte s technickou dokumentací – katalogem. Schéma zapojení viz příloha č. 7. Postup a výsledek zdůvodněte.

- Sestavování, montáž, zapojování a oživování slaboproudých elektrických zařízení a jejich součástí

- Určete zadané elektronické součástky, popište jejich funkci, prakticky ověřte jejich stav (funkční, nefunkční) bez zapojení do obvodu pomocí digitálního multimetru. U každé elektrické součástky uveďte parametry, které nemůžete při výměně zanedbat. Výsledek zapište do tabulky v příloze č. 8. Postup a výsledek zdůvodněte.

- Postavte dle schématu v příloze č. 9 stabilizovaný 5V zdroj pro napájení čtyřbitového binárního čítače. Připojte na síťové napětí a oživte. Postup a výsledek zdůvodněte.

- Postavte čtyřbitový čítač dle schématu v příloze č. 10. Připojte napájecí napětí z 5V stabilizovaného zdroje. Oživte čtyřbitový binární čítač a proveďte kontrolu logických úrovní (L, H) pomocí osciloskopu (RS klopný obvod, čítač). Postup a výsledek zdůvodněte.

- Diagnostikování poruch slaboproudých zařízení

- Změřte zesílení jednostupňového NF zesilovače pomocí měřicích přístrojů. Při měření dbejte na správnou polaritu měřících přístrojů (není uvedena). Postup a výsledek zdůvodněte.

- Diagnostikujte závadu na jednostupňovém NF zesilovači – na svorce OUT chybí NF signál. Schéma zapojení viz příloha č. 11. Postup a výsledek zdůvodněte.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

Jednofázový transformátor – p - 220V, s - 15V/1A – 2ks

IO – 7812 – 1ks, 7805 – 1ks, 7400 – 1ks, 74193 – 1ks

Patice sokl 14, 16

Elektrolytický kondenzátor – 1G/25V - 2ks, 470M/16V – 2ks, 220M/16V – 1ks,100M/16V – 1ks, 10M/16V – 2ks, 100nF – 2ks

Diodový můstek – B250C1500 – 2ks

LED dioda – L 5MM 2MA/R – 5ks

Tranzistor BC 337 – 1ks

Rezistor – 390R, 470R, 3K3, 15K – vše 1ks, 1K – 4ks,100R – 5ks

Přepínač – DIP2L – 1ks

Mikrospínač P-DM03S1P – 1ks

Trimr – M33 – 1ks

Pojistka, rezistor, kondenzátor, potenciometr, dioda, triak, tyristor

Chladič na IO monolitický stabilizátor – 2ks

Laboratorní tiš. spoj – 4ks

Držák trubkové pojistky do tištěného spoje

Trubičková pojistka F 630mA

Propojovací vodiče

Cín

Jednofázový proudový chránič 25/003

Jednofázový jistič 16A/B

Jednofázová zásuvka

Instalační krabice

Připojovací svorky

Propojovací vodiče č, m, ž

Sada videotelefonu (monitor, kamera, elektrický zámek)

Propojovací vodiče

Vybavení pracoviště

České technické normy z oblasti elektrotechniky

Technická dokumentace k přístrojům

Montážní výkresy

Technická dokumentace k zadání plošného spoje

Katalogy součástek

Elektrotechnické tabulky

Předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

NF generátor

NF voltmetr

Osciloskop

Digitální voltmetr

Digitální ampérmetr

Měřič izolačního odporu

Digitální multimetr

Regulovatelný stabilizovaný zdroj

Reostat

Mikropájka

Odsávačka cínu

Sada nářadí

Stabilizovaný zdroj s monolitickým stabilizátorem 7812 - postavit

Jednostupňový nízkofrekvenční zesilovač - postavit

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška písemná | 60 |
| Teoretická zkouška ústní | 60 |
| Praktická zkouška | 840 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 8 - 16 hod. | 960 |