Konkrétní zadání

26-026-H Montér slaboproudých metalických sítí

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (písemná)

- Orientace v prováděcí technické dokumentaci telekomunikačních a telematických zařízení

- Vyřešte předložený test znalostí schematických značek užívaných v projektové dokumentaci pro telekomunikace.

Praktická zkouška

- Orientace v prováděcí technické dokumentaci telekomunikačních a telematických zařízení

- Přečtěte a objasněte předloženou projektovou dokumentaci.

- Stanovení postupů, volba nářadí a pomůcek pro montážní spojové práce

- Vyhotovte soupis nářadí a pomůcek potřebných k realizaci montážních prací dle předloženého projektu.

- Vyhotovte plán postupu montážních prací dle předloženého projektu.

- Příprava spojového materiálu před montáží

- Vyhotovte soupis materiálu dle předloženého projektu jednoduché strukturované kabeláže.

- Připravte materiál dle vyhotoveného soupisu.

- Pokládka kabelů do kabelové trasy

- Uložte a fixujte kabely do připravené kabelové trasy podle zadané dokumentace.

- Označte položené kabely.

- Zakončení kabelů a závěrečná měření ukončeného kabelu

- Rozpoznejte a popište základní typy svorkovnic (např. zářezová, pružinová).

- Proveďte oboustranné zakončení kabelu na připravené svorkovnice.

- Změřte kontinuitu a izolační odpor na kabelu, proveďte zápis do protokolu.

- Proveďte popisky svorkovnice.

- Instalace telekomunikačních a telematických zařízení

- Vysvětlete základní funkce a způsoby zapojení jednotlivých telekomunikačních a telematických zařízení (běžná EZS, EPS a komunikační zařízení).

- Připojte zařízení dle předložené projektové dokumentace a připojovacího schématu zařízení (např. obvody EZS, EPS, komunikační zařízení).

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- rozvaděče s vybavením, prvky pro organizaci kabelů v rozvaděči, přepojovací panely, telekomunikační nestíněné a stíněné multipárové kabely, metalická strukturovaná kabeláž UTP/STP, zářezové bloky, konektory a zásuvky podle zvolené technologie, stříhací kleště, mikroštípací kleště, ořezávače pláště kabelů, separátory párů, bezpečnostní držáky konektorů RJ45, zářezové nástroje, stripovací kleště pro kabely a další nástroje pro zvolené prvky samo-zářezových konektorů dle použité technologie

- test ze znalosti schematických značek (viz přílohy)

- projektová dokumentace k zadáním praktické zkoušky (viz přílohy)

- pracovní list k pokládání kabelů (viz přílohy)

- pracovní list k zakončení kabelů a měření ukončeného kabelu (viz přílohy)

- záznamový arch naměřených hodnot ukončeného kabelu (viz přílohy)

- pracovní list k instalaci telekomunikačních a telematických zařízení (viz přílohy)

- psací potřeby, papír, záznamové archy pro hodnocení postupu plnění úkolů

Přístroje

- tester kontinuity a izolačního odporu vedení

Vybavení pracoviště

- místnost pro písemnou a ústní část zkoušky

- pracoviště  pro praktickou část zkoušky  prostorově a konstrukčně uspořádané a vybavené tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška písemná | 30 |
| Praktická zkouška | 810 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 10 - 14 hod. | 840 |

Soupis příloh

- Test ze znalostí schématických značek

- Projektová dokumentace

- seznam

- technická zpráva

- základní materiál

- výkresová část

- přehledové schéma

- situační schéma 1. NP

- situační schéma 2. NP

  - Pokládání kabelů do kabelové trasy

  - Zakončení kabelů a závěrečná měření

  - Záznamový arch naměřených hodnot ukončeného kabelu

  - Instalace telekomunikačních a telematických zařízení