Konkrétní zadání

28-007-H Točíř keramiky

Zadání pro účastníky ověřování

Zhotovte hrnek o modelové velikosti výška 11 cm, šířka 9 cm s uchem proporčně k hrnku dle technického výkresu.

- Vysvětlete pracovní postup při zhotovování hrnku podle technického výkresu.

- Připravte si pracoviště, vhodný materiál, nástroje a pomůcky a popište postup práce pro zadaný výrobek v souladu s technickým výkresem.

- Vytvořte zadaný výrobek na mechanickém kruhu metodou „točení z volné ruky“.

- Ověřte zadané rozměry přeměřením, začistěte výrobek a sejměte ho z kruhu.

- Usušte výrobek do požadované vlhkosti vhodné pro nalepení ouška a posuďte případné vady výrobku.

- Slučte jednotlivé části výrobku, ošetřete lepená místa.

- Odzkoušejte dosedací plochy jednotlivých dílů a jednotlivé úkony slovně popište.

- Zaretušujte výrobek, obtočte jej pomocí vhodných nástrojů a zdůvodněte jejich použití.

- Popište rozdíly mezi retuší litých a točených výrobků.

- Správně uložte výrobek k sušení a slovně popište správný postup sušení.

- Založte hrnek do pece a zvolte vhodné pálící pomůcky.

- Po dobu sušení a výpalů výrobek průběžně kontrolujte dle technických parametrů sušárny a pece; po výpalu výrobek vyjměte.

- Proveďte kontrolu jakosti výrobku, klasifikujte případné vady a popište jejich odstranění.

- Posuďte zařazení výrobku do třídy dle jeho kvality.

- Porovnejte zhotovený výrobek s technickým výkresem, zda odpovídá zadání.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Keramická dílna

- hrnčířský kruh (mechanický)

- sušárna

- keramické pec

Použitý materiál pro 1 účastníka

- točírenská  hmota – červená: 10 kg (1 balení)

Pomůcky a vybavení pro 1 účastníka

- miska na vodu

- houbičky 2 ks

- struna na odřezání 1 ks

- očko 1 ks

- obepínací měřidlo 1 ks

- skládací metr 1 ks

- čepelka k zahlazení povrchu 1 ks

- hrnčířská jehla na škrábání 1 ks

Technická dokumentace

- výkresová dokumentace

- technologická dokumentace

- výrobní receptury

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Určení pracovního postupu, příprava pracoviště a hmoty | 45 |
| Zhotovení výrobku a jeho částí dle dokumentace | 200 |
| Retuš, obtáčení a slučování | 60 |
| Vložení do sušárny a pece a vyložení | 60 |
| Roztřídění a kontrola jakosti výrobku | 60 |
| Porovnání zhotoveného výrobku s technickým výkresem | 15 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 7 - 8 hod. | 440 |