Konkrétní zadání

28-029-M Keramický technik technolog

Zadání pro účastníky ověřování

Veškeré následující otázky aplikujte na zadaný výrobek:

Užitková keramika – světlý kameninový hrnek

Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby

- Dle přiložené tabulky základních norem vyhledejte základní normy, které se týkají výroby jemné a hrubé keramiky a normy, které se vztahují k zadanému výrobku.

- Přečtěte základní hodnoty, které jsou stanoveny na výrobním výkresu a v technologické dokumentaci.

Citace: http://www.artkeramika.cz/index.php?id=52&clid=416

Citace: http://kutilska.poradna.net/q/view/70948-spravne-kotovani

Hmota: Točířské - LA - světlá kamenina, točířská hlína světlá, teplota výpalu: doporučená min. 1220°C - max. 1280°C

Glazura: BL _ tekuté 950-1250 °C - BL 801 - penquin black

Výroba: točení / zatáčení

Stanovování druhu a množství surovin pro keramickou výrobu

- Uveďte chemické názvosloví silikátů (křemičitanů), které jsou použity ve výrobní hmotě a glazuře daného výrobku:

- písemně, rozlište plastické a neplastické složky

- charakterizujte jejich vlastnosti a vliv na skladbu hmoty

- posuďte jejich kvalitu a vhodnost pro zadaný výrobek

- Popište složení:

- keramické hmoty zadaného výrobku

- glazury zadaného výrobku

- Vypočítejte navážku dle výrobní dokumentace s využitím PC.

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro keramickou výrobu

- Popište výrobní technologie, které se požívají v keramické výrobě.

- Popište konkrétní technologické postupy u zadaného výrobku.

- Vypracujte tento postup s použitím PC.

- Na přiložených obrázcích:

- rozpoznejte typy výrobního zařízení, které byly použity při výrobě zadaného výrobku

- uveďte princip jejich fungování

- uveďte, kde se v technologickém procesu užívají

Citace: http://artikstudio.sweb.cz/stroje_zar.htm

Citace: http://www.artkeramika.cz/index.php?id=52&clid=656

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v keramické výrobě

- Popište metody kontroly dodržení technologických postupů dle ISO 90001.

- Uveďte, jak kontrola dodržování technologických postupů ovlivňuje kvalitu.

- Navrhněte technologické postupy, které vedou ke zlepšení výroby.

Provádění technického dozoru na pracovištích keramické výroby

- Uveďte základní veličiny, které měříme v keramické výrobě.

- Změřte a zvažte zadaný výrobek.

- Vyjmenujte měřící nástroje, které jste užili a posuďte správnost metody.

- Posuďte kvalitu zadaného výrobku na vzorcích.

Provádění technologických zkoušek v keramické výrobě

- Popište technologickou zkoušku zadaného vzorku, např.:

- Odolnost proti povrchovému opotřebení – oděruvzdornost

- ČSN EN 154

- ČSN EN ISO 10545-7

- Odolnost proti vzniku vlasových trhlin

- ČSN EN 104

- ČSN EN ISO 10545-9

- Odolnost proti kyselinám a louhům

- ČSN EN 725122

- Odolnost proti hloubkovému opotřebení

- ČSN EN 102

- ČSN EN ISO 10545-6

- Připravte vzorek.

- Připravte měřicí přístroje a pomůcky.

- Proveďte měření, zaznamenání, vyhodnocení s použitím PC.

Vedení technické dokumentace keramické výroby

- Popište součásti keramické dokumentace.

- Popište, jak eliminovat změny v technologických a pracovních postupech.

Operativní řešení technologických problémů v keramické výrobě

- Navrhněte způsob řešení konkrétního problému v průběhu výrobního procesu.

- Určete, kam byste umístil toto zařízení v maloprovozu a jaký problém by se tím vyřešil.

Citace: http://www.keramickepece.cz/odkalovacka.htm

- Na konkrétní ukázce definujte vadu na výrobku.

- Definujte dle ČSN 72 4805 – vady výrobků jemné keramiky, názvy a definice

- Navrhněte opatření vedoucí k odstranění příčiny.

- Navrhněte možnosti rozpoznání nekvalitního produktu v technologickém procesu.

Příloha: Tabulka základních norem

| ČSN 72 0000 | Keramické názvosloví | Norma stanoví české a slovenské názvy a definice základních pojmů vyskytujících se ve všech keramických oborech, tj. u keramických surovin, stavební, užitkové, technické a žáruvzdorné keramiky. |
| --- | --- | --- |
| ČSN 72 2600 | Cihlářské výrobky Společná ustanovení | ČSN 72 2600 Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání všech cihlářských výrobků, vyráběných z vhodných cihlářských surovin, včetně jejich případných přísad. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky, zkoušení, třídění a údaje na výrobcích a konečně doprava a skladování. |
| ČSN 72 4710 | Keramické kachle | Tato norma platí pro keramické kachle, tj. keramická staviva používaná zejména pro stavbu topidel a uvádí technické požadavky a označování kachlů, zkušební postupy pro měření rozměrů, tolerancí, geometrických parametrů, fyzikálních, mechanických vlastností a jakosti povrchu. |
| ČSN 72 4801 | Výrobky zdravotnické keramiky. Názvy a definice | Touto normou se zavádí ST SEV 1002-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR norma RVHP nedoplňuje. Norma určuje základní názvy a definice výrobků zdravotně-technických zařízení, vyráběných z porcelánu, slinuté keramiky a fajanse. Podle této normy jsou Výrobky zdravotnické keramiky: Výrobky z keramického materiálu, umísťované ve zdravotnických, obytných, veřejných a průmyslových budovách a dopravních prostředcích, sloužící k osobní hygieně člověka a mytí předmětů. |
| ČSN EN 14411 | Keramické obkladové prvky - definice, klasifikace, charakteristiky a označování | Tato norma stanovuje termíny, požadavky a označování keramických obkladových prvků (vyráběné tažením nebo lisováním za sucha) nejlepší obchodní jakosti (první jakosti). |
| ČSN EN 295-1 | Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci | Stanovuje požadavky na kameninové trouby a tvarovky a pružnými spoji s hrdlem nebo bez hrdla, určené pro výstavbu odpadní stokové kanalizace. |
| ČSN 72 5500 - | Názvosloví užitkového ozdobného a figurálního porcelánu | Norma stanoví české a slovenské názvy z oboru užitkového ozdobného a figurálního porcelánu, užívané zejména v technických podkladech, odborné literatuře, učebnicích, příručkách, hospodářském styku apod. Je kromě toho určen význam názvů a vymezení pojmů. Norma uvádí i nesprávné názvy a tím vylučuje možnost nedorozumění. |
| ČSN EN 14232 | Speciální technická keramika - termíny, definice a zkratky | Tento dokument je slovníkem, který poskytuje seznam výrazů a příslušných definicí, které jsou obvykle používány pro materiály, výrobky, použití, vlastnosti a procesy speciální technické keramiky. Dokument obsahuje v samostatných souborech takové zkratky, které jsou obecně akceptovány ve vědecké a technické literatuře; jsou dány do souladu s odpovídajícími výrazy a definicemi nebo popisy. |
| ČSN 72 6101 | Šamotové, dinasové a tuhové výrobky tvarové. Označování a značení | Norma platí pro označování v technické dokumentaci a značení tvarových tuhých pálených žáruvzdorných výrobků šamotových dinasových a tuhových. Platí i pro další výrobky, pokud se na ni normy odvolávají. |

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- 2 příslušné výrobky + 1výrobek s vadou (popřípadě obrázek).

- Tabulky s normami.

- Výkresová a výrobní dokumentace.

- Kalkulačka.

- PC s příslušnými programy a tiskárnou.

- Analytické a digitální váhy.

- Posuvné mechanické a digitální měřítko, svinovací metr kalibrovaný.

- Souprava laboratorních pomůcek.

- Využití technologické laboratoře.

- Využití keramické dílny.

- 10 listů kancelářského papíru.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby | 40 |
| Stanovování druhu a množství surovin pro keramickou výrobu | 80 |
| Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro keramickou výrobu | 60 |
| Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v keramické výrobě | 30 |
| Provádění technického dozoru na pracovištích keramické výroby | 30 |
| Provádění technologických zkoušek v keramické výrobě | 40 |
| Vedení technické dokumentace keramické výroby | 40 |
| Operativní řešení technologických problémů v keramické výrobě | 40 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 4 - 6 hod. | 360 minut |

# Comments

K ověření této kompetence se (v pokynech k realizaci zkoušky) ve Standardu uvádí: „Autorizovaná osoba zadá uchazeči dvě modelové situace

a) uchazeč provede měření smrštění

zadaného výrobku.

b) uchazeč provede stanovení křivky

zrnitosti“.

V případě zařazení měření smrštění výrobku a stanovení křivky zrnitosti, bude potřeba do tohoto výčtu (dle Standardu) zařadit vzorky na měření smrštění a přístroj na měření křivky zrnitosti.

Jsou-li opravdu potřeba ke zkoušce tato pracoviště, myslím, že by do soupisu lépe patřila formulace: Technologická laboratoř a Keramická dílna. (Tedy bez slova využití).