Konkrétní zadání

28-034-M Chemický technik analytik

Zadání pro účastníky ověřování

Stanovení dvou látek vedle sebe absorpční spektrofotometrií.

## Úkol

Zhotovení absorpčních křivek dvou barevných látek, výpočet molárních dekadických absorpčních koeficientů, sestavení rovnice pro výpočet a stanovení obou látek ve směsi.

## Přístroje

UV/Vis spektrofotometr, pH metr

## Postup

- Připravte 250 ml vodného roztoku methyloranže o koncentraci 2,5.10-4 mol/l (dimethylaminoazobenzen-p-sulfonan sodný, Mr =327,33)

- Připravte 250 ml roztoku bromfenolové modři o koncentraci 1,0.10-4 mol/l (tetrabromsulfoftalein, Mr=669,99). Navážku rozpusťte nejdříve v 10 ml ethanolu (denaturovaný methanolem).

- Oba indikátory navažujte přesně a dokonale rozpusťte (pro kvantitativní analýzu je nutné znát přesnou koncentraci)!

- Připravte cca 250 ml Britton-Robinzonova (dohledejte v literatuře) tlumivého roztoku o pH 7,00.

- Do 50 ml odměrné baňky odměřte 25 ml tlumivého roztoku o pH 7,00 a 3 ml barviva, zhotovte absorpční spektra obou látek ve viditelné oblasti, odečtěte hodnoty maxim (vlnové délky a absorbance) a zvolte vhodnou koncentraci obou barviv tak, aby absorbance v maximu byla v rozsahu 0,6-0,9.

- Připravte 50 ml roztoků barviv o vhodné koncentraci tak, aby absorbance byla 0,6-0,9. Nezapomeňte do baněk odpipetovat 25 ml tlumivého roztoku o pH 7,00!

- Neznámé vzorky po přidání 25 ml tlumivého roztoku doplníme po rysku destilovanou vosou.

- Pro zvolené vlnové délky proměřte všechny připravené roztoky při obou vlnových délkách.

- Vypočtěte molární dekadické absorpční koeficienty obou indikátorů a vyhodnoťte koncentrace neznámých vzorků.

- Výsledek vyjádřete v mg barviva ve vzorku (50 ml)!

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

  - Přístroje: UV/VIS spektrofotometr, váhy analytické, pH metr

  - Pomůcky: odměrná baňka 250 ml – 4 ks, odměrná baňka 50 ml – 8 ks

  - Chemikálie: methyloranž, bromfenolová modř, etanol (denaturovaný mathanolem), pufr (pH 7), destilovaná voda

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Příprava 250 ml vodného roztoku methyloranže | 15 |
| Příprava 250 ml roztoku bromfenolové modři | 15 |
| Příprava 250 ml Britton-Robinzonova pufru | 15 |
| Příprava koncentrační řady roztoků | 45 |
| Vlastní spektrofotometrické měření | 60 |
| Vypracování protokolu, vyhodnocení výsledků | 60 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 3,5 až 4 hod. | 210 minut |