Konkrétní zadání

28-035-M Chemický technik plánovač

Zadání pro účastníky ověřování

- Vypište a stručně charakterizujte základní ekonomické pojmy popisující výrobní podnik.

- Vyjmenujte základní statistické výpočty, které se používají pro vyhodnocení výsledků. U jednotlivých statistických metod definujte i jejich stanovení.

- Definujte produkční funkci podniku.

- Z následující tabulky vypočtěte průměrnou měsíční produkci NaOH.

| Měsíc | Produkce /tuny | Měsíc | Produkce /tuny |
| --- | --- | --- | --- |
| Leden | 110 | Červenec | 110 |
| Únor | 90 | Srpen | 105 |
| Březen | 120 | Září | 120 |
| Duben | 100 | Říjen | 115 |
| Květen | 145 | Listopad | 100 |
| Červen | 130 | Prosinec | 85 |

- Vypište a stručně charakterizujte hlavní technické ukazatele využívané v chemické výrobě.

- Dle následujících nákladů vypočtěte cenu za 1 tunu louhu sodného, aby zisk byl 10%.

Náklady na 1 tunu louhu sodného činily:

    - 3200 kg kamenné soli à 0,50 Kč

    - jiný materiál 6200,- Kč

    - 45 kWh střídavého proudu à 1,10 Kč

    - 2,5 tuny páry à 123,- Kč

    - 26 m3 čisté provozní vody à 0,60 Kč

    - mzdy výrobních pracovníků 200,- Kč

    - doplňkové mzdy 4,- Kč

    - odpisy 100,- Kč

    - údržba 325,- K7

    - výrobní režie 2500,- Kč

- Uveďte, jaké všechny náležitosti má obsahovat dokumentace chemické výroby, s ohledem na management práce a času.

- Vysvětlete, jak lze dělit normativ času.

- Z následujícího příkladu výroby kyseliny sírové stanovte průměrný koeficient využití pracovní doby za směnu.

| Druh spotřeby času /min | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čas práce | 320 | 305 | 300 | 304 | 395 |
| Ztráty zaviněné pracovníkem | 11 | 25 | 24 | 16 | 15 |
| Ztráty zaviněné organizačními nedostatky | 89 | 100 | 96 | 105 | 110 |
| Čas obecně nutných přestávek | 60 | 50 | 60 | 55 | 60 |
| Norma času obecně nutných přestávek je 42 minut |

- Sestavte odpovídající výkonovou dokumentaci z dat, získaných od zkoušejícího.

- Vypište metody měření produktivity práce.

- Definujte produktivitu práce.

- Zjistěte minimální průběžnou dobu tří různých chemických procesů, při postupu podle procesů a podle přístrojů.

V následující tabulce jsou vypsány výkonové normy (v normohodinách) pro všechny 3 procesy využívající stejné přístroje.

| Proces | Přístroje |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| Proces 1 | 26 | 12 | 18 | 10 |
| Proces 2 | 11 | 15 | 18 | 12 |
| Proces 3 | 6 | 21 | 5 | 21 |

- Znázorněte schématicky jednotlivé procesy ve výrobě a jednotlivé kroky stručně charakterizujte.

- Definujte základní pojmy organizace výroby.

- Definujte Extenzivní využití výrobní zařízení.

- Stanovte výkonnost rozkladné lázně pro výrobu dusičnanu sodného rozkladem sody kyselinou dusičnou.

- Reglement:

Násada sody je 1 800 kg

Výtěžnost je 96%

Trvání rozkladu je 145 min

- Průměrný výtěžek byl 2620 kg

- Průměrný čas rozkladu byl 130 min

- Vysvětlete, jakými způsoby se stanovuje nákladnost chemických výrob.

- Uveďte informace, potřebné pro výpočet nákladovosti chemického výrobního procesu.

- Z podkladů získaných od zkoušejícího navrhněte možné úpravy výkonových norem.

- Stanovte vlastní náklady výkonu na 1 výrobek A i B při kalkulační základně, kterou budou: Pro výpočet výrobní režijní přirážky – úhrn přímých nákladů.

V následující tabulce jsou uvedeny vynaložené náklady chemického podniku, který produkuje 10 000 kusů chemikálie A a 8 000 kusů chemikálie B.

| Náklady (Kč) | Chemikálie A | Chemikálie B | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Suroviny | 100 000 | 70 000 | 170 000 |
| Pomocný materiál | 15 000 | 10 000 | 25 000 |
| Palivo | 50 000 | 45 000 | 95 000 |
| Energie | 20 000 | 15 000 | 35 000 |
| Přímé mzdy | 85 000 | 95 000 | 180 000 |
| Úhrn přímých nákladů |  |  |  |
| Výrobní režie | - | - | 160 000 |
| Správní režie |  |  | 750 000 |

- Vyjmenujte pozice, kde by se s výhodou dalo využít u pracovníka úkolové mzdy.

- Vypočtěte měsíční výdělek pracovníka, který má přiznanou úkolovou mzdou

50 Kč /hod. V daném měsíci odpracoval 23 pracovních dní v 8 hodinových směnách. Za směnu dokázal zabalit 2150 chemikálií s normativem času 8 minut na 1 chemikálii.

- Vyjmenujte druhy ztrát v chemické výrobě. Každý druh stručně charakterizujte.

- Podrobněji ústně vysvětlete jednotlivé ekonomické ztráty v dílčích procesech v chemické výrobě.

- Popište kritéria pro stanovení a vyhodnocení ekonomických ztrát znáte.

- Zjistěte, z níže uvedené tabulky, velikost zisku/ztráty chemické výroby chemikálie (náklady jsou vztaženy k 1000 g chemikálie), pokud je cena chemikálie za 1g 1550 Kč.

| Náklady (Kč) | Chemikálie |
| --- | --- |
| Suroviny | 100 000 |
| Pomocný materiál | 15 000 |
| Palivo | 50 000 |
| Energie | 20 000 |
| Přímé mzdy | 85 000 |
| Výrobní režie | 50 000 |
| Správní režie | 750 000 |

- Definujte vlastnosti systému norem v chemické výrobě včetně systému interních norem a normativů.

- Uveďte, co musí obsahovat osnova projektu chemického procesu z hlediska organizace práce.

- Zvolte racionalizační opatření ke zvýšení efektivnosti chemické výroby, u konkrétního příkladu, který Vám předá zkoušející. Následně obhajte jejich použití.

- Stanovte nejvýhodnější variantu chemického procesu z hlediska úspěšnosti (rychlá výroba a dodávka, s min. náklady).

| Kritéria | Chemický proces 1 | Chemický proces 2 | Chemický proces 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Investiční náklady /mil. Kč | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Provozní náklady Kč/rok | 4500 | 3000 | 5000 |
| Dodací lhůta /měsíc | 3 | 2 | 1 |
| Úspora pracovních sil | malá | žádná | velká |

- Vysvětlete, čím se řídí vypracovávání harmonogramu dodávek v chemické výrobě. Uveďte, jaké má chemická výroba odlišnosti od jiných typů výrob.

- Určete plán zásobování pomocí indexové metody a navrhněte zefektivnění logistiky tří podniků (A, B, C), které vyrábějí textilní barviva a zásobují 4 centrální sklady.

| Přepravní vzdálenost /km | Sklady | Kapacity výrobců /t |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Výrobci | A | 35 | 38 | 25 | 61 | 600 |
|  | B | 41 | 48 | 56 | 50 | 700 |
|  | C | 75 | 85 | 90 | 28 | 900 |
| Poptávka skladů /t | 300 | 200 | 500 | 600 |  |

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

  - Potřebné technicko - administrativní prostředky.

  - Místnost vybavenou PC s příslušným softwarovým vybavením.

  - Vhodné prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním předpisům.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická část – základní pojmy | 80 |
| Řešení praktických úloh | 220 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 3 - 5 hodin hod. | 300 minut |