Konkrétní zadání

28-043-H Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky

Zadání pro účastníky ověřování

Příprava, seřízení a obsluha poloautomatické lisofoukací linky pro sklářskou výrobu užitkového skla včetně kontroly výrobků

Teoretická zkouška (ústní)

- Popište obecné parametry výrobku uvedené na seřizovacím listu pro poloautomatickou lisofoukací linku užitkového skla.

- Popište chemické složení a základní vlastnosti skel.

- Popište obecně technologii tavby skloviny.

- Popište technologii výroby a strojní zpracování dutého skla.

- Popište systém a standard kvality strojního zpracování skla.

- Popište automatické a poloautomatické lisofoukací linky, jejich přídavná zařízení a pracovní pomůcky.

- Popište zásady bezpečnosti a hygieny práce u automatických a poloautomatických lisofoukacích linek.

- Popište vady skla a uveďte příčiny vzniku vad u strojního zpracování dutého skla.

Praktická zkouška

- Popište a proveďte základní seřízení poloautomatické linky a přídavných zařízení.

- Popište a proveďte seřízení  odjímače vytvarovaných skleněných polotovarů.

- Popište a proveďte seřízení parametrů kapky skloviny.

- Předveďte obsluhu poloautomatické lisovací linky, dodržování technologických parametrů, teploty a tvarovacích prvků.

- Proveďte kontrolu činnosti tvarovacího cyklu na lisofoukací lince.

- Popište a proveďte přípravu stanice formy pro výměnu.

- Proveďte kompletaci vícedílné tvarovací formy.

- Proveďte výměnu poškozené tvarovací formy.

- Proveďte údržbu forem.

- Popište údržbu a ošetření strojů.

- Popište a proveďte přípravu nářadí a pomůcek pro výměnu natékací misky dávkovače. Výměnu proveďte.

- Určete, zda předložený výrobek splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady proveďte návrh na její odstranění.

- Proveďte vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru.

- Proveďte konečnou kontrolu hotového výrobku s vyznačením chyb a vad a odstraňte příčiny vzniku vady na zařízení, aby se chyba již neopakovala.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Vybavení pracoviště

- prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům (zajistí uchazeč sám)

- ochranné pomůcky

- technická dokumentace

- seřizovací list pro automatickou lisovací linku

- referenční vzorky, vzorky vad výrobků

- materiál, nářadí, pomůcky a součásti k výměně natékací misky dávkovače

- měřicí přístroje pro stanovení kvalitativních parametrů

- utavená sklovina podle výrobní receptury, mazadla, nářadí, nástroje na seřizování strojů a zařízení, kovové sklářské formy a foukací hlavy, kroužky a razníky

- výrobní linka s tavicím agregátem o odpovídající kapacitě a barevnosti skloviny, dávkovacím zařízením a poloautomatickým  lisofoukacím  strojem a chladicí pecí

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 60 |
| Praktická zkouška | 300 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 4 - 6 hod. | 360 |