Konkrétní zadání

29-023-H Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků

Zadání pro účastníky ověřování

Výroba gothajského salámu

Požadavky na účastníka před zkouškou

- Při realizaci zkoušky je nutné u sebe mít platný potravinářský průkaz, kalkulačku 
a dvě propisky.

- Než vstoupíte na pracoviště, je třeba na sobě mít odpovídající pracovní oděv

(pracovní blůza, kalhoty, gumová zástěra, přikrývka hlavy a protiskluzová obuv).

- V průběhu celé zkoušky budete pracovat s vybranými stroji. Tuto činnost vždy doprovázejte slovním výkladem s praktickými ukázkami jednotlivých úkonů.

- Při práci se stroji vždy dbejte na dodržování zásad bezpečnost práce.

- V průběhu realizace zkoušky rozlišujte specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě masných výrobků a drůbežích masných výrobků, doprovázejte slovním výkladem.

- Při realizaci zkoušky dodržujte hygienické předpisy a osobní hygienu, sanitační řád, zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

1. Výpočet spotřeby surovin pro masnou výrobu podle normy

- Z předložené normy (viz příloha č. 1) vypočítejte spotřebu surovin na 20 kg hotového výrobku.

- Výpočet proveďte ještě před vstupem do prostor masné výroby.

2. Třídění masných výrobků v závislosti na technologii výroby

- Ještě před praktickým provedením slovně rozlište a prakticky rozřaďte výrobky do správné skupiny výrobků (tepelně opracované, trvanlivé a ostatní masné) 
a k uvedeným skupinám masných výrobků přidejte jejich stručnou charakteristiku.

3. Třídění a skladování výrobních mas a drůbežího masa

- Slovně popište třídění a skladování mas, následně prakticky proveďte uskladnění surovin. Poté proveďte navážení surovin na spojku HPV (hovězí přední výrobní)  
a VVbk (vepřové výrobní bez kůže) a na vložku vepřové sádlo hřbetní.

4. Skladování a příprava pomocných látek a obalů pro masnou výrobu

- Slovně popište podmínky skladování pomocných látek a obalů.

- Poté nachystejte a navažte podle normy pomocné látky.

- Obaly na výrobek namočte na 20 minut do vody o teplotě 40 °C.

5. Úprava surovin pro masnou výrobu – solení

- Uveďte způsoby solení suroviny ve vazbě na určený masný výrobek.

- Nachystané maso si naštesujte (předemelte) na řezací desce – ledvinka.

- Takto předemleté maso vložte do míchačky a přidejte odvážené množství dusitanové solicí směsi Pragandy.

- Řádně zamíchejte, abyste vytvořili homogenní směs.

6. Mělnění a míchání surovin pro masnou výrobu

- Vytvořenou homogenní směs rozmělněte na řezačce s řezací deskou o průměru 3 mm, abyste vytvořili spojku.

- Takto zpracovanou směs vložte do kutru, přidejte koření, šupinkový led a vše promíchávejte do stavu homogenní směsi (hladké).

- Musíte hlídat teplotu díla, která nesmí při kutrování přesáhnout 12°C.

- Snižte otáčky kutru na nejnižší stupeň. Přidejte hřbetní sádlo a solicí směs určenou na vložku. Překutrujte vložku na velikost 3-5mm.

7. Plnění masných výrobků do obalů

- Takto připravené dílo vložte do vakuové narážky a plňte do předem přichystaných obalů.  Naplněné obaly pevně uzavřete motouzem.

8. Tepelné opracování masných výrobků a následné chlazení

- Uveďte a stručně popište způsoby tepelného opracování určených masných výrobků.

- Naražené a řádně uzavřené výrobky zavěste na udírenský koš a převezte do varné komory.

- Nezapomeňte vpichový teploměr umístit do jádra jednoho z výrobků.  Komoru uzavřete a nastavte správný program tepelného opracování pro daný výrobek.

- Po ukončení programu výrobky vyjměte z komory a dejte je pod chladicí sprchu na 20 až 30 minut.

9. Skladování masných výrobků

- Výrobky ze sprchy umístěte do předchladírny. Slovně popište další proces skladování určitého výrobku a uveďte teploty skladování masných výrobků.

10. Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

- Slovně popište hygienicko-sanitační činnost, hlavní zásady, a následně prakticky proveďte úklid strojů a pracoviště po ukončení zkoušky.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiální a technické předpoklady

- prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- čerstvé maso a suroviny pro masnou výrobu

- technologické vybavení výrobny masných výrobků

- odpovídající technické vybavení a čisticí prostředky nutné k zajištění hygieny a sanitace provozu

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Třídění a skladování výrobních mas a drůbežího masa | 20 |
| Skladování a příprava pomocných látek a obalů pro masnou výrobu | 20 |
| Úprava surovin pro masnou výrobu - solení | 20 |
| Mělnění, míchání a výpočet spotřeby surovin pro masnou výrobu | 20 |
| Plnění masných výrobků a drůbežích masných výrobků do obalů | 20 |
| Třídění masných výrobků a drůbežích masných výrobků v závislosti na technologii výroby | 20 |
| Tepelné opracování masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků | 20 |
| Skladování masných výrobků a drůbežích masných výrobků | 20 |
| Obsluha strojního a technologického vybavení při výrobě masných výrobků a drůbežích masných výrobků | 20 |
| Provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech masného průmyslu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin | 20 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 3-4 hod. | 200 |