Konkrétní zadání

29-036-H Mlékař

Zadání pro účastníky ověřování

Výroba jogurtu

- Vysvětlete zásady a postupy sanitace v mlékárenském provozu. Zvolte vhodný pracovní oděv a ochranné pomůcky.

- Rozlišujte bezpečnostní rizika související se strojním vybavením a s výkonem pracovní činnosti při výrobě mléčných výrobků, ústně vysvětlete.

- Popište a vysvětlete technologické postupy výroby jogurtu. Při plnění následujících úkolů tento technologický postup dodržujte.

- Připravte směs z tekutých a sypkých surovin podle předepsané receptury pro výrobu jogurtu, ústně vysvětlete. Popište výrobní linku pro výrobu jogurtu. Předveďte ovládání ventilů, rozvodné desky a nastavte určený tok. Proveďte obsluhu na lince pro výrobu jogurtu.

- Odeberte provozní vzorek suroviny, polotovaru a výrobku (dle vašeho výběru) 
 z výrobního zařízení. Proveďte smyslové posouzení suroviny vyráběného polotovaru nebo hotového výrobku (dle vašeho výběru) podle konkrétního kvalitativního znaku (vzhled, chuť, aroma), ústně vysvětlete.

- Kontrolujte kritické body v průběhu výroby jogurtu, doprovázejte ústním vysvětlením. Odeberte a připravte vzorky polotovarů a hotových výrobků pro laboratorní testy, ústně vysvětlete. Odeberte vzorky k mikrobiologickým rozborům (např. mikrobitest, stěry apod.). Popište nápravu a opatření v technologii v případě zjištěných nedostatků z laboratorní analýzy. V průběhu plnění úkolů veďte základní výrobní a laboratorní dokumentaci.

- Předveďte měření teploty, hustoty, titrační a aktivní kyselosti, ústně vysvětlete. Předveďte měření hmotnosti jogurtu.

- Zvolte správný způsob uchování polotovarů a technologických přísad, ústně vysvětlete. Uskladněte jogurt při dodržování teploty skladování, postup ústně vysvětlete.

- Po dokončení práce proveďte čištění použitého strojního a technologického vybavení mlékárenského střediska. Předveďte postup mytí, desinfekce a sanace.

- Předveďte bezpečnou práci s používanými chemikáliemi a čisticími a dezinfekčními prostředky. Popište vybrané protipožární předpisy.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiální a technické předpoklady

- prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- stroje a zařízení pro zpracování mléka na mlékárenské výrobky

- syrové kravské mléko, mléčné kultury (sypké směsi), nezbytné přídatné látky, syřidlo

- provozní laboratoř mléka

- prostředky pro hygienu a sanitaci provozu, ochranné pracovní pomůcky (pláště, obuv, pokrývka hlavy, rukavice)

- obrazová schémata základních technologických postupů a linek

- místnost pro teoretickou část

- chladicí box (zchlazení mléka)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Dodržování technologií mlékárenských výrob | 20 |
| Obsluha strojů a zařízení pro zpracování mléka na mlékárenské výrobky | 20 |
| Odběr vzorků při zpracování mléka a smyslové posuzování jejich jakosti | 20 |
| Posuzování hodnot kvality surovin a parametrů výrobního procesu při zpracování mléka | 40 |
| Měření základních chemicko-fyzikálních veličin v mlékárenském provozu | 40 |
| Skladování polotovarů, přísad a hotových mléčných výrobků | 30 |
| Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlékárenském provozu | 30 |
| Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v mlékárenské výrobě, bezpečné používání čisticích prostředků a jiných chemikálií | 30 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 3-4 hod. | 230 |