Konkrétní zadání

31-001-H Zhotovování sukní, halenek a šatů

Zadání pro účastníky ověřování

Proveďte prakticky a doplňte slovním (ústním) vysvětlením

- V průběhu celé zkoušky dodržujte čistotu a pořádek na pracovišti.

- Připravte pracoviště k příjmu zakázky, oslovte zákaznici a zjistěte její požadavky.

- Doporučte zákaznici vhodný model sukně k typu postavy, vhodný materiál a určete jeho spotřebu.

- Pokud si zákaznice přinesla materiál, materiál změřte (délku, šířku), posuďte kvalitu materiálu, údaje zaznamenejte do zakázkového listu.

- Zhotovte technický nákres a technický popis sukně se všemi detaily.

- Změřte tělesné rozměry zákaznice ve správném časovém pořadí a zapište pod příslušnými zkratkami, správně použijte určené pomůcky.

- Určete předběžnou cenu zakázky dle platného ceníku, termín zkoušky a termín dohotovení zakázky.

- Zapište všechny údaje do zakázkového listu včetně technického nákresu a technického popisu.

- Navrhněte technologický postup pro zhotovení sukně (dle doporučené literatury) a určete šicí stroje potřebné pro zhotovení výrobku.

- Připravte pracoviště pro manipulaci s materiálem včetně kreslicích a pracovních pomůcek používaných v oddělovacím procesu.

- Proveďte konstrukční výpočty ze zjištěných tělesných rozměrů zákaznice.

- Vytvořte základní střih k danému modelu sukně (na střihový papír), zakreslete jednotlivé části sukně a porovnejte je s technickým nákresem.

- Proveďte modelářské úpravy sukně a vystřihněte jednotlivé střihové díly.

- Zkontrolujte a změřte materiál a označte případné vady.

- Vyžehlete materiál, zjistěte jeho srážlivost a zpracovatelské vlastnosti.

- Položte střihové šablony úsporně a v souladu s technologickým postupem na připravený materiál požadovaným způsobem (s ohledem na vlas, vzor a lesk).

- Zakreslete obrysy jednotlivých dílů sukně, zkontrolujte jednotlivé díly, vyznačte potřebné značky a švové záložky.

- Vystřihněte jednotlivé díly sukně podle zakreslení s přidanými švovými a koncovými záložkami a proznačte prokličkováním nebo prorádlováním.

- Připravte drobnou oděvní přípravu pro zhotovovaný výrobek včetně fixace (podlepení).

- Zkontrolujte, zda používané stroje, zařízení a pomůcky odpovídají předpisům BOZP a PO, jsou-li čisté a jejich seřízení odpovídá zpracovávanému materiálu, popřípadě stroj nebo zařízení seřiďte dle zpracovávaného materiálu a zhotovovaného výrobku.

- Připravte sukni na zkoušku v souladu s technologickým postupem, používejte pomocné stehy, provádějte mezioperační žehlení s nastavením vhodné teploty pro daný materiál.

- Vyzkoušejte sukni na postavě zákaznice, při zkoušení dodržujte zásady pro zkoušení (sleduje se celkové padnutí sukně, volnost, pasová a sedová linie, umístění a velikost záševků, umístění členících švů, délka, tvar zapínacího rozparku).

- Označte potřebné úpravy použitím špendlíků nebo křídy, respektujte přání zákaznice.

- Proveďte opravy po zkoušce s dodržením přesných tvarů sukně.

- Postupujte podle zvoleného technologického postupu a proveďte dohotovení sukně, při práci používejte pomocné i ruční stehy a šicí stroj, provádějte mezioperační žehlení s nastavením vhodné teploty pro daný materiál.

- Zkontrolujte kvalitu provedených jednotlivých pracovních operací.

- Vyžehlete sukni podle technologických pravidel konečného žehlení.

- Proveďte celkovou kontrolu hotové sukně.

- Vypočítejte celkovou kalkulaci ceny zhotovené sukně, údaj zapište do zakázkového listu.

- Zkontrolujte celkový vzhled sukně na postavě a zjistěte, zda výrobek odpovídá proporcím a požadavkům zákaznice, zkontrolujte celkové padnutí sukně.

- Předejte sukni zákaznici a vyplňte pokladní doklad.

- Uveďte pracoviště do původního stavu, proveďte údržbu šicího stroje a zařízení v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiální a technické předpoklady

- vrchový materiál, šíře 140 – 150 cm, cca 0,60 – 1,20 m (dle velikosti a délky sukně)

- výztužný lepicí materiál, šíře 70 – 90 cm, cca 0,20 m

- drobná příprava (šicí nitě, stehovka, knoflík, zdrhovadlo, krajinka)

- kalkulačka, krejčovské měřidlo, rýsovací potřeby (tužka, barevná tužka, propiska, pryž), zakázkový list, ceník

- špendlíky, ruční jehly, náprstek, krejčovská křída, rádlo, kopírovací papíry, krejčovský příložník, krejčovské nůžky, příruční nůžky

- těžítka, blok na poznámky a výpočty, střihový papír

- střihačský stůl, základní šicí stroj, speciální šicí stroje (obnitkovací, dírkovací)

- žehlicí stůl, žehlicí prkno, žehlička s vyvíječem páry, žehlicí pomůcky (krejčovský polštář, rozžehlovač, prostěrka)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Přijetí zakázky (včetně posouzení vhodnosti řešení sukně) | 30 |
| Měření a zápis tělesných rozměrů a volba technologického postupu | 20 |
| Výpočet a určení spotřeby materiálu, kontrola kvality materiálu | 20 |
| Konstrukce a modelování střihu sukně | 50 |
| Příprava materiálu a stříhání dílů a oděvních součástí včetně sestavení polohového plánu | 40 |
| Podlepování a zažehlování dílů a oděvních součástí (tvarování) | 20 |
| Zhotovování sukně na zkoušku včetně přípravy a seřízení šicích strojů | 70 |
| Zkouška sukně na postavě zákaznice | 25 |
| Dokončení sukně a konečné žehlení | 300 |
| Předání zakázky včetně stanovení kalkulace zhotoveného výrobku | 30 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10-16 hod. | 605 |