31-021-H Přadlák

Příloha č. 1 Písemný test:

Ze tří možností vyberte správnou odpověď a zakroužkujte ji. Pokud chcete odpověď změnit, původní odpověď přeškrtněte křížkem a správnou opět zakroužkujte:

- Bavlněné vlákno je rostlinné vlákno

- ze stonků

- ze semen

- z listů

- Obsah nečistot u méně jakostní bavlny je

- 15 – 30%

- 16 – 20%

- 20 – 35%

- Len má velkou pevnost

- za sucha

- za mokra

- za sucha i za mokra

- Jemná vlněná vlákna mají název

- pesíky

- podsada

- rouno

- Při výrobě česané příze

- jsou používána méně kvalitní vlákna

- jsou z pramene odstraněna dlouhá vlákna

- jsou z pramene odstraněna krátká vlákna

- Mykaná příze je

- hladká a jemná příze vyrobená česáním

- hrubší, měkká, kyprá a chlupatá příze

- silněji zakroucená pevná příze

- Příze vzniklá na bezvřetenovém dopřádacím stroji je

- rotorová příze

- prstencová příze

- bezvřetenová příze

- Zádrhem je rozumí vada příze způsobená

- zadrhnutím znečištěného nebo zaolejovaného místa

- přehrnutím nebo shrnutím jedné niti ve skané přízi

- přikroucením jedné nebo více nití k barevné niti základní

- Číslo jemnosti příze v tex udává

- hmotnost 1000 m příze v gramech

- hmotnost 10 m příze v gramech

- hmotnost 1000m příze v kg

- Zpevnění přástu zákrutem je hlavní účel

- dopřádání

- mykání

- soukání

- Posukování je operace při které se

- z pramene odstraňují krátká vlákna a vzniká jemná příze z dlouhých vláken

- několik pramenů sdružuje, protahuje a ztenčuje v jeden stejnoměrný pramen

- opakovaně protahuje pramen mezi válečky a mírně se zakrucuje

- Principem bezvřetenového dopřádání je

- sdružování nebo zkrucování dvou přízí

- seřazení vláken v podélném směru

- výroba příze přímo z pramene

- Označení polotovaru vyrobeného na mykacím stroji je

- pramen, přást

- příze, přást

- pramen, příze

- Označení staplová vlákna se používá pro vlákna

- přírodní

- syntetická

- nekonečná

- Na víčkovém mykacím stroji se zpracovává

- vlna

- bavlna

- len

- Je-li odpad na bavlnářském čechracím stroji bílý, čistíme

- málo

- hodně

- nečistíme

- Určete správný převod jednotek

- 25 tex = 2,5 dtex

- 25 tex = 2 500 dtex

- 25 tex = 250 dtex

- Označení 250 tex Z350 X 3 t0 platí pro

- hedvábí

- nit druženou

- nit skanou

- Prstenec a běžec se používá k

- udílení zákrutu přízi

- ofukování vlákenných nečistot

- usnadnění pohybu obsluhy stroje

- Nejpomaleji vyrábí přízi dopřádací stroj

- rotorový

- sektorový

- prstencový

Varianta 1 – správné řešení testu:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | c | a | b | c | b | a | b | a | c | b | c | a | a | b | c | b | b | a | c |