Konkrétní zadání

33-001-H Truhlář - nábytkář

Zadání pro účastníky ověřování

Výroba zadaného výrobku “Skříňka na drobnosti“ za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad s použitím vhodných pomůcek.

Technický popis

1. Název výrobku: Skříňka na drobnosti

2. Použité materiály: sokl smrkový masiv, korpus DTD- L (lamino), dno- smrková spárovka, dveře DTD- L(lamino), kování, spojovací materiál

3. Konstrukce: korpus skříňky je spojen pomocí kolíků 8x40 mm, sokl je tvořen rámem spojeným rohovým spojem na sdružený čep, sokl je připevněn na spodní stranu skříňky pomocí kolíků 6x30, dno osazené polodrážkou je vloženo do drážky 6x6 mm v korpusu skříňky, dveře (víko) je osazeno na NK závěsech, otevírá se pomocí úchytky

4. Použití výrobku: skříňka na ukládání drobných věcí

5. Vlastní popis: Jedná se o malou skříňku s lakovaným smrkovým soklem a úložným prostorem, který je tvořen korpusem z DTD- L spojeným na kolíkový spoj. Víko z DTD- L je osazeno úchytkou a naloženými NK závěsy. DTD- L je odýhována laminovanou nebo ABS hranou s lepidlem.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Dle zadaného výkresu (viz příloha) vypracujte:

Technickou dokumentaci

- zvolte vhodný materiál

- zvolte vhodné nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla

- zvolte technologický postup včetně povrchové úpravy výrobku

- vypracujte kusovník

- výkresová dokumentace - doplňte potřebné řezy a detaily

Technickou dokumentaci (kusovník, základní výkres, technologický postup) rohového spoje - otevřený ozub dle dodaného modelu

- V průběhu zkoušky ústně zodpovíte níže uvedené otázky

- vysvětlete, jak správně ošetřovat a udržovat nábytek

- charakterizujte význam hydrotermické ochrany a úpravy dřeva

- popište způsoby strojního opracování dřeva

- popište nastavení a základní údržbu dřevoobráběcích strojů a zařízení a její význam

- popište způsoby provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování a uveďte zásady, které je potřebné při kontrole uplatňovat

- vysvětlete způsob označování truhlářských výrobků dle platných právních předpisů

- popište způsoby balení truhlářských výrobků dle jejich charakteru a množství, způsobu expedice a dopravy

- uveďte zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby

- vysvětlete vznik a druhy odpadů z truhlářské výroby

- uveďte způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadů z truhlářské výroby

- vysvětlete zaznamenávání průběhu technologického procesu v truhlářské výrobě

- charakterizujte systémy a standardy řízení jakosti a kvality

- vysvětlete, jak se zaznamenávají údaje o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení v truhlářské výrobě

- uveďte, které předepsané ochranné pracovní prostředky používá při své práci truhlář

- charakterizujte zásady BOZP, PO a hygieny práce využívané v nábytkářství

- zdůvodněte potřebu udržovat pořádek na pracovišti

Praktická zkouška

Vyrobte daný výrobek „Skříňka na drobnosti“ ve stanoveném čase při dodržení zásad BOZP, PO a hygieny práce

- Opravte uvolněné rohové spoje sedacího nábytku (stolička) bez prvků čalounění

- určete postup práce, způsob provedení technologických operací pro opravy a rekonstrukce nábytku

- zvolte vhodné nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla

- zvolte vhodný materiál a jeho množství na opravu výrobku

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál pro zkoušku PK

| Kusovník |
| --- |
| Název výrobku: Skříňka |
| P. č. | Název dílce | Materiál | Ks | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Plocha (m2) | Objem (m3) |
| 1 | Bok | DTD- L | 2 | 18 | 150 | 364 | 0,1092 |  |
| 2 | Čelo a záda | DTD- L | 2 | 18 | 150 | 200 | 0,06 |  |
| 3 | Dno | SM | 1 | 12 | 176 | 376 |  | 0,000 794 |
| 4 | Víko | DTD- L | 1 | 18 | 197 | 397 | 0,0782 |  |
| 5 | Hrana s lepidlem |  |  | 22 |  | 1788 |  |  |
| 6 | NK závěs naložený |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Úchytka |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kolíčky | BK | 16 | 8 |  | 40 |  |  |
|  | Kolíčky | BK | 10 | 6 |  | 30 |  |  |
| 9 | Vrut |  | 8 | 3,5 |  | 16 |  |  |
| 10 | Vrut |  | 1 | 3,5 |  | 30 |  |  |
| 11 | Lepidlo | PVAC |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 0,2474 | 0,000 794 |

Vybavení pracoviště pro zkoušku PK

- zkracovací pila

- okružní pila

- srovnávací frézka

- tloušťkovací frézka

- formátovací pila

- dlabací vrtačka

- stojanová vrtačka

- spodní frézka

- pásová bruska

- aku vrtačka

- ruční olepovačka hran

- ruční nářadí

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 390 |
| Příprava materiálu pro výrobu | 30 |
| Strojní opracování materiálu | 60 |
| Ruční opracování materiálu | 60 |
| Dokončení a kompletace | 90 |
| Osazení kování, montáž | 60 |
| Oprava uvolněného rohového spoje sedacího nábytku (stolička) bez prvků čalounění | 90 |
| Dodržování BOZP, PO, hygiena práce | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 5 - 8 hod. | 480 |

Příloha: Výkres skříňky

Příloha: Výkres skříňky