Konkrétní zadání

33-014-H Montážník nábytku

Zadání pro účastníky ověřování

Proveďte montáž kuchyňské linky za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- prostudujte zadávací dokumentaci

- popište a vysvětlete způsoby kontroly jakosti nábytku před montáží

- zvolte pracovní postup a způsob provedení jednotlivých částí montáže

- při práci udržujte pořádek a čistotu

- popište kontrolu a seřízení namontovaného nábytku

- popište odpady vzniklé při výrobě a montáži, popište možnosti jejich dalšího využití či likvidace

Praktická zkouška

Proveďte montáž kuchyňské linky

Linka se skládá ze dvou dolních skříněk, které se při montáži spojí šrouby a doplní se společnou deskou a společným soklem, a ze dvou horních skříněk, smontovaných do jediného modulu a ukotvených na zdi nad dolním modulem linky.

Linka je umístěna v rohu místnosti. Viditelné dílce linky (dvířka, čelo, sokl) jsou vyrobeny z masivního velkoplošného materiálu.

Pracovní deska kuchyňské linky je naložena na korpusu obou dolních skříněk a její součástí je dřez napojený na odpad vody.

Pravá dolní skříňka má jedna hladká (plná) dvířka otevíravá P na 97°, vyžaduje se závěs s integrovaným tlumením, a jednu zásuvku řešenou na plný výsuv s tlumením při dovírání. Čelo zásuvky je opatřeno nerezovou úchytkou.

Levá dolní skříňka je opatřena dvěma dvířky otevíravými PL na 97°, se závěsy s integrovaným tlumením.

Modul dolních skříněk je opatřen soklem. Přechody mezi pracovní deskou a zdí jsou zalištovány. Svislá spára mezi linkou a stěnou je uzavřena dořezovým dílcem, který eliminuje případné stavební nepřesnosti.

Obě horní skříňky obsahují dvě výškově přestavitelné police. Pravá horní skříňka je jednodveřová. Dvířka jsou rámová otevíravá P na 97° s výplní z pískovaného skla, se závěsem s integrovaným tlumením. Na dno pravé horní skříňky bude namontováno osvětlovací těleso, které osvětlí pracovní plochu vedle mycího centra.

Levá horní skříňka je dvoudveřová, dvířka jsou rámová otevíravá PL na 97°, výplň z pískovaného skla, závěs s integrovaným tlumením. Uvnitř dvě polohovatelné police.

Proveďte

- montáž korpusu dolních skříněk včetně zásuvky za pomoci demontovatelného kování

- osaďte pracovní desku ke korpusu dolních skříněk dle technické dokumentace

- osaďte dřez a připojte na odpad

- montáž korpusu horních skříněk

- osaďte záda skříněk včetně kování pro zavěšení skříněk

- navrhněte způsob kotvení horních skříněk kuchyňské linky, vložte a upevněte vhodné

kotevní materiály do otvorů

- proveďte osazení horních skříněk, osaďte dvířka ke korpusu

- osaďte tlumiče nárazů

- osaďte police

- instalaci osvětlovacího tělesa na spodní plochu dna horní skříňky

- vyplňte předávací protokol

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

| Název | Množství |
| --- | --- |
| Dolní skříňka dřezová 60, 2 dvířka, dřevo | 1 ks |
| Dolní skříňka 30, 1 dvířka + 1 zásuvka, dřevo | 1 ks |
| Horní skříňka 60, 2 dvířka rámová, dřevo + pískové sklo | 1 ks |
| Horní skříňka 30, 1 dvířka rámová, dřevo + pískové sklo | 1 ks |
| Dořezový dílec | 1m |
| Krycí lišta | 2m |
| ABS hrana 2 mm | 2 m |
| Kování-závěsy s integrovaným tlumením | 12 ks |
| Kování-rektifikační s protikusem | 4 ks |
| Kování-zásuvkový plnovýsuv s tlumením 500 mm | 1 ks |
| Kování-úchytky nerez | 7 ks |
| Dřez nerez – bez odkapu, ø 485 + sifon | 1 ks |
| Kuchyňská dřezová baterie | 1 ks |
| Osvětlení – LED +trafo | 1 ks |
| Hmoždinky plastové | 4 ks |
| Sanitární silikon | 1 ks |
| Lepidlo | 1 ks |
| Spojovací materiál |  |

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 60 |
| Praktická zkouška | 360 |
| Seznámení se se zadáním a technickou dokumentací, příprava pracoviště, kontrola množství a kvality dílců pro montáž | 20 |
| Montáž korpusů spodních skříněk | 90 |
| Kompletace spodních skříněk včetně soklů, osazení pracovní desky, dřezu a jeho připojení | 150 |
| Kompletace a zavěšení horních skříněk | 100 |
| Dodržování zásad BOZP, PO, hygieny práce | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 5 - 7 hod. | 420 |