Konkrétní zadání

33-024-H Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy

Zadání pro účastníky ověřování

Všeobecné pokyny pro vykonání zkoušky

- Důsledně dodržujte pravidla BOZP.

- Dodržuje časový limit stanovený pro jednotlivé části zkoušky.

- Používejte jen povolené pomůcky.

- Dodržujte normy pro technické kreslení, matematické výpočty doložte početním postupem a u výsledků dodržujte jednotky.

- Vypracovanou technickou dokumentaci označte podle návodu.

- Zkušební prostory můžete opustit z hygienických důvodů jen se souhlasem hodnotitele, a to pouze na dobu nezbytně nutnou.

- V průběhu zkoušky není povoleno používat mobilní telefon ani jakékoliv přehrávače a zvukové nosiče.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Písemný test

Uchazeč prokáže znalosti písemným testem (rozsah 30 min – 25 otázek).

Soubor testových otázek je zaměřen na ověření znalostní složky vybraných kritérií. Testové otázky jsou uzavřené, sestavené ze čtyř odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné. Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti.

Pokyny pro vypracování testu

1. Na řešení testu máte 30 minut.

2. Do záznamové tabulky vepište čitelně své jméno a příjmení.

3. Do této záznamové tabulky označte křížkem správnou odpověď.

4. Správná odpověď na testovou otázku je jen jedna.

5. Označíte-li více odpovědí, je odpověď neplatná.

6. Pokud chcete opravit původní odpověď, tuto zakroužkujte a novou označte křížkem.

7. Možná je pouze jedna oprava odpovědi.

1.  S otevřeným ohněm je zakázáno manipulovat

a)  jen v dílnách

b)  jen v dílnách a skladech

c)  v celém výrobním objektu

d)  jen ve vybraných dílnách

2.  Nedodržení bezpečnostních předpisů lze považovat za:

a)  porušení pracovní kázně ve smyslu zákoníku práce

b)  porušení předepsané technologie

c)  odůvodnitelné zrychlení výrobního procesu

d)  přestupek proti předepsané technologii

3. Rozvod pilových zubů slouží

a)  ke snížení hlučnosti při obrábění

b)  ke snížení otupení nástroje

c)  k zamezení svírání nástroje v řezné spáře

d)  k zachování roviny řezu

4. Řezná rychlost se udává v

a)  ot/min.

b)  m/hod.

c)  m/min.

d)  m/s

5. U dřevoobráběcích strojů musí být osazeny krytem

a)  všechny části zařízení s ostrou hranou

b)  všechny části zařízení předepsané výrobcem strojního zařízení

c)  jen nebezpečné části, které mohou zachytit oděv pracovníka

d)  jen části, které jsou v nejbližším dosahu pracovníka

6. Tloušťka rozvíracího klínu za pilovým kotoučem

a)  je větší o 0,2 mm než šířka řezné spáry

b)  je menší o 0,2 mm než šířka řezné spáry

c)  je stejná jako šířka řezné spáry

d)  je stejná jako tloušťka pilového kotouče

7. Oběžná kružnice nožů u rovinné srovnávací frézky se nachází

a)  nad úrovní výšky zadního stolu

b)  pod úrovní výšky zadního stolu

c)  pod úrovní výšky předního stolu

d)  v úrovni výšky zadního stolu

8. Pracovník při práci na dřevoobráběcích strojích

a)  může používat jakýkoliv oděv a obuv

b)  musí používat pracovní obuv a jakékoliv oblečení

c)  musí používat nařízený pracovní oděv a pracovní obuv

d)  musí používat vhodný pracovní oděv a obuv

9. Frézy určené pro ruční posuv jsou označeny značkou

a)  BG-TEST

b)  RP-TEST

c)  F RUČ.P

d)  F RP

10. Při sousledném frézování je ruční posuv

a)  zakázán

b)  zakázán jen pro tvrdé dřevo

c)  povolen za zpřísněných podmínek

d)  povolen bez omezení

11.  Použití posuvné lišty je předepsáno při řezání obrobku s šířkou, která je menší než

a)  120 mm

b)  130 mm

c)  140 mm

d)  150 mm

12. Jaká je maximální tloušťka třísky u frézovacích nástrojů pro ruční posuv:

a)  0,9 mm

b)  1,1 mm

c)  1,3 mm

d)  1,5 mm

13. U pásových pil se zuby rozvádějí pouze

a)  do 1/3 jejich výšky

b)  do 1/2 jejich výšky

c)  do 2/3 jejich výšky

d)  nezáleží na tom, do jaké výšky se mohou zuby rozvádět

14.  Odstraňování drobného odpadu

a)  můžeme odstranit při zachování opatrnosti i za chodu stroje

b)  můžeme odstranit za chodu stroje při použití dřevěné lišty

c)  můžeme odstranit při doběhu nástroje

d)  můžeme odstranit jen při zastaveném nástroji

15. Na frézovacím stroji musí být vždy vyznačeno

a)  druh materiálu, ze kterého je fréza vyrobena

b)  tvrdost materiálu, ze kterého je fréza vyrobena

c)  maximální počet povolených otáček

d)  maximální řezná rychlost

16. Při výměně nástroje u ručního elektrického nářadí

a)  musí být provedena aretace hřídele nástroje

b)  musí být strojek odpojen od sítě

c)  musí být vypnutý hlavním spínačem

d)  musí být strojek vypnutý a zajištěný bezpečnostním spínačem

17. Pokud na dřevoobráběcím stroji vznikne porucha,

a)  nesmí se na stroji pracovat až do doby jejího odstranění a prověření funkce stroje

b)  nesmí se na stroji pracovat až do doby jejího odstranění a povolení výrobcem stroje

c)  může se na stroji pracovat, pokud porucha nenarušuje konstrukci stroje

d)  může se na stroji pracovat, pokud to neodporuje technologickému postupu

18. Doporučená vzdálenost rozevíracího klínu za kotoučovou pilou je

a)   5 mm

b)  10 mm

c)  15 mm

d)  20 mm

19. Materiál můžeme začít na dřevoobráběcích strojích začít obrábět

a)  ihned po stisknutí spínače

b)  po rozběhu nástroje

c)  po uplynutí 1 minuty

d)  až nástroj dosáhne řezné rychlosti

20. Doběh pohybujícího se nástroje

a)  můžeme brzdit pomocí jiného předmětu

b)  nesmíme brzdit rukou bez použití rukavic

c)  nesmíme brzdit rukou nebo pomocí jiného předmětu

d)  nesmíme brzdit rukou, musíme použít jiný předmět

21. Poškozené ruční elektrické nářadí, které nelze spínačem vypnout, nebo zapnout,

a)  se smí používat jen pro určité pracovní operace

b)  se nesmí používat, pokud nezajistíme rozběhnutí strojku napřímo

c)  se nesmí používat na stavbách

d)  se nesmí používat na stavbách ani v dílnách

22. Břitové destičky s označením SK (HM,TC) se přednostně používají pro řezání

a)  jehličnatých dřevin

b)  listnatých dřevin

c)  cizokrajných dřevin

d)  aglomerovaných materiálů

23. Ruční elektrické kotoučové pily musí být vybaveny rozvíracím klínem od hloubky řezu

a)  6 mm

b)  12 mm

c)  18 mm

d)  24 mm

24. Pohyblivé články u patky proti zpětnému vrhu jsou široké max.

a)  15 mm

b)  20 mm

c)  25 mm

d)  30 mm

25. Při práci na rovinné srovnávací frézce používáme posouvací přípravek pro dílce kratší než

a)  500 mm

b)  400 mm

c)  300 mm

d)  200 mm

Zpracování technické dokumentace

- Schodiště

- Nakreslete částečný (3 schodišťové stupně) bokorysný řez A – A částí schodišťového ramene v měřítku 1:2. Řez nakreslete s přerušením. Výkres okótujte.

- Vypočítejte počet stupňů, šířku stupnice a výšku schodišťového stupně podle zadaní ve výkresu.

- Vyhotovte rozpisku základního materiálu a vypočítejte čistou spotřebu základního materiálu.

- Pracujte na PC – otevření složky s dokumentací, tisk formuláře - rozpiska základního materiálu.

- Zaznamenejte průběh výroby schodišťových stupňů.

- Obložení

- Nakreslete bokorysný řez A – A svislým obložením v měřítku 1:1. Řez nakreslete s přerušením, vyřešte ukončení obložení u podlahy a v horní části obložení. Výkres okótujte.

Použitý materiál a rozměry dílců

- latě pro rošt SM 20x40

- obkladové panely DTD pero – drážka s PÚ dekoračním papírem, rozměr 12x160 mm

- latě roštu jsou připevněny k podkladu hmoždinkami

- obložení je ukončeno olištováním a připevněno kolářskými hřebíky (navrhněte profil a rozměry lišt)

- Vyhotovte rozpisku základního materiálu a vypočítejte čistou spotřebu základních materiálů. Při výpočtu latí pro rošt navrhněte rozteč latí.

- Podlaha

- Nakreslete částečný bokorysný řez A – A podlahou v měřítku 1:1. Řez nakreslete s přerušením, vyřešte ukončení podlahy u stěny. Výkres okótujte.

Použitý materiál a rozměry dílců

- hranoly pro rošt SM 60x80

- masivní podlahovky pero drážka po celém obvodu (řemenová podlaha) – BO tloušťka 19 mm, šířka 146 mm

- podlahovky jsou na nosné hranoly připevněny pomocí vrutů přišroubováním do per

- podlaha je ukončena olištováním (navrhněte profil a rozměry lišt) – vyřešte připevnění lišt

- Vyhotovte rozpisku základního materiálu a vypočítejte čistou spotřebu základních materiálů. Při výpočtu hranolů pro rošt podlahy navrhněte rozteč hranolů.

Praktická zkouška

Způsob ověření – praktické předvedení s ústní obhajobou

- Výroba a montáž schodů

- Z připraveného hrubého přířezu BO spárovky vyrobte podle technické dokumentace 3 ks stupnic. Stupnice budou dokončeny broušením brusným papírem č. 120.

- Na připravené schodnice rozměřte a orýsujte pozice stupnic. Vyfrézujte dlaby pro osazení stupnic.

- Stupnice spojte se schodnicemi a zajistěte dlouhými schodišťovými svorníky.

- Proveďte povrchovou úpravu výrobků nanášením laků.

- Proveďte seříznutí a sesazení plastové podlahové lišty na pokos – pro vnitřní a vnější roh.

2. Výroba a montáž obložení

- Proveďte montáž části obložení podle vyznačení ve výkresu.

Praktické předvedení zkoušky zahrnuje: montáž latí roštu (uchazeč navrhne rozteč latí), montáž obkladových panelů – založení obkladu, obložení rohu a ukončení obkladu zalištováním. Připevnění obkladových panelů bude provedeno pomocí kotvících sponek a vrutů.

2. Výroba a montáž podlahy

- Proveďte montáž části podlahy podle vyznačení ve výkresu.

Praktické předvedení zkoušky zahrnuje: montáž hranolů roštu (uchazeč navrhne rozteč hranolů), montáž řemenové podlahy – založení podlahy, obložení rohu a ukončení podlahy zalištováním. Připevnění podlahovek k hranolům bude provedeno pomocí vrutů do per.

V průběhu praktického předvedení dodržujte předpisy BOZP, hygienické předpisy a předpisy PO. Na pracovišti udržujte pořádek, vysvětlete způsob nakládání s odpady vzniklými v dřevařské výrobě.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

| 1. | Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům |
| --- | --- |
| 2. | Odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany |
| 3. | Počítač se základní softwarovou výbavou, tiskárna formát A4 |
| 4. | Technické výkresy |
| 5. | Předtisky pro testy, rozpiska materiálu, záznamový arch pro technologické postupy |
| 6. | Technologické vybavení pro zhotovení výrobků – základní truhlářské stroje 1. formátovací pila 2. rovinná srovnávací frézka (min. šíře záběru 400 mm) 3. rovinná tloušťkovací frézka (min. šíře záběru 400 mm) 4. svislá spodní frézka 5. úzkopásová bruska 6. hranová bruska 7. pokosová pila 8. stojanová vrtačka |
| 7. | Ruční elektrické nářadí 1. horní kopírovací frézka 2. elektrická vrtačka 3. AKU vrtačka a šroubovák 4. přímočará pila 5. vibrační bruska 6. elektrický hoblík 7. ruční kotoučová pila 8. prodlužovací kabel 25 m (cívka – 4x zástrčka) |
| 8. | Nástroje nářadí a pomůcky truhlářská hoblice, rámová pila osazovačka, pila čepovka, hoblík klopkař, metr skládací, metr svinovací, úhelník ocelový, stavitelný pokosník, pokosová pila, truhlářské svěrky, nářadí pro montáž podlahy – srážecí železo, řezací nůž, plastové nebo dřevěné klíny, laserový nivelační přístroj, vodováha, kladívko, palička dřevěná, kleště štípací, důlčík, sada vrtáků, sada dlát, sada šroubováků (sada bitů), pilník plochý, pilník trojúhelníkový, rašple úsečková, rašple plochá, brusný špalík, štětec, molitanová houba, špachtle pro tmelení |

| 9. | Materiál na zkoušku Schody Vstupní materiál • opracovaná BO spárovka pro schodnice • BO spárovka v hrubých rozměrech pro 3 ks stupnic • 2 ks dlouhých schodišťových svorníků • 6 ks hoblovaných dílců – rozměr 18x120x500 mm (vzorky pro PÚ) • NH pro povrchovou úpravu • 1 bm plastové podlahové lišty Obložení Vstupní materiál • hoblované latě roštu • obkladové panely DTD pero – drážka s PÚ dekoračním papírem (rozměr obkladových panelů podle možností zadavatele) • ukončující lišty s PÚ dekoračním papírem (věncová, rohová, soklová) • spojovací prostředky (hmoždinky, kotvící sponky, vruty) Podlaha Vstupní materiál • hoblované hranoly roštu • řemenová podlaha (materiál a rozměr prken podle možností zadavatele) • ukončující podlahové lišty • spojovací prostředky (hřebíky, hmoždinky, vruty) |
| --- | --- |
| 10. | Pomocný materiál (spojovací prostředky, materiály pro povrchovou úpravu, lepidlo) pro zhotovení výrobků |

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| 1. DEN |  |
| Písemný test | 30 |
| Zpracování technické dokumentace | 90 |
| Výroba a montáž schodů | 200 |
| 2. DEN |  |
| Zpracování technické dokumentace | 90 |
| Výroba a montáž obložení | 180 |
| 3. DEN |  |
| Zpracování technické dokumentace | 90 |
| Výroba a montáž podlahy | 160 |
| Nakládáni s odpadem - třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu | průběžně |
| Dodržujte právní předpisy BOZP, PO a hygieny práce na pracovišti. | průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 840 |