Konkrétní zadání

33-026-E Dělník výroby bednění

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky zhotovte část bednění trámu (bez podpěrných sloupků) za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad s použitím vhodných pomůcek.

Zkouška se skládá ze dvou částí:

- písemné zkoušky, při které písemně odpovíte na zadané otázky a tyto své odpovědi budete moci mít jako podklad v druhé části zkoušky.

- praktické zkoušky s ústní obhajobou, při které vyrobíte bednění a ústně odpovíte na doplňující otázky hodnotitele.

Na splnění všech úkolů máte 5 hodin.

Na přípravu před a v průběhu zkoušky máte právo na 15 – 30 minut.

Teoretická zkouška (písemná v rozsahu 60 minut)

- Z předloženého výkresu železobetonové konstrukce (obr. 1).

- určete, jaké druhy bednění lze použít.

- určete a nakreslete od ruky řez základového pásu a určete jeho výšku a šířku.

- popište způsob zhotovení bednění základového pásu.

obr. 1: výkres pro písemnou část

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA s ústní obhajobou (v rozsahu 300 minut)

Priority při hodnocení: Při plnění následujících praktických úkolů dbejte zejména na plnění těchto požadavků: bezpečné provádění všech úkonů, přesnost zhotovení světlosti bednění, správná volba postupu práce a materiálu, samostatnost rozhodování, hospodárnost výroby.

- Prakticky předveďte a ústně popište

- Na obr. 2 tesařský výkres vyjmenujte názvy jednotlivých částí tesařské konstrukce

- Na obr. 3 stavební výkres ukažte, kde se nachází stavební otvory, komín a ukažte, kde se nachází nulová hladina výkresu.

- Ze základního 3D nákresu prakticky zhotovte část bednění čtvercového sloupu 
obr. 4

- Určete rozměry jednotlivých částí bednění (nákres, rozměry)

- Zvolte správné materiály a připravte požadované množství materiálu

- Dle vašeho nákresu strojně a ručně opracujte materiál na jmenovité rozměry. Před zahájením práce na strojích popište správný technologický postup opracování včetně BOZP.

- Na určené pracovní ploše, zhotovte jednotlivé části bednění a dále tyto části sestavte tak, aby bylo možné zahájit betonování.

- Popište způsoby sbíjení bednění včetně jeho následného rozebírání.

- Popište způsob ukončení bednění čtvercového sloupu v místě přechodu v železo-betonový trám.

- Z několika součástí systémového bednění sestavte část bednění zdi

- Určete vlastní rozměr bedněné zdi

- Zvolte správné části systémového bednění a sestavte jej

- Popište způsob rozebírání systémového bednění

- Popište způsob očištění a skladování systémového bednění

obr. 2 – tesařský výkres

obr. 3 stavební výkres

obr. 4: 3D nákres praktická část - varianta 2.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- Zdroj elektrické energie

- Materiál dle zadání úkolu

- Nářadí a zařízení dle zadání úkolu:

  - ruční pily

  - kladiva a páčidlo

  - ruční elektrická pila kotoučová

  - elektrická vrtačka a šroubovák

  - stolová kotoučová pila formátovací

  - srovnávací a tloušťkovací frézka

  - nástroje na obrábění dřeva (dláta, vrtáky)

- Další potřebné vybavení

  - kleště, šroubováky, pokosnice, truhlářské kozy, ztužidla, 
měřidla a rýsovací pomůcky (skládací metr nebo svinovací metr, měřicí lať, tesařská tužka, úhelník, pokosník).

- Výkresy a nákresy související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 60 |
| Praktická zkouška | 300 |
| Práce s technickou dokumentací | 50 |
| Stanovení rozměrů bednění, volba materiálu a množství, zhotovení jednotlivých částí a sestavení bednění | 200 |
| Sestavení a rozebrání systémového bednění | 50 |
| Nakládáni s odpadem - třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu | průběžně |
| Dodržujte právní předpisy BOZP, PO a hygieny práce na pracovišti. | průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 5 - 6hod. | 360 min. |