Konkrétní zadání

33-035-H Obsluha dřevařských strojů a zařízení

Zadání pro účastníky ověřování

STOJAN NA VÍNO

Zkouška profesní kvalifikace se skládá ze tří částí

- test odborných znalostí

- sestavení technologického postupu včetně volby strojů a zařízení pro výrobu výrobku

- výroba výrobků dle zadání

A) Test odborných znalostí

  - test obsahuje 20 uzavřených otázek dle požadavků hodnotícího standardu

profesní kvalifikace Obsluha dřevařských strojů a zařízení (33-35-H)

  - každá otázka má 3 odpovědi, z nichž pouze jedna je správná

  - správnou odpověď zakroužkujte

  - doba testu 20 minut

(k úspěšnému zvládnutí je vyžadováno minimálně 14 správných odpovědí)

TEST

- Rozvod pilových zubů

- slouží k zachování řezných úhlů

- zajišťuje správný směr řezání

- zabraňuje svírání pilového listu řezaným materiálem

- Horní frézka slouží

- k frézování profilových hran

- k frézování do plochy materiálu

- k tloušťkové egalizaci masivu

- Při broušení nátěrových hmot používáme brusivo

- o zrnitosti 60 - 80

- o zrnitosti 120 - 150

- o zrnitosti  250 - 300

- Egalizační broušení nejčastěji provádíme

- na širokopásových bruskách

- na úzkopásových stolových bruskách

- na kotoučových bruskách

- Příčné řezání masivu provádíme v sériové výrobě

- na vícelistých  rozmítacích kotoučových pilách

- na formátovacích pilách

- na hydraulických ramenových zkracovacích pilách

- Psychrometrický rozdíl

- rozdíl mezi suchým a mokrým teploměrem, určuje schopnost vzduchu pohlcovat vodní páru

- rozdíl mezi počáteční a konečnou vlhkostí dřeva, určuje dobu sušení rozdíl mezi vlhkostí v sušárně a vlhkostí okolního prostředí, určuje rychlost proudění vzduchu v sušárně

- Rozteč u vícevřetenových kolíkovacích vrtaček

- 22 mm

- je volitelná dle potřeby

- 32 mm

- S otevřeným ohněm je zakázáno manipulovat

- ve stříkárně a přilehlých prostorách

- v dílnách a ve skladech

- v celém objektu

- Nástrojem horní svislé frézky je

- pilový frézovací kotouč

- frézovací kružec

- stopková fréza

- Celková doba sušení je dána především

- teplotou prostředí

- teplotou, vlhkostí vzduchu a rychlostí proudění vzduchu

- způsobem zavážení materiálu do sušárny

- Stabilita pilového pásu truhlářské pásové pily se zajišťuje pomocí

- vodítek

- distančních kroužků

- pásnice

- Nedodržování BOZP lze považovat za

- porušení technologického postupu

- zdůvodnitelné zrychlení pracovní operace

- porušení pracovní kázně ve smyslu zákoníku práce

- Srovnávání krátkého kusu na srovnávací frézce

- lze provádět pouze při srovnávání plochy dílce

- lze provádět pouze za použití vhodného přípravku

- nelze provádět strojně, pouze ručním nářadím

- Při správném seřízení srovnávací frézky se nachází břit nástroje

- pod úrovní zadního stolu

- v úrovni zadního stolu

- nad úrovní zadního stolu

- U dřevoobráběcích strojů musí být zakrytovány

- jen části, které mohou zachytit oděv pracovníka

- všechny části předepsané výrobcem strojního zařízení

- všechny rotační části

- Funkce rozvíracího klínu u stolové kotoučové pily

- slouží k zajištění jednoduššího posuvu materiálu do řezu

- má držet při řezání otevřenou řeznou spáru

- slouží jako předřez a využívá se především u LTD materiálů

- Na svislé spodní frézce

- používáme pravítko, vodicí kroužek a šablonu a čepovací vozík

- pracujeme pouze podle pravítka

- opracováváme pouze plochu materiálu

- Pro vysoušení řeziva využíváme nejčastěji

- komorovou sušárnu

- tunelovou sušárnu

- bubnovou sušárnu

- Oscilace brusných pásů

- je horizontální vychýlení pásu u ŠPB (3-5 mm) – zvyšuje účinnost broušení

- je vertikální vychýlení pásu u ŠPB (2 -3 mm) – zajišťuje správné napnutí pásu

- je horizontální vychýlení pásu u úzkopásové  – zvyšuje účinnost broušení

- Geometrii zubu charakterizují

- řezné úhly a rozvod zubů

- pouze výška a rozvod zubů

- řezné úhly a výška zubů

B) Sestavení technologického postupu včetně volby strojů a zařízení pro výrobu výrobku

- Sestavte dle výkresové dokumentace pracovní postup na daný výrobek.

- Rozepište dle chronologického pořadí jednotlivá pracoviště, stroje, nástroje a pomůcky potřebné k provedení dané operace.

- Stručně popište funkci komorové sušárny, předveďte její nastavení.

C) Výroba výrobku dle zadání

- Proveďte výrobu výrobku dle zadání a vysvětlete postup jeho výroby.

- Proveďte zpracování dřevního odpadu na stroji pro výrobu briket nebo peletek

při dodržení BOZP.

- Popište výměnu nástroje, údržbu a seřízení u formátovací kotoučové pily.

Přílohy: výkresová dokumentace, kusovník

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

| Materiál | Čistá spotřeba | Hrubá spotřeba |
| --- | --- | --- |
| Masiv BO/SM tl. 45-50mm | 0,0037 | 0,0063 m3 |
| Masiv BO/SM tl. 25-30mm | 0,0021 | 0,0036 m2 |
| Kolík 10x60 | 4 | 4 ks |
| Brusný papír č. 100 | 1,6 | 2,0 bm |
| Brusný papír č. 120 | 2,0 | 2,0 bm |
| Tmel |  |  |

Vybavení

Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům.

Technologické vybavení pro výrobu nábytku – základní truhlářské stroje:

• formátovací kotoučová pila s průměrem kotouče minimálně 300 mm

• stojanová pásová pila

• srovnávací frézka minimální šíře záběru 300 mm

• tloušťkovací frézka minimální šíře záběru 300 mm

• spodní stolová frézka s průměrem hřídele 30 mm

• vrtací dlabačka s upínací hlavou do minimálního průměru 25 mm

• stojanová vrtačka se sklíčidlem do průměru 13 mm

• vícevřetenová vrtačka s minimálně 3 vřeteny

• pásová bruska s minimální šíří brusného pásu 150 mm

• stroj na výrobu peletek nebo dřevěných briket

Příjemky, výdejky zboží a surovin.

Následující vybavení

svinovací metr, nůž, pracovní stůl, psací potřeby, posuvné měřítko, sada plochých klíčů 8 mm ‒ 32 mm, přípravky pro nastavení a seřízení strojů, kladivo, štípací a kombinované kleště, sada plochých a křížových šroubováků, stolařské svěrky, smetáček

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 60 |
| Test odborných znalostí | 20 |
| Sestavení technologického postupu včetně volby strojů a zařízení pro výrobu výrobku | 40 |
| Praktická zkouška | 540 |
| Výroba výrobku dle zadání | 540 |
| Dodržování BOZP, PO, hygieny práce a udržování pořádku na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 8 - 10 hod. | 600 |