Konkrétní zadání

33-040-M Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů

# Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (písemné a ústní ověření)

- Restaurování trsacích a drnkacích hudebních nástrojů

- Vysvětlete základní metodu restaurování povrchových vrstev laku.

- Strojní obrábění dřevěných materiálů při výrobě hudebních nástrojů

- Popište geometrii řezného nástroje.

- Prověřování akustických požadavků na hudební nástroj z hlediska výkonu a barvy

- Uveďte faktory, které ovlivňují akustický výkon nástroje při jeho konečném seřízení.

Praktická zkouška (praktické předvedení s ústní obhajobou)

V zadaném časovém limitu splňte níže uvedené úkoly. Při práci udržujte čistotu a pořádek na pracovišti, používejte vhodné pracovní pomůcky, dodržujte předpisy BOZP, hygieny práce a požární ochrany.

- Orientace ve výkresové dokumentaci pro stavbu trsacích a drnkacích hudebních nástrojů

- Na předložené dokumentaci trsacího nebo drnkacího hudebního nástroje objasněte podstatu konstrukce jako významného činitele zvukové kvality hudebních nástrojů a jako významnou součást designu výrobků.

- Čtěte  předložené technické nákresy, výkresy a schémata. Vysvětlete význam použitých symbolů a značek.

- S použitím odborné literatury vyřešte zadaný problém v technické dokumentaci.

- Stavba trsacího a drnkacího hudebního nástroje

- Popište konstrukční spoje ve výrobě hudebních nástrojů.

- Předložte vlastnoručně zhotovený nástroj a popište a zdůvodněte zvolenou technologii jeho výroby.

- Zadlabání výložky ozvučného otvoru do přední desky, vyříznutí ozvučného otvoru, přilepení a vypracování soustavy žeber kytary španělského typu

- Podle výrobního zadání vyberte vhodná měřidla s ohledem na jejich použití a způsoby měření.

- Na připraveném polotovaru naměřte, vykružte a vydlabejte drážku pro rozetu kolem rezonančního otvoru.

- Zalepte rozetu do desky.

- Srovnejte rozetu do roviny desky pomocí ručního nářadí.

- Vykružte rezonanční otvor.

- Připravte materiál potřebný pro žebrovinu do požadovaných rozměrů pomocí strojů (srovnávací frézka, stolní kotoučová pila).

- Narýsujte rozmístění žeber a paprsků podle šablony.

- Zalepte a opracujte žebra a paprsky do požadovaných tvarů.

- Příprava polotovaru krku kytary španělského typu z přířezu, vypracování hlavice kytary s fazonkou

- Vyberte materiál z hlediska požadované kvality, druhu a hustoty let.

- Podle výrobního zadání vyberte vhodná měřidla s ohledem na jejich použití a způsoby měření.

- Opracujte přířez krku na srovnávací frézce.

- Seřízněte z přířezu materiál potřebný pro vytvoření hlavice krku.

- Opracujte lepenou plochu pomocí ručního nářadí.

- Slepte hlavici krku s krkem.

- Opracujte přířez krku na srovnávací frézce.

- Přilepte dýhu na přední stranu hlavice.

- Zakreslete tvar krku a hlavice na přířez.

- Opracujte hlavici krku.

- Přilepte a opracujte patku krku.

- Vypracujte fazonku a hmat krku.

- Oprava odlepené kytarové kobylky

- Zhodnoťte rozsah opravované odlepené kobylky. Své stanovisko zdůvodněte.

- Navrhněte vhodný postup opravy. Návrh zdůvodněte.

- Podle potřeby odlepte původní kobylku.

- Upravte plochu určenou k přilepení kobylky.

- Přilepte kobylku na správné místo.

- Proveďte povrchovou úpravu kobylky a okolo kobylky.

- Oprava odlepeného žebra uvnitř kytary.

- Zhodnoťte rozsah opravy odlepeného/prasklého žebra.Své stanovisko zdůvodněte.

- Navrhněte vhodný postup opravy. Návrh zdůvodněte.

- Opravte  poškozené žebro.

# Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- vrchní rezonanční deska kytary španělského typu

- přířez na krk španělské kytary

- dýhy na hlavici

- rozeta

- materiál na žebrovinu

- brusné plátno hrubosti 80, 100,120, 150  a 240

- lepidlo

- textil na odstranění přebytečného lepidla

- psací potřeby

Pracoviště - kytarářská dílna s vybavením:

Stroje a zařízení:

- pracovní stůl (truhlářská hoblice) s příslušenstvím

- srovnávací frézka spodní

- stojanová vrtačka

- egalizační bruska

- stolní kotoučová pila

- akumulátorová vrtačka

- pásová pila

Nářadí a drobné pomůcky:

- pracovní řád daného úseku, výstražné

- tabulky při používání strojů

- ochranné pracovní pomůcky

- ocelové měřítko

- posuvné měřítko

- pravoúhlý trojúhelník

- úhelník

- výkružník

- lupínková pilka s pilovými listy (tloušťka 0 – 5),

- rašple (plochá, půlkulatá)

- pilník (plochý, půlkulatý, kulatý)

- sada jehlových pilníků

- sada vrtáků

- kytarářský nůž

- ploché dláto

- hoblík – vlaštovka

- hoblík – macek

- škrabky

- ocílka

- šablony tvaru desky a rozmístění výztuh, paprsků a žeber

- výložka ozvučného otvoru

- rovná podložka pod kytarovou desku

- přípravek pro upnutí brusného plátna při broušení rovné plochy

- svěrky

- svěrky na lepení kobylky

- podložka na lepení kobylky

- provaz na lepení výložek

- lak na povrchovou úpravu

- štětec na povrchovou úpravu

- štětec na   nanášení  lepidla

# Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 30 |
| Praktická zkouška | 1410 |
| Orientace ve výkresové dokumentaci pro stavbu trsacích a drnkacích hudebních nástrojů |  |
| Stavba trsacího a drnkacího hudebního nástroje |  |
| Zadlabání výložky ozvučného otvoru do přední desky, vyříznutí ozvučného otvoru, přilepení a vypracování soustavy žeber kytary španělského typu |  |
| Příprava polotovaru krku kytary španělského typu z přířezu, vypracování hlavice kytary s fazonkou |  |
| Oprava odlepené kytarové kobylky |  |
| Oprava odlepeného žebra uvnitř kytary. |  |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 16 - 24 hod. | 1440 min. |

Přílohy 1, 2, 3