Konkrétní zadání

36-006-H Mechanik plynových zařízení

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte rozvod plynu a zařízení určená k vytápění a ohřevu teplé vody pro přímou spotřebu (dle jednotlivých modulů konkrétního zadání) zahrnující soubor prací při ručním zpracovávání a strojním obrábění kovových materiálů a plastů, sestavování a montáži plynových rozvodů, při přípravě plynových instalací, zařízení a spotřebičů k montáži a opravě, při připojování plynových zařízení, při provádění údržby a opravách plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů, při přípravě a provádění tlakových a funkčních zkoušek a při identifikaci míst úniku plynu, jeho lokalizaci a zajištění jako modelové řešení na montážní stěně nebo montážním panelu při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace v technické dokumentaci, normách a technologických postupech plynových zařízení

- Vyjmenujte a popište druhy stavebních výkresů.

- Vyjmenujte a popište výkresy plynových rozvodů a zařízení, technické zprávy a instalační výkresy, ústně vysvětlete.

- Vysvětlete názvosloví používaní v TPG.

- Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury průmyslových plynovodů

- Vyjmenujte a popište druhy materiálů používaných pro rozvod průmyslových plynovodů, ústně vysvětlete.

- Vyjmenujte a popište druhy potrubí, tvarovky a uzavírací armatury včetně použití.

- Orientace v plynových zařízeních, měřicích, regulačních a bezpečnostních prvcích

- Vyjmenujte a popište plynové spotřebiče nad 50 kW a jejich použití.

- Vyjmenujte a popište měřicí zařízení používané pro měření spotřeby plynu.

- Vyjmenujte regulační zařízení podle množství dopravovaného plynu a provozních podmínek, ústně vysvětlete.

- Popište řešení přívodu vzduchu a odvodu spalin u plynových spotřebičů, ústně vysvětlete.

- Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů a zařízení

- Navrhněte postup montáže plynových rozvodů pro plynový závěsný kotel.

- Navrhněte postup montáže a kompletace plynového závěsného kotle.

- Zvolte nářadí a pomůcky k provedení montáže plynových rozvodů u plynového závěsného kotle, ústně vysvětlete.

- Zásady BOZP a PO pro montáž plynových rozvodů a pro obsluhu a údržbu ručního nářadí a strojních zařízení.

- Předveďte znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze nářadí a strojních zařízení.

- Popište zásady BOZP při montáži plynových rozvodů u plynového závěsného kotle, ústně vysvětlete.

- Vyjmenujte adekvátní osobní ochranné pomůcky pro omezení rizik při montáži rozvodů.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Proveďte výpis materiálů pro montáž podle výkresové dokumentace.

- Popište řešení přívodu vzduchu a odvodu spalin u plynových spotřebičů, ústně vysvětlete.

- Popište způsoby ručního zpracování a strojního obrábění instalatérského materiálu, ústně vysvětlete.

- Uveďte a popište, kdo je oprávněn provádět montáže, instalace a opravy na průmyslových plynovodech, zařízeních a spotřebičích, ústně vysvětlete.

- Popište postup odstavování funkčního plynovodu, zařízení a spotřebičů z provozu, ústně vysvětlete.

- Popište postup uvádění plynovodu, zařízení a spotřebičů do provozu.

- Popište osobu oprávněnou k provádění údržby a opravy na plynových rozvodech, zařízeních a spotřebičích, ústně vysvětlete.

- Popište opatření pro zajištění bezpečnosti při údržbě a opravách plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů, ústně vysvětlete.

- Popište postup po ukončení údržby nebo opravy na plynovém potrubí, zařízení a spotřebičích, ústně vysvětlete.

- Popište druhy nerozebíratelných spojů na průmyslových plynovodech, ústně vysvětlete.

- Popište druhy rozebíratelných spojů potrubí na rozvodech průmyslových plynovodů, zařízení a plynovém závěsném kotli, ústně vysvětlete.

- Popište rozdíl mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji, ústně vysvětlete.

- Popište osobu oprávněnou k provádění výměny části plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů, ústně vysvětlete.

- Popište opatření pro zajištění bezpečnosti při výměně částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů, ústně vysvětlete.

- Popište postup po ukončení výměny částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů, ústně vysvětlete.

- Popište přípravu rozvodu a zařízení pro provedení výchozí revize, ústně vysvětlete.

- Popište zkušební podmínky tlakových a funkčních zkoušek, ústně vysvětlete.

- Popište, co je nebezpečná látka, uveďte nebezpečné látky používané v oboru, ústně vysvětlete, popište způsoby označování výrobků z hlediska nebezpečných látek.

- Popište vliv profesních činností na životní prostředí, způsoby skladování a manipulace s materiály, způsoby nakládání s odpady.

Realizační část

- Ručně zpracujte měděné trubky o průměru 1/2“.

- Strojně obrobte měděné trubky o průměru 1/2“, při montáži plynových rozvodů a zařízení dodržujte zásady BOZP.

- Připravte podmínky pro montáž plynového závěsného kotle.

- Proveďte montáž potrubního rozvodu pro plynový závěsný kotel.

- Připevněte plynové potrubí ke konstrukci plynového závěsného kotle.

- Proveďte spoj potrubí pomocí svařování plamenem k plynovému závěsnému kotli.

- Proveďte spoj měděného potrubí lisováním a pájením natvrdo k plynovému závěsnému kotli.

- Proveďte spoj plastového potrubí lisováním k plynovému závěsnému kotli.

- Předveďte spojování průmyslových plynovodů rozebíratelnými spoji k plynovému závěsnému kotli.

- Připojte plynový závěsný kotel.

- Připojte plynové zařízení pro měření spotřeby plynu, postup ústně vysvětlete.

- Připojte zařízení pro regulaci tlaku plynu a zabezpečovací zařízení k plynovému závěsnému kotli, postup ústně vysvětlete.

- Připravte systém na zkoušku těsnosti, ústně vysvětlete.

- Proveďte zkoušku pevnosti a těsnosti u plynového závěsného kotle, ústně vysvětlete.

- Proveďte detekci plynu pomocí detekčního přístroje, ústně vysvětlete.

- Proveďte lokalizaci a zajištění místa úniku plynu u plynového závěsného kotle, ústně vysvětlete.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- plynový závěsný kotel s připevňovacími prvky, přechodový kus k připojení spotřebiče na potrubí

- měděné trubky 1/2“

- ohebná hadice kovová

- tvarovky (vsuvka, víčko, zátka, nátrubky, redukované vsuvky, kolena, šroubení)

- armatury (kulový ventil, filtr topení, pojistný ventil, zpětná klapka)

- expanzní nádoba uzavřená, úchyt expanzní nádoby

- příchytky, šrouby, matice.

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály pro provádění montáží průmyslových plynovodů, mechanismy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními. Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

- zkušební medium, zkušební zařízení pro provádění zkoušek těsnosti domovního plynovodu

- pěnivý roztok, nádoba s vodou, štěteček

- detektor Testo 316-1 netěsností v plynovodech, detekční sprej, Testo 510 diferenční tlakoměr, sada přístroje Testo 320 včetně tiskárny

- souprava na řezání trubkových závitů

- řezák na měděné trubky, smirkový papír jemný, rouno (flis), kalibrovací trn na průměr 15 a 18 mm

- souprava pro spojování trubek z mědi a oceli lisováním, lisovací kleště s čelistmi pro průměr 15, 18 mm a 22 mm

- elektrický radiální lis včetně čelistí, zařízení na nahřívání trubek, Cats lis

- souprava pro pájení natvrdo, láhev s plynem, hořák s nástavcem pro pájení o průměru 15 a 18 mm

- svařovací souprava, hořák pro svařování s nástavcem velikosti 2-4, hasicí přístroj, výzbroj a výstroj pro svařování

- montážní stěna nebo panel, stěna a strop (např. v montážním panelu) s možností provedení prostupu

- elektrická vrtačka, úhlová bruska, rozbrušovací pila, trubkový svěrák (pionýr), závitořez s řezacími noži průměru G 18

- nářadí, nástroje (stůl se svěrákem čelisťovým a trubkovým, pomůcky pro ohýbání trubek, ohýbačka na měděné trubky, sada stranových klíčů, gola sada, sada vrtáků do betonu a do kovů, sada šroubováků, stupňovitý klíč s ráčnou, pilka na kov, kladivo, sekáč, elektrické vrtací a bourací kladivo, kleště kombinované, kleště sika, hasák, sada pilníků, kartáč ocelový)

- pomůcky (elektrický prodlužovací kabel, teflonová páska, těsnicí nit, těsnicí gel, konopí, fermež)

- měřidla (metr, vodováha, posuvné měřítko, pásmo, ocelové měřítko, úhelník)

- projektová dokumentace, předepsané technologické postupy a informační materiály a technické listy související s hodnocenými činnostmi

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 120 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 690 |
| Praktická zkouška - ústní část | 90 |
| Ruční zpracovávání a strojní obrábění kovových materiálů a plastů | 30 |
| Příprava plynových instalací, zařízení a spotřebičů k montáži a opravě, provádění údržby a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů | 30 |
| Sestavování a montáž plynových rozvodů, spojování částí potrubí průmyslových plynovodů nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění | 60 |
| Spojování částí potrubí průmyslových plynovodů rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění | 120 |
| Připojování plynových zařízení, výměna částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů | 120 |
| Příprava a provádění tlakových a funkčních zkoušek | 60 |
| Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění | 180 |
| Obsluha strojních zařízení, volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s materiály a odpady | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 810 |