Konkrétní zadání

36-008-H Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů na strojích pro kamenickou výrobu zahrnující soubor strojů a strojních zařízení k zajištění kamenické výroby a používání programově řízených strojů a zařízení při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Používání technické dokumentace pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení

- Pracujte s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vyberte z ní informace a porozumějte jim.

- Znalost konstrukce a výkonových parametrů strojů a strojních zařízení

- Orientujte se se v technické dokumentaci strojů.

- Popište konstrukci stroje podle zadání.

- Popište výkonové parametry podle zadání.

- Zásady BOZP a PO pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení

- Předveďte znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení.

- Popište možná rizika poškození zdraví při pobytu v prašném a hlučném prostředí.

- Vyjmenujte adekvátní osobní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

- Vyberte vhodný blok žulového kamene pro nařezání 3 ks desek o rozměrech

1000x500x30 mm, přemístěte jej ze skládky jeřábem.

- Vybraný materiál navezte vysokozdvižným vozíkem a vhodně jej umístěte pod kotoučovou, velkokotoučovou nebo listovou pilu.

- Uřízněte desky požadovaných rozměrů.

- Jednotlivé desky rozvezte na paletovém vozíku na jednotlivá pracoviště pro další

opracování (broušení leštění, opalování, tryskání).

- Zhotovte povrchovou úpravu tryskáním u první desky.

- Zhotovte povrchovou úpravu opalováním u druhé desky.

- Zhotovte povrchovou úpravu leštěním horní plochy a obvodových stran na automatické lešticí lince u třetí desky.

- Rozvezte desky na ručním vozíku na formátovací automatickou frézu.

- Naměřte rozměr dle zadání, desky naformátujte.

- Vyřežte vodním paprskem u první desky kruhový výřez ve středu desky o průměru

150 mm pro umístění ventilačního otvoru.

- U třetí desky profilovou frézou zhotovte splávek 5x20mm na horní straně u leštěných hran profilovou frézou a lešticím automatem zhotovte leštěnou stranu.

- Vyberte vhodný materiál pro zhotovení válce o průměru 80mm a délce 300mm            a umístěte jej pod stojanovou vrtačku.

- Proveďte odvrtání válce jádrovým vrtákem vhodného rozměru.

- Získaný polotovar připevněte do soustruhu a vyleštěte jej.

- Předveďte obsluhu programově řízených strojů a zařízení u některých z prováděných operací.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

Materiál určený pro kamenické zpracování na příslušných strojích, strojním zařízení

a výrobních linkách.

- vhodný blok žulového kamene pro nařezání 3 ks desek o rozměrech

1000x500x30 mm

- technická dokumentace složitých strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě, dokumentace související s hodnocenými činnostmi

- předpisy BOZP, PO a OŽP

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji a kamenickými materiály nezbytnými pro předvedení obsluhy strojů a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

- ruční a strojní zařízení pro manipulaci se surovinou (jeřáb, vysokozdvižný vozík, paletovací vozík)

- strojní vybavení (vrtačka, soustruh, kompresor, zařízení na úpravu povrchu tryskáním a plamenem, zařízení pro řezání kamene vodním paprskem, kotoučové a listové pily, brousící a leštící stroje)

- programově řízené stroje a zařízení

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 510 |
| Používání ručního a mechanizovaného zařízení pro manipulaci se surovinou, obsluhování zvedacích zařízení | 60 |
| Obsluhování kotoučových, velkokotoučových a listových pil při zpracování suroviny na polotovary | 90 |
| Obsluhování brousicích, lešticích a řezacích automatů a linek včetně profilových | 90 |
| Obsluhování soustruhů a vrtaček na kámen a obsluhování kompresorů | 60 |
| Obsluhování zařízení na úpravu povrchu tryskáním a plamenem | 60 |
| Obsluhování zařízení pro řezání vodním paprskem | 60 |
| Používání programově řízených strojů a zařízení, tvorba jednoduchých programů | 90 |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 7 - 10 hod. | 600 |