Konkrétní zadání

36-020-H Zedník

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění zednických prací, zahrnující soubor prací při vytyčování konstrukčních prvků, výpočty spotřeby materiálů pro zdění, provádění vícevrstvých a tenkovrstvých omítek, výrobu malt a betonů, provádění svislých a vodorovných betonových a železobetonových konstrukcí, zdění nosných stěn, jednovrstvých komínů, montáž vícevrstvých komínů a osazování montovaných nadpraží, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

- Na základě předložené projektové dokumentace proveďte specifikaci jednotlivých druhů stavební dokumentace podle určení.

- Interpretujte druh zadaného stavebního výkresu.

- Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

- Na základě dokumentace vysvětlete postup prací pro zdění svislých konstrukcí pro dva druhy zdících materiálů ze zadání úkolu podle ČSN 73 2310, svůj návrh zdůvodněte, při realizaci pracujte s dokumentací – technickými listy, firemními informačními materiály.

- Použijte normy a technickou dokumentaci pro realizaci zdění svislých konstrukcí, pracujte s dokumentací – technickými listy, firemními informačními materiály.

- Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

- Vyberte z kompletní projektové dokumentace části, ve kterých je specifikace vnitřních omítek.

- Z vybrané části projektové dokumentace přečtěte druh a skladbu vnitřní omítky, z půdorysů jednotlivých podlaží poznejte druhy omítek v jednotlivých místnostech.

- Vyberte a vysvětlete pracovní postup odpovídající provádění vápenocementové jádrové omítky, použijte normy a technickou dokumentaci pro realizaci omítek.

- Vyberte a vysvětlete pracovní postup odpovídající provádění tenkovrstvé omítky.

- Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček

a komínů

- Navrhněte na základě dokumentace pracovní postup zdění svislých konstrukcí z keramických tvarovek a pórobetonových tvárnic ze zadání úkolu podle ČSN 73 2310, svůj návrh zdůvodněte, při návrhu pracujte s dokumentací – technickými listy, firemními informačními materiály.

- Proveďte návrh pracovního postupu při zdění samostatně stojícího jednovrstvého komínu z plných cihel.

- Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek

- Proveďte návrh pracovního postupu omítkářských prací podle ČSN EN 13914-1 pro zvolený druh omítky na zadané konstrukci, svůj návrh zdůvodněte, při návrhu pracujte s dokumentací – technickými listy, firemními informačními materiály.

- Odůvodněte výběr strojního, nebo ručního provedení vápenocementové jádrové omítky.

- Zásady BOZP a PO při realizaci zednických prací

- Popište možná rizika poškození zdraví při práci s nebezpečnými látkami.

- Popište možná rizika poškození zdraví při použití strojů, zařízení a mechanizace pro realizaci zadané stavební konstrukce.

- Vyjmenujte adekvátní ochranné pomůcky pro omezení rizik pro realizaci zadané stavební konstrukce.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Určete, zda je materiál vhodný k použití, zda není zatvrdlý, případně kontaminovaný.

- Určete, zda je záměsová voda vhodná k použití, popište její správné vlastnosti.

- Vypočtěte plochy a objemy konstrukcí z údajů zjištěných ve stavebních výkresech.

- Vypočtěte a oceňte spotřebu materiálů pro zdění.

- Uveďte parametry kvality materiálů.

- Proveďte hodnocení kvality stavebního materiálu, který budete potřebovat pro plnění úkolu, využijte k tomu běžné prostředky a své závěry zdůvodněte.

- Odhadněte počet pracovníků pro plnění zadaného úkolu.

- Na základě výkresové dokumentace popište vytyčení konstrukčních prvků základové konstrukce.

- Popište pracovní postup míchání a dopravy malt a betonů, výběr hmot, popište stroje a zařízení pro zednické práce.

- Popište druhy lešení, BOZ při práci na lešení, dopravu materiálů a pracovníků na lešení.

- Vysvětlete pojmy nakládání s odpady a nebezpečnými látkami z hlediska označení nebezpečná látka. Popište vliv profesní činnosti na životní prostředí a způsob manipulování, skladování a nakládání s odpady v souladu s vyhláškou

MŽP 381/2001 Sb.

Realizační část

- Zjistěte pohledem a poklepem zednického kladiva, zda je podklad dostatečně soudržný, v případě nesoudržných vrstev navrhněte a proveďte opravu zdiva.

- Pomocí dvoumetrové latě, zednické šňůrky a vodováhy zjistěte rovinnost omítané stěny, v případě větších odchylek navrhněte a proveďte vyrovnání podkladu.

- Proveďte vytýčení základové rýhy nebo ztraceného bednění s výztuží podle výkresové dokumentace.

- Proveďte vytyčení zadaného konstrukčního prvku - rohu budovy - při provádění zednických prací.

- Podle přiložené dokumentace a podle rozměrů naměřených na stavbě zjistěte rozměr omítané plochy v m2 a objem potřebného materiálu v m3 (případně proveďte přepočet na počet pytlů suché směsi).

- Připravte podklad na nanášení jádrové omítky (ometením a očištěním dané plochy, navlhčením vodou, provedeným cementovým postřikem).

- Po zatvrdnutí cementového postřiku vysvětlete postup a následně zhotovte maltové omítníky (resp. osaďte dřevěné nebo kovové omítníky).

- U otvorů ve zdivu (okna, dveře) proveďte osazení rohových latí na ostění, nadpraží, parapety a rohy. Zkontrolujte rovinnost latí a omítníků.

- Po zatvrdnutí maltových omítníků naneste jádrovou omítku mezi omítníky, jinak naneste maltu mezi kovové nebo dřevěné omítníky.

- Po vytvrdnutí jádrové omítky proveďte finální úpravu vnitřní štukovou omítkou pomocí hladítka a následně upravte povrch filcovým nebo molitanovým hladítkem. Při práci postupujte dle technických podkladů od výrobce materiálu a podle projektové dokumentace.

- Připravte podklad pro tenkovrstvou omítku, proveďte instalaci armovací síťoviny na pórobeton.

- Nerezovým zubovým hladítkem naneste vrstvu stěrkové hmoty, ihned po nanesení hmoty proveďte aplikaci armovací síťky zamáčknutím do stěrky. Výztužnou síťku přetáhněte druhou vrstvou stěrkové hmoty do roviny.

- Následně proveďte tenkovrstvou omítku (hmota pro stěrkování + síťka + štuk) na připravený podklad tenkovrstvé omítky z předcházejícího dne (další možností, jak prověřit tyto dovednosti a znalosti je možné také provedení štukování vnější vápenocementové omítky).

- Před započetím práce zkontrolujte elektrickou instalaci (správné napětí, správnou funkčnost kabelů a zásuvek pro připojení míchačky) a správnou funkčnost mechanických částí míchačky. Po skončení práce očistěte strojní zařízení i nářadí používané pro omítání.

- Připravte maltu na jádrovou omítku z pytlované suché směsi podle návodu výrobce pomocí stavební míchačky nebo ručního elektrického míchadla v nádobě s dodržením BOZP.

- Proveďte vyzdění zadané konstrukce s otvorem ze zadaného materiálu s použitím předepsaného druhu zdící malty nebo tmele, včetně organizace pracoviště, výškového a polohového vytyčení konstrukce a při dodržení BOZ při práci na lešení.

- Proveďte zazdění zárubně do konstrukce.

- Proveďte dopravu a uložení betonové směsi do prostoru pro betonáž (základové rýhy nebo bednění).

- Proveďte zhutnění betonové směsi zvoleným způsobem a následně proveďte úpravu povrchu betonované konstrukce jednoduchým ručním nářadím.

- Proveďte zhotovení jednoduché ocelové výztuže pro danou jednoduchou základovou konstrukci včetně její úpravy (dělení, ohýbání, vázání) a uložení.

- Proveďte betonáž betonové podlahové mazaniny včetně osazení vodících latí podle váhorysu, dopravy a uložení betonové směsi, zhutnění a úpravy jejího povrchu.

- Proveďte zdění jednovrstvého komínu, proveďte vytýčení, založení a zdění komínů z cihel plných, včetně omítnutí vnitřního povrchu průduchu a vnějšího pláště dle konkrétního zadání.

- Proveďte vyzdění komínového zdiva při dodržení převazby zdiva a rozměrové přesnosti.

- Proveďte montáž vícevrstvého komínu, proveďte vytýčení, založení a montáž komínu dle konkrétního zadání v systému Schiedel, Heluz, Ciko).

- Proveďte montáž komínového tělesa vícevrstvého komínu při dodržení rozměrové přesnosti.

- Proveďte osazení prefabrikátů rovného nadpraží nad otvorem ve zdivu.

- Popište stroje a zařízení používané při betonářských pracích.

- Před započetím práce zkontrolujte elektrickou instalaci (správné napětí, správnou funkčnost kabelů a zásuvek pro připojení míchačky) a správnou funkčnost mechanických částí míchačky.

- Při výrobě betonové směsi správně použijte stavební míchačku s dodržením BOZP. Po skončení práce očistěte strojní zařízení i nářadí používané pro výrobu betonové směsi.

- Po přečtení manuálu pro obsluhu stavební míchačky předveďte údržbu a ošetřování této stavební mechanizace.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

|  | Název materiálu | množství |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ztracené bednění tl. 300 mm (250 mm) | 4 bm |
| 2. | Armovací ocel tl. 8 mm (10 mm) | 16 bm |
| 3. | Třmínky | 6 ks |
| 4. | Betonová směs pytlovaná | 0,5 m3 |
| 5. | Keramické bloky tl. 300 mm (250 mm) | 3 m2 |
| 6. | Keramické překlady 1000/250/70 | 3 ks |
| 7. | Izolační deska 1000/500/80 | 4 ks |
| 8. | Tvárnice Ytong tl. 300 mm (250 mm) | 3 m2 |
| 9. | Tvárnice Ytong tl.100 mm | 3 m2 |
| 10. | Ocelová zárubeň (800/1970/100) | 1 ks |
| 11. | Zdící malta pytlovaná | 500 kg |
| 12. | Tenkovrstvá malta pytlovaná | 75 kg |
| 13. | PUR pěna | 2 ks |
| 14. | Cementový podhoz (postřik) | 150 kg |
| 15. | Jádrová omítka pytlovaná | 300 kg |
| 16. | Vrchní, štuková omítka pytlovaná | 50 kg |
| 17. | Stavební dřevo, prkna 4000/100/25 | 3 ks |
| 18. | Cihla plná CP - 290/140/65 | 80 -100 ks |
| 19. | Komínový systém | 1ks (1,5 - 2 m) |

Vybavení pracoviště

Pracoviště, umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji, nářadím a pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům pro provedení stavebních prací.

Nářadí a nástroje

|  | Název pomůcky | množství |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stavební míchadlo, stavební míchačka | 1 ks |
| 2. | Stavební kolečko | 1 ks |
| 3. | Nádoba na tenkovrstvou maltu | 1 ks |
| 4. | Zednická lžíce | 1 ks |
| 5. | Kladivo | 1 ks |
| 6. | Hladítko dřevěné, novodurové, ocelové, plstěné, polystyrénové |  |
| 7. | Gumová palice | 1 ks |
| 8. | Pila na pórobeton | 1 ks |
| 9. | Kozové lešení | 1 ks |
| 10. | Nářadí na dělení a ohýbání betonářské oceli |  |
| 11. | Pomůcky na zajištění polohy zárubně | 1 ks |
| 12. | Naběračka na tenkovrstvou maltu | 1 ks |

Pomůcky

|  | Název pomůcky | množství |
| --- | --- | --- |
| 1. | Měřící pomůcky (sada) | 1 ks |
| 2. | Ochranné pomůcky (sada) | 1 ks |
| 3. | Pracovní oděv a obuv | 1 ks |

- Technická dokumentace, technické listy a normy, týkající se produktů použitých při zkoušce.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 750 |
| Praktická zkouška - ústní část | 60 |
| Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky | 30 |
| Výpočty spotřeby materiálů pro zdění | 30 |
| Vytyčování konstrukčních prvků při zdění, výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí | 60 |
| Provádění a opravy vícevrstvých a tenkovrstvých omítek | 90 |
| Zdění nosných stěn, nosných pilířů a příček, včetně osazování zárubní, osazování montovaných prefabrikátů | 210 |
| Provádění svislých a vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu, včetně zhotovení a uložení výztuže | 90 |
| Zdění komínů jednovrstvých, montáž komínů vícevrstvých | 180 |
| Obsluha strojních zařízení, volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | Kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 840 min. |