Testové otázky - varianta 1 :

1. Spalinová cesta je:

a) označení pro zařízení na odvod spalin od stabilních i mobilních energetických   zařízení v podtlaku i přetlaku

b) válcová dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší

c) je tvořena součástmi pro vedení kouřových plynů (kouřovým hrdlem, kouřovodem a komínem), přičemž nástavec komínu je zvláštní součástí spalinové cesty

2) Komín se společným sběračem je:

a) jedno, nebo oboustranně rozvětvený stromkový komín

b) komín sdružený do čtvercového půdorysu se společnými vybíracími dvířky v půdním prostoru

c) komín sdružený, jehož průduchy mají půdice tvořeny výsuvnými uzávěrami v jednotlivých podlažích, pod kterými jsou průduchy napojeny do společného sběrače

3) Lapač jisker je zařízení na ústí komína pro spotřebiče na pevná paliva sloužící:

a) k usměrnění toku spalin za nepříznivých podmínek -  silný vítr apod.

b) k zajištění rozptylu kouře a jisker do okolí komína

c) k omezení úniku jisker z kmínového průduchu

4) Přerušovač tahu slouží k:

a) usměrnění komínového tahu před kouřovým hrdlem spotřebiče na plynná paliva

b) snížení vlivu atmosférických poruch proudění ve spalinové cestě spotřebičů na plynná nebo kapalná paliva

c) zamezení vlivu komínového tahu na spalování spotřebičů na kapalná nebo plynná paliva s atmosférickými hořáky a přisávání terciálního vzduchu do kouřovodu

5) Vzducho - spalinový systém je:

a) průduch pro společné vedení vzduchu a spalin od ústí komína ke spotřebiči v provedení B

b) zařízení pro mimoběžné vedení spalin a spalinového vzduchu zajišťující správnou funkci spotřebiče na pevná paliva v provedení D

c) systém soustředného, nebo paralelního vedení přívodu vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodu spalin ze spotřebiče do venkovního ovzduší

6) Komínová hlavice je :

a) zařízení pevně spojené s komínovou krycí deskou, které usměrňuje kouř a zabraňuje vnikání srážkové vody do sopouchu

b) pevná, nebo otočná nástavba nad ústím komína, která usměrňuje proudění spalin, snižuje negativní účinek větru na ústí komína a omezuje pronikání deště do komínového průduchu

c) zařízení na regulaci komínového tahu nad přerušovačem

7) Mezi regulační prvky patří :

a) kouřovody, kouřová komora a komínový usměrňovač – kouřolam

b) přerušovač tahu, komínová klapka, explozní klapka, regulátor tahu - omezovač tahu, spalinové hradítko, ventilační vzduchová klapka, kompenzátor

c) roštové mechaniky, mechanika přívodu vzduchu a exhaustory

8) Jak třídíme komíny z hlediska odolnosti vůči vlhkosti (EN 1443):

a) suché a polosuché

b) W-komíny odolné vůči vlhkosti, D-komíny pro suchý provoz

c) z materiálů kovových, keramických, plastových a individuálních

9) Z hlediska pronikání vlhkosti stěnou komínové vložky se dělí na :

a) kovové, šamotové a plastové

b) suché a mokré, s odolností vůči mrazu a bez ní

c) difúzní a bariérové

10) Pro odvod spalin ze spotřebičů na plynná paliva s kondenzací spalin se používají zpravidla:

a) hliníkové, plastové a šamotové komínové vložky

b) plastové a nerezové vložky, šamot pouze izostaticky lisovaný

c) všechny druhy bariérových vložek (kovových a plastových) doporučených výrobci spotřebičů, běžné šamotové vložky jsou nevhodné

11) Neúčinná výška komínového průduchu:

a) je rozdíl výšek mezi osou sopouchu a půdicí komínového průduchu

b) je svislá vzdálenost mezi půdicí kontrolního otvoru a půdicí sopouchu

c) je svislá vzdálenost půdice hrdla spotřebiče a půdice komínového průduchu

12) Kódem EN 1443 T400 P1 G W2 C50 je označen komín

a) pro vysoký přetlak bez odolnosti vůči vyhoření sazí a s provozní teplotou 400°K

b) pro podtlakový provoz s odolností vůči vyhoření sazí a provozní teplotou 400°C.

c) pro přetlakový provoz s odolností vůči vyhoření sazí a jmenovitou provozní teplotou 400°C

13) Co vyjadřuje dle EN 1443 šifra T250:

a) provozní teplota komínové konstrukce 250°K

b) minimální teplota spalin v komínovém průduchu 250°C

c) teplotní třída komínové konstrukce

14) Vztažná vzdálenost od překážek a budov pro ovlivnění tahu komína a rozptyl kouřové vlečky je:

a) minimálně 20 m

b) 15m

c) je stanovena pouze pro obytné čtvrti a to do 15 m

15)  Jaké jsou druhy sazí:

a) prašné, mastné, mokré, mazlavé, tvrdé a skelné

b) suché polosuché a mokré - jejich vlhkost závisí na vlhkosti ovzduší

c) prachové, polosuché, tvrdé a mastné - pouze u kapalných paliv

16) Dokonalé (stechiometrické) spalování:

a) v přírodních podmínkách nemůže nastat, je to pouze teoretický předpoklad spalování hořlaviny

b) je to způsob spalování, který nastává pouze při dobře seřízeném spotřebiči na PP

c) jeho modelem je stechiometrické spalování, v praxi se mu snažíme co nejvíce přiblížit. Důkazem takového spalování je malý obsah CO ve spalinách

17) Vyústění přetlakové spalinové cesty nad střešním pláštěm je minimálně:

a) 650 mm ve svislém směru k povrchu střechy

b) 500 mm, v kolmém směru k povrchu střechy, v oblastech s vyšší pokrývkou sněhu se výška zvětšuje

c) 1000 mm nad střešním pláštěm a nejvyššími místy střechy

18) Od 1. 1. 2011 řeší kontrolu a čištění komínů (spalinové cesty):

a) nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

b) vyhláška č. 146/2001 Sb.

c) nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

19) Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na kapalná paliva:

a) 1x ročně

b) 2x ročně

c) 3x ročně

20) Spalinová cesta je dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší a je tvořena:

a) průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem

b) komínovým průduchem a kouřovodem

c) komínem včetně vybíracího a vymetacího otvoru

21) Krby s otevřeným ohništěm musí být připojené:

a) samostatným kouřovodem do samostatného komína

b) samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu

c) samostatným kouřovodem do společného komínového průduchu

22) Větrací průduch:

a) je určen k odvětrání spalin z vnitřního prostoru kouřové komory

b) je určen k větrání (např. prostoru kotelny)

c) je určen k odvětrání mezi vložkou a pláštěm komínu

23) Půdice je:

a) nejnižší místo průduchu nebo společného sběrače, v komíně nebo otvoru (vybírací, vymetací, sopouch) v komínovém plášti a komínové vložce

b) nejnižší místo komínového průduchu, společného sběrače, otvorů (vybíracího, vymetacího, čistícího, kontrolního a sopouchu) a komínového pláště

c) zařízení nad posledním obytným podlažím sloužící ke kontrole a vymetání z půdního prostoru

24) Účinná výška kouřovodu je:

a) rozdíl výšek mezi osou spalinového hrdla spotřebiče  a osou sopouchu komína; v případě otevřeného ohniště (krbu) rozdíl výšek mezi horním lícem spalovací komory a osou sopouchu komína

b) součet výšek všech prvků kouřovodu ve svislé i šikmé rovině, který udává technologický pokyn výrobce, u otevřeného krbového topidla je to výška ode dna spalinové komory po půdici sopouchů

c) svislá výška vedení kouřovodu od spalovací komory po sopouch výměníku topeniště

25) Jsou-li spaliny odváděny - v technicky odůvodněných případech - svislým kouřovodem s funkcí komínu, musí být:

a) namontovaný pouze kouřovod s certifikací a podle technologického předpisu výrobce

b) kontrolovatelný a čistitelný vymetacími dvířky nebo z komínové lávky

c) pouze nerezové konstrukce, keramické vložky jsou nepřípustné

26) Spotřebič paliv je:

a) soubor technických zařízení pro přeměnu chemické energie paliva na teplo.

b) zařízení, ve kterém se spalováním přeměňuje chemická energie tuhého, kapalného nebo plynného paliva na teplo, přičemž vznikají spaliny, které musí být odvedeny do venkovního ovzduší.

c) technologický celek sloužící k přeměně chemické energie v tepelnou buď přímo, nebo pomocí topného média, přičemž vznikají spaliny, které mohou být odváděny do venkovního prostředí

27) Produkty spalování jsou:

a) tuhé, kapalné a plynné složky kouřových plynů

b) zplodiny hoření odcházející zpravidla spalinovou cestou

c) produkty vznikající při spalování paliv (plynné, kapalné nebo pevné částice).

28) K čemu slouží čtyři Pascalovy testy:

a) ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových ohnišť (hořáků) a klimatizací jak v kotelnách, tak i v domácnostech

b) k měření tahu spalinových cest

c) ke kontrole mezních hodnot přetlaku pro bezpečný provoz plynových ohnišť (hořáků) a klimatizací jak v kotelnách, tak i v domácnostech