| Kvalifikace Pokrývač skládaných krytin (36-030-H) PÍSEMNÁ PRÁCE |  |  |
| --- | --- | --- |

- Jaká je minimální výška kontralatě?

- Jaký je minimální větrací průřez střechy v okapové hraně? (str. 36 TONDACH)

- Jaký je minimální větrací průřez střechy v hřebeni střechy?

- Jak a které tašky se musí připevnit bez ohledu na sklon střechy?

- Uveďte příklady zvýšených požadavků, které působí na střechu a rozhodují o stanovení třídy těsnosti DHV?

- Počítá se obytné podkroví jako jeden nebo dva zvýšené požadavky?

- Jak se zbuduje těsné podstřeší (TŘÍDA 2 a 3 těsnosti DHV)?

- Jak se zbuduje vodotěsné podstřeší (TŘÍDA 1 těsnosti DHV)?

- Jak se liší dvouplášťová a tříplášťová skladba střešního pláště? Uveďte příklad použití tříplášťové střechy.

- Vypočtěte plochu střešní konstrukce, spotřebu krytiny a doplňkových materiálů příkladu (příloha č.1)

- Vyplňte test BOZP (příloha č.2)

- Popište postup laťování. Jak se rozměřuje vzdálenost latí?

- Jaká je šířka vertikálního šňůrování? K čemu slouží?

- Jak se zajistí tašky proti účinku větru?

- Jak se zabrání sesuvu sněhu ze střechy?

Příloha č.1:  Příklad výpočtu spotřeby materiálu a doplňkových materiálů

Vypočtěte plochu střešní konstrukce, spotřebu krytiny a doplňkových materiálů pro sedlovou střechu s délkou okapní hrany 10 m a   délkou  štítové hrany 5 m :

STŘEŠNÍ KRYTINA zadána alternativně:

- taška FALCOVKA

- taška Románská

- taška HRANICE

- taška FRANCOUZSKÁ

- taška FIGARO