Konkrétní zadání

36-032-H Pokrývač skládaných krytin střech historických budov

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte jednotlivé prvky pokrývačských prací pro skládané krytiny na střechách historických budov (dle jednotlivých modulů konkrétního zadání) jako modelové řešení na konstrukčním základu stavebního trenažéru při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí

- Rozlište druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů.

- Čtěte stavební výkresy (dle ČSN 01 3420).

- Čtěte prováděcí výkresy pokrývačských konstrukcí.

- Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáže, demontáže a údržbu pokrývačských konstrukcí

- Rozlište druhy technické dokumentace, vysvětlete její význam pro provádění pokrývačských prací.

- Používejte technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu.

- Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty

- Navrhněte pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodněte.

- Navrhněte řešení zadaného detailu střechy.

- Orientace v historických technologiích pokrývání střech a řešení detailů střech

- Popište historické technologie pokrývání střech.

- Popište druhy krytin používaných na historických budovách a pracovní postupy jejich montáže.

- Vysvětlete řešení detailů krytin historických střech.

- Návrh pracovních postupů montáže a oprav skládaných krytin střech historických budov a řešení detailů střech

- Navrhněte pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodněte.

- Navrhněte řešení zadaného detailu střechy.

- Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů

- Změřte plochy, nebo čtěte rozměry z výkresové dokumentace.

- Vypočítejte plochu krytin.

- Vypočítejte spotřebu krytin a doplňkových materiálů.

- Zásady BOZP a PO při pokrývačských pracích a pokládání střešních krytin a pro obsluhu a údržbu ručního nářadí, strojních zařízení a manipulačních prostředků

- Předveďte znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při pokrývačských pracích a pokládání střešních krytin a obsluze strojů a strojních zařízení.

- Popište možná rizika poškození zdraví při pokrývačských pracích a pokládání střešních krytin.

- Vyjmenujte adekvátní osobní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

- Proveďte posouzení kvality pokrývačských materiálů dostupnými prostředky.

- Proveďte volbu, používání a údržbu ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek.

- Proveďte manipulaci s materiály, dopravování a ukládání materiálů na střechu, obsluhování dopravních prostředků.

- Proveďte zhotovení pracovního a ochranného lešení a vytyčení ochranného pásma.

- Proveďte dle zadání zhotovení, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny střech složitých tvarů.

- Upravte rozměry a tvary krytin ručním a mechanizovaným nářadím.

- Proveďte pokrývání střech historických budov a střešních stavebních prvků (atiky, komíny aj.) pálenými krytinami pokládanými do malty nebo maltového lože.

- Proveďte pokrývání střech historických budov a střešních stavebních prvků (atiky, komíny aj.) krytinami břidlicovými.

- Proveďte pokrývání střech historických budov a střešních stavebních prvků (atiky, komíny aj.) krytinami vláknocementovými.

- Proveďte vykrývání úžlabí hladkými taškami bobrovkami.

- Proveďte pokrývání střešních průniků a bočních přípojů.

- Předveďte obsluhu strojních zařízení pro pokrývačské práce.

- Proveďte zhotovování tepelných izolací střešního pláště.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- latě 40×60 mm                                                                                              -  20 bm

- prkna 30×80 mm                                                                                           -    4 m2

- tepelná izolace z vláknitých materiálů (např. Orsil, Rotaflex)               -   1 m2

- pálená krytina (prejzy)                                                                                    -  2 m2

- pálená krytina (hladká bobrovka)                                                                 -  2 m2

- břidlicová krytina                                                                                             -  7 m2

- vláknocementová krytina                                                                              -  2,5 m2

- pomocný materiál (malta, hřebíky, sponky)

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými pokrývačskými materiály, nářadím a zařízeními pro pokrývačské práce, mechanismy pro dopravu materiálů a lešením, které odpovídají z hlediska BOZP a hygienických předpisů.

- vrtačka příklepová

- úhlová bruska

- stolní řezačka krytiny

- žebříkový vrátek

- kladka s lanem

- montážní lavička

- nářadí, nástroje a pomůcky (kladívko, kleště štípací, nůžky děrovací, zednická lžíce půlkulatá, zednická štětka, kotvící skoby, vidiové vrtáky, vědro na maltu, mísidlo na maltu, svinovací pásmo, vodováha, sklonoměr)

- měřidla (dřevěný skládací metr dl. 2 m, svinovací pásmo dl. 20 m, vodováha 0,6 m

a 2 m, laťoměr, sklonoměr)

- technická dokumentace, technologické návody, technické listy a normy týkající se produktů použitých při zkoušce

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 570 |
| Posuzování kvality pokrývačských materiálů dostupnými prostředky | 30 |
| Manipulace s materiály, dopravování a ukládání materiálů na střechu, obsluhování dopravních prostředků, zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma | 90 |
| Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny střech složitých tvarů, upravování rozměrů a tvarů krytin ručním a mechanizovaným nářadím | 75 |
| Pokrývání střech historických budov a střešních stavebních prvků (atiky, komíny aj.) pálenými krytinami pokládanými do malty nebo maltového lože, krytinami břidlicovými, krytinami vláknocementovými | 150 |
| Vykrývání úžlabí hladkými taškami bobrovkami, pokrývání střešních průniků a bočních přípojů | 120 |
| Ruční rozebírání a opravy skládaných krytin pálených a betonových s vytřiďováním, prozatímní pokrývání střech taškami | 45 |
| Obsluha strojních zařízení pro pokrývačské práce | 30 |
| Zhotovování tepelných izolací střešního pláště | 30 |
| Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 8 - 11 hod. | 660 |