Konkrétní zadání

36-037-H Podlahář bezespárých podlah

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění bezespárých podlah  zahrnující soubor prací při převzetí, kontrole a úpravě staveniště, provádění vlastních bezespárých podlah včetně konečných úprav povrchu, při opravách poškozených konstrukcí při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah

- Na základě předložené projektové dokumentace rozlište jednotlivé druhy stavebních výkresů a typy dokumentace podle druhů.

- Čtěte prováděcí výkresy litých bezespárých podlah.

- Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah

- Použijte normy a technickou dokumentaci pro řešení realizace lité bezespáré podlahy.

- Rozlište druhy norem,  vysvětlete jejich důležitost pro provádění litých bezespárých podlah.

- Při realizaci podlah pracujte s dokumentací bezespárých podlah – technickými listy, firemními informačními materiály.

- Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

- Vyberte technologický postup pro řešení  realizace zadané  bezespáré podlahy.

- Vysvětlete  technologický postup a zdůvodněte  výběr.

- Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah

- Navrhněte  vhodný pracovní postup pro realizaci zadané  bezespáré podlahy.

- Vysvětlete  jednotlivé  kroky  pracovního  postupu a následně je odůvodněte.

- Navrhněte  vhodný materiál pro realizaci zadané  bezespáré podlahy.

- Orientace v základních druzích materiálů pro bezespáré podlahy, popis jejich vlastností a způsob zpracování

- Orientujte se v základních druzích materiálů pro bezespáré podlahy.

- Popište jejich vlastnosti a způsob zpracování.

- Zásady BOZP a PO při realizaci betonové podlahy.

- Popište možná rizika poškození zdraví při práci s nebezpečnými látkami.

- Popište možná rizika poškození zdraví při  použití strojů, zařízení a mechanizace pro realizaci zadané  bezespáré podlahy.

- Vyjmenujte adekvátní ochranné pomůcky pro omezení rizik pro realizaci zadané  bezespáré podlahy.

Praktická zkouška

Ústní část, písemná část

- Vypracujte test, uvedený v příloze, zahrnující otázky ze všech povinných modulů.

- Vysvětlete první ošetření podlahy, běžnou údržbu podlahy a způsob provádění čištění podlahy.

- Proveďte na základě předložené fotrografie posouzení daného vzorku podlahy, rozpoznejte vadu, určete její příčinu a navrhněte způsob opravy.

- Vypočtěte plochu zadané podlahy dle projektové dokumentace, případně podle skutečnosti, vypočtěte spotřebu materiálů u všech komponentů, navrhněte vhodnou technologii a posuďte, zda vybraný technologický postup odpovídá zjištěnému stavu (pokud není specifikováno v projektové dokumentaci).

- Slovně zdůvodněte vybraný technologický postup a zdůvodněte výběr jednotlivých materiálů, nářadí a strojů a zařízení.

- Slovně popište penetrování, kdy a proč provádět penetraci.

- Slovně popište aplikaci uzavírací vrstvy.

- Slovně popište systém kladení vodivých bezespárých podlah (vodivá penetrace, měděné pásky, vodivá stěrka), vysvětlete informace a parametry uvedené v technických listech.

- Vysvětlete jednotlivé etapy kontroly funkčnosti podlahy.

- Slovně popište skladbu podlahy s podlahovým vytápěním, zohledněte vlhkost podkladu.

- Po skončení veškerých prací popište, jakým způsobem budete postupovat při údržbě použitých strojů a zařízení, popište osobní ochranné prostředky.

- Na závěr vysvětlete pojmy nakládání s odpady a nebezpečnými látkami z hlediska označení nebezpečná látka. Popište vliv profesní činnosti na životní prostředí a způsob manipulování, skladování a nakládání s odpady (v souladu vyhlášky MŽP 381/2001 Sb.).

Realizační část

- Převezměte na staveništi dané místnosti, proveďte potřebná měření zvoleným vhodným typem měřícího zařízení,  zkontrolujte a popište kontrolované parametry

v  souladu s projektovou dokumentací.

- V zadané místnosti, dle projektové dokumentace, proveďte posouzení stávající betonové podkladní vrstvy  podlahy, proveďte nutné zkoušky podkladu s ohledem na mimořádné zatížení konstrukce, zkontrolujte rovinnost pomocí vhodného měřícího zařízení, případně zvolte jinou nutnou zkoušku podkladu rozpoznejte vady a určete jejich příčinu.

- Interpretujte  výsledky měření, navrhněte vhodný způsob opravy a jejího ošetření, případně celkové sanace podlahy, prakticky proveďte uzavření trhliny v podkladní konstrukci, zpracujte předávací protokol.

- Zvolte a použijte vhodné nástroje, mechanizované a ruční nářadí, použijte vhodné pracovní a ochranné pomůcky v souladu s pravidly BOZP.

- Zaměřte rozměry místnosti a navazující konstrukce.

- Stanovte na základě váhorysu výšku čisté podlahy a licí výšku v souladu s projektovou dokumentací.

- Zjistěte, zda v uvedené místnosti jsou navržené dilatační pole, pokud ano proveďte rozměření, pokud ne slovně zdůvodněte, popřípadě nutnosti navrhněte dilataci.

- Upravte podklad pro provedení epoxidové a polyuretanové stěrky, navrhněte a osaďte dilatační prvky, prakticky proveďte připravení podkladu broušením a vysáváním.

- Proveďte konečnou úpravu stěrkami, připravte směsi podle návodu výrobce, prakticky předveďte provedení vytahovaného soklu, proveďte aplikaci barevného vsypu (lupínků).

- Tloušťku stanovte v závislosti dle projektové dokumentace a rovinnosti povrchu. Vycházejte z tloušťky čisté podlahy (podle projektové dokumentace nebo přilehlých místností se stejnou výškou podlahy).

- Zkontrolujte ihned hotovou podlahu a její provedení vizuálně,  navrhněte případné opatření v závislosti na teplotě a vlhkostních podmínkách v dané místnosti, případně proveďte ošetření nášlapné vrstvy dle platné normy.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- hloubkový penetrační nátěr					 - 5 l

- stěrka na vyspravení podkladu                          		 - 20 kg

- epoxidová a polyuretanová stěrka                                             - 40 kg

Vybavení pracoviště

Pracoviště, umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji, nářadím a pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům pro provedení betonových podlah.

- Kotoučová bruska + brusný papír.

- Průmyslový vysavač.

- Míchadlo (hřídel míchací spirálová).

- Vlhkoměr CM-P v dřevěném kufříku.

- Úhlová bruska 230 V.

- Odvzdušňovací váleček 16mm.

- Velkoplošná špachtle 56cm.

- Nářadí a nástroje (hadicová vodováha, rotační laser, nádoby na míchání, olepovací páska, štětce, ocelová hladítka, váleček 25cm, držák válečku, teleskopická tyč).

- Pomůcky (svinovací metr, teploměr).

- Technická dokumentace, technické listy a normy, týkající se produktů použitých při zkoušce.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 630 |
| Praktická zkouška - ústní část | 90 |
| Kontrola, úprava a převzetí pracoviště | 45 |
| Měření a rozměřování bezespárých podlah před prováděním, výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah | 90 |
| Provádění bezesparých podlah včetně konečných úprav povrchu | 300 |
| Opravy a údržba bezespárých podlah | 60 |
| Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro provádění bezespárých podlah | 45 |
| Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | Kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 12 hod. | 720 min. |