Konkrétní zadání

36-044-E Dlaždič prefabrikovaných dlažeb

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění prefabrikovaných dlažeb zahrnující soubor prací při zhotovování podkladu, zhotovování vlastní dlažby, dokončovacích pracích a opravách dlažeb při dodržení všech technologických zásad                    a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Čtení prováděcích výkresů dlažeb

- V předloženém výkresu vysvětlete uzlové body, výšky a směry, popište tyto hodnoty v určeném prostoru.

- Podle předloženého výkresu určete a popište v určeném prostoru výšky, směry a sklony pro betonovou chodníkovou dlažbu.

- Zásady BOZP a PO pro obsluhu a údržbu ručního nářadí a strojních zařízení a manipulačních prostředků pro dlaždičské práce

- Předveďte znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení pro dlaždičské práce.

- Popište možná rizika poškození zdraví při pobytu v prašném a hlučném prostředí.

- Vyjmenujte adekvátní osobní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

- Podle předloženého výkresu vyměřte v určeném prostoru výšky, směry a sklony.

- Opracujte předložené dlažební prvky, vyberte ke konkrétnímu materiálu vhodnou technologii.

- Po vyměření zhotovte jednotlivé vrstvy podkladu pro betonovou chodníkovou dlažbu.

- Na hotový podklad zhotovte betonovou chodníkovou dlažbu včetně lemování, zpevněte utažením povrchu nebo beraněním, zvolte správný způsob zpevnění.

- Připravte správný spárovací materiál, vyspárujte pískem a očistěte zhotovenou dlažbu.

- Podle vyměření zhotovte jednotlivé vrstvy podkladu pro odvodňovací rigol a zatravňovaní tvárnice.

- Na hotový podklad osaďte odvodňovací rigol a zatravňovaní tvárnice, zpevněte utažením povrchu nebo beraněním, zvolte správný způsob zpevnění.

- Připravte správný spárovací materiál, vyspárujte cementovou maltou a očistěte zhotovenou dlažbu.

- Podle vyměření zhotovte a popište jednotlivé vrstvy podkladu pro kamennou dlažbu svahu.

- Na hotový podklad zhotovte kamennou dlažbu svahu včetně lemování, zpevněte utažením povrchu nebo beraněním, zvolte správný způsob zpevnění.

- Připravte správný spárovací materiál, vyspárujte betonem a očistěte zhotovenou dlažbu.

- Podle vyměření zhotovte a popište jednotlivé vrstvy podkladu pro kamennou dlažbu parkoviště.

- Na hotový podklad zhotovte kamennou dlažbu parkoviště včetně lemování, zpevněte utažením povrchu nebo beraněním, zvolte správný způsob zpevnění.

- Připravte správný spárovací materiál, vyspárujte pískem a očistěte zhotovenou dlažbu.

- V určeném prostoru rozeberte (vybourejte) dlažbu včetně lemování, vytřiďte vybouraný materiál.

- Podle vyměření zhotovte a popište jednotlivé vrstvy podkladu pro pokládku dlažby strojním způsobem.

- Na hotový podklad proveďte pokládku dlažby strojním způsobem včetně spárování a čištění.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- Betonová dlaždice, vápenopísková cihla, lomový kámen, prvek zámkové dlažby, obrubník.

- Betonové dlaždice (500x500, 400x400, 300x300, zámková dlažba)                - 5 m2

- Obrubníky (chodníkové, silniční)                                                                            - 12 bm

- Odvodňovací rigoly                                                                                                   -  5 bm

- Zatravňovaní tvárnice                                                                                               - 10 m2

- Lomový kámen, kámen na kyklopské zdivo                                                          - 5 m2

- Dlažební kostky                                                                                                          - 5 m2,

- Geotextilie                                                                                                                  - 10 m2

- Štěrk, písek, kamenná drť                                                                                        -  3 m3

- Smrková prkna                                                                                                           -  0,05 m3

- Technická dokumentace související s hodnocenými činnostmi.

- Předpisy BOZP, PO a OŽP.

Vybavení pracoviště

Pracoviště, umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji, nářadím a pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům pro provedení dlaždičských prací.

- Strojní vybavení (ruční pěch, beranidlo).

- Nivelační přístroj s příslušenstvím.

- Bourací kladivo s příslušenstvím.

- Ruční nářadí (gumová palička, lopata, krumpáč, hrábě, stavební kolečko, provázek, hadicová vodováha, vodováha, kladivo, palička 5kg).

- Pomůcky (ochranné brýle, pracovní rukavice, respirátor).

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 30 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 750 |
| Měření a vytyčování délek, výšek a směrů | 45 |
| Zhotovování a úprava podkladu | 180 |
| Ruční sekání a úprava rozměrů různých druhů dlažeb | 60 |
| Provádění a opravy různých druhů dlažeb | 360 |
| Bourání dlažeb | 60 |
| Přípravné práce pro strojní pokládání a vlastní realizace dlažeb | 45 |
| Volba, používání a údržba pracovních pomůcek, nářadí, strojního zařízení a manipulačních prostředků | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 780 min. |