Konkrétní zadání

36-045-H Kamnář montér topidel

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při realizaci kachlových kamen podle výkresové dokumentace a výpisu kachloví, zahrnující soubor prací při posouzení kvality kamnářských materiálů, při spojování a opracování kamnářských materiálů, při stavbě kachlových kamen, při připojení topidla na komín a z kompletace malých stavebnicových kamen dle technické dokumentace a návodu, a to vše za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad a s použitím vhodných pomůcek.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

- Předveď čtení v prováděcích stavebních výkresech, přečti rozměry obývacího pokoje v půdorysu a svislém řezu.

- Na základě kót ve výkresu vypočítej kubaturu dané místnosti.

- Orientace v normách a v technických podkladech pro montáž topidel, včetně zkoušek jejich připojení

- Stručně okomentuj obsah normy ČSN 73 4231 „Kamna-individuálně stavěná kamna“.

- Vyjmenuj obsahu dalších kamnářských norem ČSN 73 4230 a ČSN 73 4232.

- Volba nářadí, ručního mechanizovaného nářadí, strojů a zařízení a pracovních pomůcek pro montáž topidel

- Vyjmenuj nářadí a pomůcky pro montáž topidla a vysvětli jejich použití.

- Návrh pracovních postupů pro montáž topidel

- Definuj kachlová kamna z hlediska konstrukčního řešení.

- Navrhni pracovní postup pro zadaný pracovní úkol stavby části kachlových kamen a návrh odůvodni.

- Výpočet spotřeby materiálů

- Vypočítej spotřebu materiálu pro zadaný úkol stavby kachlových kamen dle výkresu v příloze.

- Zásady BOZP a PO při stavbě kachlových kamen

- Popište možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami.

- Popište možná rizika poškození zdraví při pobytu v prašném a hlučném prostředí.

- Vyjmenujte adekvátní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Vysvětli instalaci průmyslově vyráběného topidla dle návodu výrobce a popiš připojení na komín.

- Vyjmenuj druhy komínů z hlediska jejich konstrukce, vyjmenuj a vysvětli možné závady, jejich opravy a případné rekonstrukce.

- Vyjmenuj způsoby připojení topidel na komín s vysvětlením tepelné dilatace kouřovodu.

- Vysvětli způsoby dopravy vybraných kamnářských materiálů a možnosti jejich skladování.

- Popiš způsoby spojování a opracování kamnářských materiálů vč. zpracování spárovacích hmot.

Realizační část

- Vyjmenuj parametry kvality vybraných materiálů, okomentuj při práci na kachlových kamnech kvalitu konkrétního kamnářského materiálu, proveď posouzení těchto materiálů pomocí smyslů a jednoduchých pomůcek.

- Postav část kachlových kamen dle zadání, vyjmenuj a názorně předveď při stavbě kachlových kamen jednotlivé druhy keramických kamnářských materiálů a  spárovacích hmot.

- Při stavbě kachlových kamen názorně předveď opracování kamnářských, keramických a kovových materiálů, zdění a omítání včetně teplosměnných ploch.

- Vyzdi a omítni stěnu z akumulačního materiálu, vyjmenuj jednotlivé druhy a jejich použití.

- Vysvětli druhy tepelných izolací a jejich použití realizuj při stavbě topidla u stěny s ohledem na stavební materiál této stěny.

- Předveď při stavbě kachlových kamen obsluhu a udržování ručního mechanizovaného nářadí, strojů a zařízení pro kamnářské a zednické práce.

- Zkompletuj malá stavebnicová kamna dle technické dokumentace a návodu k instalaci dané výrobcem, prokaž znalost kompletování stavebnicových továrně  vyráběných topidel dle návodu výrobce.

- Připoj topidlo na komín, proveď topnou zkoušku, prokaž znalost čištění a údržby s vysvětlením čištění jiných topidel a všech jejich částí.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- Kachloví dle zadání v příloze.

- Malty a tmely dle zadání.

- Ochranná plastová folie.

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými kamnářskými materiály, nářadím, strojními zařízeními a pracovními pomůckami pro přípravu kamnářských malt a lepidel, úpravu tvaru a rozměru materiálů, montáž a stavbu topidel a komínů, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

- Míchačka stavební.

- Mísící zařízení na stavební lepidla a tmely s příslušenstvím.

- Rozbrušovačka průměr 110 a 230 mm.

- Diamantová vodní pila průměr 350 mm.

- Bourací kladivo.

- Elektrická vrtačka.

- Průmyslový vysavač.

- Stavební lešení.

- Nářadí a nástroje (úhelníky 90°, 45°, 30°, ruční nůžky na plech, pilník plochý, pilník kruhový, rašple, pila ocaska, různé štětce, kladivo 100g, 500g a 1000g, sekáče různé, sponkovačka, kleště ploché a štípací, špachtle nerezové šíře 200 a 400 mm, zednická lžíce, naběračka na maltu nerez, různé šroubováky, sada plochých klíčů, sada gola klíčů, sada imbusových klíčů, svěrky, nerezová a molitanová hladítka různých velikostí, diamantové a železné vrtáky různých průměrů, kamnářské brousky, kominická štětka, plastová vanička 40 l a 60 l, vědra 10 l až 15 l, lámačka, elektrický prodlužovací kabel délka 25m).

- Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi.

- Předepsané technologické postupy.

- Informační materiály, technické listy.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška | 750 |
| Praktická zkouška - ústní část | 60 |
| Parametry kvality, posouzení kvality kamnářských materiálů | 45 |
| Způsoby dopravy kamnářských materiálů a možnosti jejich skladování | 60 |
| Způsoby spojování a opracování kamnářských materiálů včetně zpracování spárovacích hmot | 90 |
| Stavba kachlových kamen, opracování kamnářských, keramických a kovových materiálů, zdění a omítání včetně teplosměnných ploch. | 270 |
| Připojení topidla na komín, provedení topné zkoušky, prokázání znalosti čištění a údržby | 60 |
| Kompletace malých stavebnicových kamen dle technické dokumentace a návodu, vysvětlení instalace průmyslově vyráběného topidla dle návodu výrobce | 120 |
| Druhy komínů z hlediska jejich konstrukce, možné závady, jejich opravy a případné rekonstrukce | 45 |
| Obsluha strojních zařízení, volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s nebezpečnými odpady | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 840 min. |