Konkrétní zadání

36-059-H Stavební zámečník

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte zvládnutí výrobních procesů při provádění zámečnických prací, zahrnující soubor prací při provádění ručního, mechanizovaného a strojního dělení

a obrábění, při ohýbání a zakružování profilů na strojních ohýbačkách, při svařování kovů, při rovnání profilů, při sestavování kovových a dalších částí stavebních konstrukcí do stavebních celků, při montáži a osazování oken a dveří a při ošetřování a údržbě opravárenských a montážních nářadí, pomůcek a zařízení, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku

- Na základě předložené projektové dokumentace proveďte specifikaci jednotlivých druhů stavební dokumentace podle určení.

- Prostudujte si předloženou prováděcí stavební dokumentaci a ústně popište typ a účel zobrazené budovy, konstrukční provedení.

- Přečtěte a popište prováděcí stavebně montážní dokumentaci dle výběru zadavatele.

- Popište druhy stavebně montážní dokumentace, přiřaďte názvy ke stavebně montážním prvkům, popište sestavu stavebně montážního celku.

- Zásady BOZP a PO při realizaci zámečnických prací

- Ústně vyjmenujte a popište zásady BOZP v zámečnických dílnách a na staveništi.

- Vyjmenujte adekvátní ochranné pomůcky pro omezení rizik.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Uveďte nástroje a nářadí pro mechanizované dělení materiálu.

- Popište geometrii obráběcího nástroje - napište názvy základních úhlů soustružnického nože a napište jejich vliv na průběh obrábění.

- Pojmenujte a stručně popište části rámové pily pro dělení válcovaných profilů.

- Pojmenujte a stručně popište metody vyrovnávání plechů po svaření.

- Pojmenujte a stručně popište metody předcházení a následného odstraňování vnitřního pnutí, které vzniká při svařování.

- Vyjmenujte postupy při svařování, kterými omezujeme deformace svařenců.

- Popište způsoby použití metody slícování a následného vyrovnání, uveďte příklad z praxe.

- Popište technologii rovnání výrobků z tabulí tlustých plechů.

- Popište části, činnost, event. seřízení rovnacího lisu na předloženém ilustračním obrázku.

- Popište volbu postupu práce a, použití pomůcek pro kontrolu bubnového pohonu lanového výtahu a kontrolu funkčnosti mechanických částí výtahu mimo strojovnu a kabinu výtahu, specifikujte základní zámečnické nářadí pro provádění korekcí, oprav a výměn poškozených částí.

- K montáži, usazování a seřizování ručních dvoudílných šachetních dveří výtahu popište montáž zárubně šachetních dveří, ověření rozměrů a svislosti tj. tolerance stavebního otvoru pro montáž zárubní, montáž dveřních křídel včetně vymezení vůlí.

- K montáži profilových plastových oken popište postup kontroly rozměrů, svislosti a kolmosti stavebního otvoru pro montáž, montáž okenního rámu do nosné konstrukce pomocí kotevních prvků, začištění a utěsnění spár mezi rámem a ostěním otvoru.

- Popište základní pravidla dodržování BOZP při provádění montážních a zámečnických prací – ochranné pomůcky, práce ve výškách, zábradlí, zábrany, lešení, žebřík, zajištění výtahové šachty proti pádu.

- Popište způsoby a důvody údržby opravárenských a montážních nářadí, pomůcek a zařízení.

- Pro zhotovení plechových dvířek v rámu si pročtěte zadání, výkresovou a další textovou dokumentaci úkolu, popište použití osobních ochranných pracovních pomůcek, vypracujte soupis potřebného nářadí, nástrojů, pomůcek a měřidel, vypracujte vlastní rámcový postup výroby.

- Důkladně popište a vysvětlete způsob zabudování stavebního dílu dveří (oken) dle pokynů zadavatele, popište zásady BOZP pro tento druh stavebně montážních prací.

Realizační část

- Zhotovte podle výkresové dokumentace a vlastního rámcového postupu výroby plechová dvířka, před zahájením prací zkontrolujte dodaný materiál a pracoviště, při své práci používejte tabulky a aktualizované technické normy strojírenské a stavební, v průběhu zkoušky dodržujte důsledně předpisy BOZP, hygienické předpisy a

předpisy požární ochrany.

- Zabudujte zhotovený stavební díl plechových dvířek do určeného prostoru zadavatelem.

- Zhotovte ocelový kroužek s funkčním vnitřním průměrem 150 mm z pásu 60 mm širokého a tl. 2 mm zakružováním, spoj kroužku proveďte svařením natupo, vysvětlete zásady BOZP při práci na zakružovačkách.

- Prakticky předveďte rovnání zohýbaného profilu, který jste obdržel od zadavatele, rovnání proveďte na dostupném zařízení dílny, popište zásady BOZP při rovnacích pracích.

- Prakticky předveďte údržbu pásové nebo rámové pily na řezání kovů včetně vysvětlení zásad BOZP při provádění údržbářských prací na strojním zařízení

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

| Popis položky | Měrná jednotka | Množství |
| --- | --- | --- |
| materiál dle kusovníku sestavy | ks | 1 ks |
| pás plechu šířka 60mm tl. 2mm | ks | 1 ks |
| zohýbaný profil k rovnání | ks | 1 ks |
| zdící malta pytlovaná | kg | 50 kg |
| montážní pěna | ks | 3 ks |

Vybavení pracoviště

Pracoviště, umožňující realizaci zkoušek musí být vybavené potřebnými stroji, nářadím a pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům pro provedení zámečnických prací.

- Sloupová nebo stolní vrtačka do ø 20mm.

- Svářečka elektrická oblouková + elektrody.

- Svářečka CO2.

- Ruční vřetenový lis.

- Ruční elektrická vrtačka.

- Ruční elektrická bruska, úhlová bruska.

- Elektrické ruční míchadlo na pytlovanou maltu.

- Nářadí a nástroje (rýsovací jehla, kladivo, důlčík, sada zámečnických pilníků, vrtáky ø 3,2; 4,7; 6,1; 5; 8; 13; 20, dělící sekáč tl. 2,5 a 3 mm, sekáč plochý a křížový, sada závitníků M6, vratidlo, záhlubník kuželový ø 10 x 90°, ø22 x 90°, raznice – čísla vel. 5 mm, palice gumová, dřevěná, nástrojařské svěrky, truhlářské svěrky, kostky k ohýbání, zednická lžíce, diamantový kotouč, klíny dřevěné, nádoba na směs).

- Měřidla (posuvné měřítko, ocelové měřítko, svinovací ocelový metr 2 m, závitový kalibr M6, úhelník příložný, vodováha, olovnice).

- Technická literatura, strojnické tabulky, ČSN ISO 2768­1(014240), výběr stavebně montážních norem.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 30 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 410 |
| Praktická zkouška - ústní část | 70 |
| Ruční, mechanizované a strojní dělení, obrábění a zpracovávání | 45 |
| Ohýbání a zakružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách | 40 |
| Ruční obrábění a zpracovávání plechů a profilů z kovů a plastů, svařování kovů, včetně vyrovnání po svaření | 40 |
| Rovnání profilů, plechů a trubek včetně seřizování rovnacího zařízení | 45 |
| Sestavování kovových a dalších částí stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebních celků | 120 |
| Montáž a osazování oken a dveří | 50 |
| Ošetřování a údržba opravárenských a montážních nářadí, pomůcek a zařízení | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 6-8 hod. | 440 min. |