Konkrétní zadání

82-001-H Umělecký truhlář

Zadání pro účastníky ověřování

Zhotovte skříňku z masivního dřeva dle výkresové dokumentace.

Vytvořte intarzii (inkrustaci, marketerii) podle dodaného návrhu.

Opravte (zrekonstruujte) části jednotlivých dílců dodaného výrobku.

Teoretická zkouška (ústní)

- Orientace v technických a výtvarných podkladech pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků

- Přečtěte technický výkres, narýsujte řez B-B a postup zdůvodněte.

- Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků

- Podle zadání popište technologický postup výroby skříňky.

- Zdůvodněte volbu materiálu, nástrojů, nářadí a pomůcek včetně měřidel pro zhotovení výrobku.

- Zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků podle výtvarných návrhů a norem

- Vysvětlete způsoby broušení a údržby příslušných nástrojů.

- Povrchové úpravy uměleckořemeslných truhlářských výrobků různými technikami

- Popište techniku a technologický postup provádění povrchové úpravy.

- Popište použití netradiční úpravy povrchu dřevěného dílce (pískování, gravírování, úpravy laserem).

- Opravy a rekonstrukce uměleckořemeslných truhlářských výrobků příslušnými technikami a technologiemi

- Určete sloh nebo styl předloženého poškozeného výrobku.

- Popište rozsah poškození, stanovte technologický postup a volbu vhodných materiálů, nástrojů a pomůcek.

- Zdůvodněte odstranění nevhodné nátěrové vrstvy a sjednocení celkového vzhledu povrchové úpravy.

- Zhotovování intarzií, inkrustací a marketerií

- Popište rozsah závad na předložené intarzii nebo inkrustaci nebo marketerii.

- Popište odstranění a výměnu poškozených částí intarzie nebo inkrustace nebo marketerie se zachováním původních materiálů, technik a technologií.

- Zdůvodněte volbu použitých materiálů, nástrojů, nářadí a pomůcek.

- Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

- Popište provedení šroubovice a podélného frézování.

- Popište varianty dalších způsobů frézování (příčné, podle vodicího kroužku).

Praktická zkouška

- Podle zadání výkresu vyrobte korpus skříňky bez dveří, zvolte vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky včetně měřidel (podle platných norem), seřiďte, obsluhujte a ošetřujte jednotlivé stroje pro výrobu s dodržením BOZP (pila, vrtačka, dlabačka, soustruh, spodní frézka, pásová pila, tloušťkovací a rovnací frézka, bruska).

- Ručně obruste zhotovené části výrobku.

- Připravte zhotovenou část výrobku k příslušné povrchové úpravě.

- Proveďte tmelení a broušení včetně přípravy pigmentace konkrétního tmelu na zhotovené části výrobku.

- Namořte zhotovené části výrobku.

- Proveďte vymývání a bělení barevných vad a skvrn, likvidaci pryskyřičných skvrn na dodaném zkušebním vzorku.

- Proveďte povrchovou úpravu voskem nebo olejovým napouštěcím způsobem nebo lakem na bázi přírodních pryskyřic.

- Proveďte povrchovou úpravu šelakovou politurou na vysoký lesk na dodaném dílci.

- Odstraňte a vyměňte poškozenou část dle technologického postupu na předloženém výrobku při zachování původních materiálů a původních technik výroby.

- Odstraňte nevhodnou nátěrovou vrstvu a sjednoťte celkový vzhled povrchové úpravy.

- Zvolte a připravte vhodné materiály, nástroje, nářadí a pomůcky pro zhotovení části intarzie nebo inkrustace nebo marketerie podle předloženého návrhu včetně nabroušení a údržby příslušných nástrojů a zhotovení intarzie dle návrhu.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- souprava ručního nářadí pro práci truhláře

- souprava pro ostření ručního nářadí (ruční brousek ve vodní lázni, obtahovací kámen – břidlice nebo arkansas)

- kotoučová pila s příčným vozíkem

- rovinná srovnávací frézka

- rovinná tloušťkovací frézka

- pásová pila

- vrtací dlabačka a sada základních dlabacích vrtáků (hadovité vrtáky, špulíře, duté vrtáky)

- spodní frézka s vozíkem pro příčné frézování a sadou základních fréz (profilové frézy výšky 40 mm – 10 kusů)

- horní frézka i ruční se sadou základních stopkových fréz (nástroje bez ložiska o průměru 25 mm – 5 kusů, nástroje s vodním ložiskem o průměru 25 mm – 5 kusů)

- (u předchozích sad fréz jsou přípustné i obdobné sady větších či menších rozměrů)

- soustruh na dřevo

- ruční vrtačka

- odsávací dílenské zařízení do vaku

- ochranné pracovní pomůcky příslušné k jednotlivým strojním zařízením

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 120 |
| Praktická zkouška | 1540 |
| Orientace v technických a výtvarných podkladech pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků | 60 |
| Volba postupu práce, způsobu zpracování nástrojů a materiálů pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků | 20 |
| Zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků podle výtvarných návrhů, technické dokumentace nebo vzoru | 240 |
| Povrchové úpravy uměleckořemeslných truhlářských výrobků různými technikami | 220 |
| Opravy a rekonstrukce uměleckořemeslných truhlářských výrobků příslušnými technikami a technologiemi | 250 |
| Zhotovování intarzií, inkrustací a marketerií | 520 |
| Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení | 230 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 24 - 36 hod. | 1660 |